Утвержден

решением Троицкого районного

Совета депутатов

от 19.08.2015 года № 44

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Хайрюзовский сельсовет

Троицкого района Алтайского края

# Часть1. Материалы по обоснованию генерального плана

# ВВЕДЕНИЕ

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края» разработан мастерской генеральных планов ОАО институт «Алтайагропромпроект» на основании Муниципального контракта № 1-4 от 12.11.2012 года с Администрацией МО Хайрюзовский сельсовет.

Документ территориального планирования разработан, в соответствии с Градостроительным, Земельным, Лесным и Водным кодексами Российской Федерации, Регламентами и положениями Закона Алтайского края (№120-ЗС от 29 декабря 2009г.) «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», «Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 431 от 14.10.2009г), Программой социально-экономического развития МО Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края на период 2013-2017 годы, а так же уставом МО Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

Основные цели проекта генерального плана:

обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана: схема планировочной  организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования, программа мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территории;

Концепция территориального развития МО обоснована действующими  нормативными градостроительными требованиями по проектированию, функциональному зонированию территории МО, техническим заданием на проектирование.

Генеральным планом учтены текущие территориальные и планировочные аспекты развития субъекта РФ - Алтайский край.

В проекте использованы материалы топографической съемки и ортофотопланы масштабов  1:25000 и 1:2000. Проект генерального плана разработан в компьютерной программе «Mapinfo Professional V 8.5».

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Хайрюзовский сельсовет входит в состав Троицкого района, расположенного в восточной части Алтайского края.

МО Хайрюзовский сельсовет находится в восточной части Троицкого района, на севере муниципальное образование (поселение) граничит с Кытмановским районом, на юге – с Зональный районом, на юге и юго-востоке – с Целинным районом Алтайского края, на севере и северо-востоке – с МО Ерёминский сельсовет, на северо-западе – с МО Гордеевский сельсовет, на западе – с МО Петровский и МО Кипешинский сельсовет Троицкого района. МО Хайрюзовский сельсовет занимает 2/3 восточной части Троицкого района, площадь муниципального образования составляет 839,72 км², в его состав входят 7 населенных пунктов. Функцию административного центра выполняет село Хайрюзовка.

В настоящее время, в МО Хайрюзовский сельсовет проживает 2999 человек, 25,3% из которых проживают в с. Ельцовка, 20,8% - в с. Горновое, 19,5% - в с. Хайрюзовка, 16,2% - в с. Новоеловка, 9,2% - в с. Усть-Гавриловка, 5,2% - в с. Гордеевка, 3,8% - в с. Талдинка. МО имеет значительные резервы для развития системы расселения, организации новых видов производств и расширения существующих.

По территории проходит автомобильная дорога регионального значения Троицкое-Целинное. Расстояние от административного центра (с. Хайрюзовка) до районного центра (с. Троицкое) составляет 22 км, до краевого центра (г. Барнаул) –120 км, до ближайшей железнодорожной станции (ст. Большая Речка) – 22 км. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется по автомобильным дорогам. Территориальная приуроченность к крупной транспортной магистрали является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

Рельеф и природно-климатические условия территории МО Хайрюзовский сельсовет способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Основное направление экономики муниципального образования – сельское хозяйство, тип сельскохозяйственной специализации – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур, в отрасли животноводства преобладает молочно-мясное скотоводство. Отрасль промышленности представлена производством щебня (с. Горновое).

## 1.2 История заселения территории

Освоение русскими крестьянами территории Троицкого района (в его современных границах) началось с середины 18 века. Появление первых населенных пунктов было обусловлено: во-первых, обширной ресурсной базой (наличие развитой гидрографической сети, обширные лесные массивы, богатый животный мир), во-вторых, территориальным фактором (наиболее удобной дорогой к от города Барнаула до города Бийска). Миграционный приток населения на благоприятные для освоения земли Троицкого района значительно увеличился после отмены крепостного права. Значительным фактором роста населения стало прохождение по территории дороги Барнаул-Бийск.

Заселение территории Хайрюзовского сельсовета (в его современных границах) началось в 70-80-х годах 18 века (таблица №1). Образование населенных пунктов было связано с территориальной привязанностью к основной водной артерии – реке Большая Речка. Одним из ранних по времени возникновения населенным пунктом является село Гордеевка. История появления села связана с редкой в Сибири попыткой создания помещичьей деревни. Новое поселение было заведено в 1773 г. по решению Канцелярии горного начальства крепостными дворянина А.Ф. Гордеева и получило название Гордеева Заимка. Населенный пункт, заведенный вначале как помещичий, после смерти хозяина превратился в обычную для Алтая прописную деревню.

К середине 80 гг. XVIII в. относится возникновение в Большереченском бассейне новых населенных пунктов. В ведомости о переселенцах, составленной Бийским нижним земским судом в 1785 г. имеется сведение о возникновении населенного пункта в верховьях реки Большой Речки - деревни Горновое озеро. Название этого поселения было связано с наличием там обнаруженных ранее запасов камня, используемого в заводском производстве. В последней четверти XIX в. деревня переименована в село Горновое.

В верховьях р. Большая Речка в конце XVIII были огромные резервы земли для притока населения из-за пределов горного округа, но таковой стал возможен лишь после отмены крепостничества. В 1788 г. группа крестьян с разрешения Бийского нижнего земского суда поселилась на избранное ими место при впадении речки Хайрюзовка в реку Белая, основав деревню Хайрюзовка (село Хайрюзовка). В 1810 году возникла деревня Усть-Гавриловская (село Усть-Гавриловка), основал её крестьянин Гаврила Павлович Казанцев, прибывший на новое место первым большой семьей из деревни Луговой. Новая деревня расположилась на реке Гавриловка при ее впадении в реку Хайрюзова. В первой четверти XIX в. возникла на реке Ельцовка деревня Ново-Еловка (село Новоеловка). Наиболее ранние сведения о ее существовании удалось обнаружить в окладной книге Уксунайской волости на 1823 г.

Даты основания населённых пунктов

МО Хайрюзовский сельсовет                                                         Таблица №1

| № п.п. | Населенный пункт | Дата основания или первого упоминания, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Гордеевка (Большаки) | 1773 |
| 2 | с. Горновое | 1785 |
| 3 | с. Ельцовка | 1807 |
| 4 | с. Новоеловка | 1823 |
| 5 | с. Талдинка | 1775 |
| 6 | с. Усть-Гавриловка | 1810 |
| 7 | с. Хайрюзовка | 1788 |

Муниципальное образование Хайрюзовский сельсовет образован в составе Троицкого района Алтайского края Законом Алтайского края от 06.01.2011 г. N 13-ЗС «О преобразовании административно-территориальных образований Горновской сельсовет Троицкого района Алтайского края, Ельцовский сельсовет Троицкого района Алтайского края, Новоеловский сельсовет Троицкого района Алтайского края, Усть-Гавриловский сельсовет Троицкого района Алтайского края и Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края» на базе пяти муниципальных образований: Хайрюзовский, Новоеловский, Усть-Гавриловский, Ельцовский, Горновской сельсоветов Троицкого района.

# 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## 2.1 Климатическая характеристика

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория МО Хайрюзовский сельсовет относится к подзоне теплого климата с умеренным увлажнением. Климат имеет ярко выраженные черты континентальности: холодная, длительная, снежная зима и короткое, теплое, иногда жаркое лето. Высокие летние и низкие зимние температуры, резкая смена температуры в течение суток, небольшое количество осадков, поздние весенние и ранние осенние заморозки характерны для данного района.

Средняя температура января – -180С, июля – +190С. Среднегодовая температура положительная 0,50С (таблица №2).

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160-170 дней, абсолютный минимум температур достигает -500С, средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму равна 42-43 см, наибольшая глубина промерзания достигает 265 см. Полное оттаивание почвы в мае.

Сумма температур воздуха за период с температурой выше 100 составляет 20000 –  22000. Гидротермический коэффициент равен 1,2-1,4. Продолжительность вегетационного периода 136 – 140 дней. В летний период выпадает наибольшее количество осадков. Так с июня по август, за три месяца выпадает 189 мм или 1/3 годового количества.

Однако в этот же период и наиболее высокие летние температуры, что вызывает сильное испарение влаги почвы. Постоянно ветряная погода усиливает потерю влаги почвой.

Для территории муниципального образования характерна ветряная погода в течение всего года. Ветры господствуют юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек (табл.2). Штиль практически отсутствует.

В летнее время солнце поднимается высоко над горизонтом (60-66 градусов), день становится продолжительным, до 17 часов. Зимой высота солнца едва достигает 20 градусов, а день становится короче почти в два раза. Суммарная радиация частично отражается земной поверхностью: летом до 20-30% , зимой до 60-70%, и величина поглощенной радиации уменьшается до 70-90 ккал/см2. Усвоенное солнечное тепло расходуется на нагрев почвы, воды, приземных слоев воздуха.

В зависимости от сезона года меняется величина радиационного баланса, на долю которого остается не более 30-45% поступающего тепла, то есть 30-45ккал/см2.

В целом климатические особенности территории МО Хайрюзовский сельсовет благоприятны для развития земледелия и животноводства.

Характеристика климатических условий (Зональная метеостанция)         Таблица №2

| № | Наименование характеристик | месяцы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | за год |
| 1 | Средняя температура воздуха, С0 | -18,2 | -17,2 | -10,4 | 0,9 | 10,6 | 16,5 | 18,9 | 16,4 | 10,2 | 2,2 | -8,5 | -15,2 | 0,5 |
| 2 | Осадки, мм | 29 | 24 | 29 | 32 | 47 | 58 | 68 | 63 | 51 | 53 | 52 | 45 | 551 |
| 3 | Высота снежного покрова, см 1 декада 2 декада 3 декада | 40 41 42 | 43 42 40 | 40 39 32 | - | - | - | - | - | - | - | 9 14 23 | 26 29 34 | 44 |
| 4 | Скорость ветра, м/сек | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,5 |
| 5 | Число дней со скоростью ветра более 10-15 м/сек | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 3,0 | 2,2 |

## 2.2 Геоморфология и рельеф

В структурно-тектоническом отношении Троицкий район находится в пределах  крупной межрегиональной тектонической структуры -  Западно-Сибирской платформенной плиты. Территория МО Хайрюзовский сельсовет принадлежит к структурно-формационной зоне Обь-Чумышской возвышенности. В геологическом строении территории участвуют два структурных этажа:

- нижний, представленный палеозойскими скальными породами складчатого фундамента, не выходящими на поверхность,

- верхний, сложенный мезозойско-кайнозойскими рыхлыми образованиями платформенного чехла, перекрывающими породы складчатого фундамента.

Складчатый фундамент находится под чехлом на глубине от 200 до 500 м. Рельеф фундамента ступенеобразно погружается от предгорий Алтая и Салаирского кряжа (100-200м) к центру (400-500м).

Платформенный чехол имеет сложное внутреннее строение и представлен морскими и континентальными аллювиально-озерными и делювиально-пролювиальными отложениями. Мощность их изменяется от нескольких десятков до сотен метров. В составе платформенного чехла выделяют отложения юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичных систем.

Четвертичные отложения наиболее широко изучены и распространены повсеместно. В пределах поселения развиты преимущественно отложения неоплейстоцена разного возраста с резко подчиненным развитием интрузивных образований.

Отложения неоплейстоцена рыхлого чехла представлены краснодубровской свитой. Данные отложения являются наиболее древними и представлены лессовыми, озерными и аллювиальными фациями: лессовидные супеси, суглинки, лессы, пески, карбонатные глины, погребенные почвы. Распространены практически повсеместно на площади Обь-Чумышской возвышенности.

Интрузивные образования представлены Горновским интрузивным массивом, расположенным в районе с. Горновое. Массив имеет вытянутую в субширотном направлении форму, протяженностью около 4,5 км и шириной около 1,2 км. В пределах массива производится добыча гранитов для производства строительного щебня.

Полезные ископаемые  Геологическое строение территории определяет особенности  пространственного распределения месторождений полезных ископаемых. Согласно государственным балансам запасов полезных ископаемых и государственным кадастром месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых в пределах муниципального образования установлено 3 месторождения строительного камня (таблица №3).

Одновременно с этим, наличие полезных ископаемых (глина, песок и др.) на территории предопределяет возможность развития производства строительных материалов для местного потребления.

Территория Троицкого района расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Согласно схеме геоморфологического районирования Алтайского края территория МО Хайрюзовский сельсовет входит в состав Бийско-Чумышской возвышенности и представляет собой  волнистую (полого-увалистую) приподнятую аллювиальную равнину с общим уклоном на северо-восток. Волнистость обусловлена наличием лощин и логов, вытянутых в основном в одном направлении с северо-востока на юго-запад. Между понижениями расположены увалообразные повышения. Врезанность логов составляет 15-20 метров. Крутизна склонов различная: от 5-8 до 16-20 градусов. Склоны в большинстве своем задернены и покрыты лесом. Днища логов узкие, часто заболоченные.

Рельефные условия основной части  территории благоприятны для земледельческого использования с обязательным соблюдением противоэрозионной агротехники.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых      Таблица №3

| Название месторождения | Географическая привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учет государственным балансом запасов (ГБЗ) государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительный камень |
| Горновское | Расположено в 0,5 км севернее с. Горновое на правом берегу р. Б. Речка в 50 км восточнее р. ц. Троицкое | Месторождение представлено гранитоидами Горновского интрузионного массива послеордовокского возраста. На северо-востоке и юго-западе встречены 2 дайки диоритов неясного возраста мощностью до 6 м. Месторождение изучено до глубины 70 м, мощность рыхлой вскрыши 0 – 10,5 м, в среднем 1,4 м, скальной – 0 – 14,0 м, в среднем 3,7 м. Граниты пригодны для заполнителей дорожных и тяжелых бетонов марки «400» и ниже, для балластировки железнодорожного пути | Запасы по категориям А+В+С1- 4704,3 тыс. м3 | Учтено ГБЗ | Лицензия БАР 80016 ТЭ, ООО «Горновской карьер» |
| Горновское (Сопка 2) | Участок находится в 300 км к северу от окраины с. Горновое, в 60 км к северу от ж. д. ст. Б. Речка | Месторождение приурочено к Горновскому интрузионному массиву послеордовокского возраста и представлено гранитами с подчиненным значением гранодиоритов. Месторождение изучено до глубины 37 м, мощность вскрыши от 0 до 9 м. Сырье пригодно для производства строительного щебня. | Запасы по категории С1 в количестве 1600 тыс. м3 | Учтено ГБЗ | Эксплуатируется ГУП «Троицкое ДРСУ», лицензия БАР 09032 ТЭ |
| Горновское (Сопка 3) | Участок находится в 300 км к северу, северо-востоку от окраины с. Горновое, в 60 км к северу от ж. д. ст. Б. Речка | Месторождение приурочено к Горновскому интрузионному массиву послеордовокского возраста и представлено гарнодиоритами. Месторождение изучено до глубины 39 м, мощность вскрыши от 0 до 9 м. Сырье пригодно для производства строительного щебня. | Запасы по категории С1 в количестве 2000 тыс. м3 | Учтено ГКМ. | Требуется доизучить качество сырья, произвести государственную экспертизу запасов |

С северо-востока на юго-запад  территорию пересекает река Большая Речка, имеющая наиболее крупные притоки – Белая и Ельцовка. Долины рек выделяются отдельным геоморфологическим элементом: глубоко врезаны, неширокие, с наличием прирусловых и надпойменных террас. Микро- и мезорельеф выражен в форме глубоких (заболоченных) западин и кочковатости. Долины рек от равнины резко отделяются. На склоне, при переходе в долину, много действующих оврагов – результат развития струйчатой водной эрозии.

## 2.3 Гидрографические условия

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования достаточно развита – представлена такими реками, как Большая Речка, Белая, Ельцовка, Шершниха, Зайчиха, Хайрюзовка, Гавриловка. Все реки относятся к группе смешанного питания. Самая крупная река – Большая Речка. Наиболее крупные притоки – Белая и Ельцовка. Реки сильно меандируют, образуя много рукавов, стариц, излучин. Русла их глубоко врезаны, берега крутые. Ширина рек 5-15 м, глубина 1-5 м. Во многих местах встречаются низинные моховые и травянисто-осоковые болота.

Река Большая Речка протекает через всю территорию Троицкого района с северо-востока на юго-запад. Площадь бассейна составляет 4000 км2, длина реки 258 км. Ширина ее местами достигает 15-20 м, глубина 1-5м. Вода в ней чистая, пресная, может быть использована для хозяйственных целей. Течение воды спокойное. Русло Большой Речки очень извилистое. Весной уровень воды в реке сильно повышается, а летом она мелеет. Питание у реки  дождевое, снеговое и грунтовое. Долина ее выражена хорошо. На всем протяжении в долине встречаются заболоченные и закустаренные замкнутые понижения.

Кроме того, имеется большое количество мелких речек и ручьев, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов.

Грунтовые воды, в зависимости от рельефа, находятся на различной глубине. На положительных формах рельефа залегают на глубине 15-20 м. По днищам логов, где располагаются гидроморфные почвы, грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2 м. В понижениях и западинах днищ, логов, долин и пойм рек грунтовые воды залегают на небольшой глубине (0,5-1 м) и очень часто выходят на поверхность. Грунтовые воды пресные.

## 2.4 Характеристика структуры почвенного покрова

Согласно почвенному районированию Алтайского края МО Хайрюзовский сельсовет находится в зоне выщелоченных черноземов и темно-серых лесных почв, в районе выщелоченных среднегумусных среднемощных черноземов и темно-серых лесных почв. Характеристика почвенного покрова природных комплексов муниципального образования приведена в таблице №4.

Характеристика почвенного покрова природных комплексов                        Таблица №4

| Тип почвы | Преобладающие уклоны | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта | Содержание гумуса (%) | pH | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серые лесные | от 10 до - 100 | Покровные лессовидные отложения | гидроморфные | средне- легко- суглинистый | среднемощные | 3,0-5,0 | 4,6-5,5 | N 0.17-0.3%, | подвержены водной эрозии |
| Черноземы | от 10 до - 100 | Покровные лессовидные отложения | автоморфные | средне- легко- суглинистый | маломощные среднемощные | 2,7-8,0 | 5,0-7,2 | N 0,19-0,52% P 8-30 мг на 100г К 5,3-68 мг на 100г по Чирикову | подвержены водной эрозии |
| Лугово-черноземные | от 10 до - 100 | Покровные лессовидные оглеенные отложения | полугидроморфные | средне- легко- суглинистый | маломощные среднемощные | 4,89-7,6 | 4,8-7,5 | N 0,28-0,44% P 8-30 мг на 100г К 5,3-68 мг на 100г по Чирикову | подвержены водной эрозии |

На территории муниципального образования преобладают черноземы, которые  являются лучшими почвами Троицкого района, почти все они вовлечены в пашню. Сформировались данные почвы по слабоповышеным выровненным участкам и склонам до 100, реже более 100  увалистой овражно-балочной равнины. Черноземы относятся к автоморфным почвам. Грунтовые воды залегают глубже 7 м и на почвообразующие процессы влияния не оказывают. Выделены три подтипа - выщелоченные, оподзоленные и обыкновенные. Отличительным признаком выщелоченных черноземов является наличие выщелоченного бескарбонатного горизонта, залегающего между гумусовым и карбонатным горизонтами.

В долине реки Большая Речка сформировались лугово-черноземные почвы. Данные почвы являются  гидроморфными, залегают по понижениям увалистой овражно-балочной равнины и по повышенным выровненным участкам долины и нижним частям склонов.

В центральной части муниципального образования и на севере распространены темно-серые лесные почвы, которые формируются в условиях относительно хорошего увлажнения (периодически промывной тип водного режима) и при достаточно высокой сумме активных температур, под пологом травянистых мелколиственных лесов по повышенным расчлененным участкам и склонам до 100, реже более 150 увалистой овражно-балочной равнины. Почвы автоморфные.

## 2.5 Природная среда, растительный покров и животный мир

Согласно геоботаническому районированию Троицкий район входит в Западно-Сибирскую лесостепную провинцию, в Верхнеобскую правобережную подпровинцию, в Предсалаирский округ остепненных лугов.

Территория МО Хайрюзовский сельсовет находится в пределах Бийско-Чумышского округа луговых степей и остепненных лугов с березовыми и осиново-березовыми  лесами.

Растительный покров представлен разнотравно-злаковыми луговыми степями в сочетании с березовыми, осиново-березовыми травяными лесами с участками бобово-разнотравно-злаковых лугов и высокотравных кустарниковых зарослей. Из кустарниковых пород встречаются: ива трехтычиночная и сибирская, смородина красная и черная, черемуха, калина, боярышник, шиповник, малина.

Естественная травяная растительность сохранилась в настоящее время только на нераспаханных участках приколочных понижений, по склонам логов, под лесом, около селений, на заболоченных и закустаренных участках. Долины речек зачастую заболочены и закустарены. В старицах и заводях рек обитает кувшинка четырехугольная, кувшинка чистобелая.

Во флоре имеются  лекарственные виды растений. Это солодка уральская, тимьян ползучий, бессмертник песчаный, полынь, зверобой продырявленный, душица обыкновенная, кровохлебка лекарственная.

Встречаются и ядовитые растения: волчник обыкновенный, вороний глаз.

Многие растения, произрастающие на территории муниципального образования, используются при биологической защите культурных растений от насекомых-вредителей: пижма, полынь, тысячелистник, солнечник.

Животный мир достаточно разнообразен. На территории МО Хайрюзовский сельсовет встречаются: обыкновенная лисица, колонок, барсук, зайцы русак и беляк, обыкновенный бобр, обыкновенная белка, летяга, ондатра, сибирский крот, белогрудый еж. Из мелких млекопитающих здесь обитают обычные виды – лесная мышовка, полевая мышь, лесная мышь, мышь-малютка, водяная полевка, обыкновенная полевка, полевка-экономка.

Летнее (гнездовое) население птиц составляют более сотни видов, относящихся к 14 отрядам. Большая их часть относится к воробьеобразным (около 60 видов). Отряд соколообразных представлен девятью видами, ржанкообразные и гусеобразные – по семь видов. Из птиц встречаются: обыкновенная и глухая кукушки, дятлы (желна, белоспинный, пестрый, малый), вертишейка, из певчих птиц – лесной конек, зяблик, вьюрок, черноголовый щегол, серая мухоловка, дрозды (рябинник, чернозобый, певчий, белобровик), синицы (большая, московка, буроголовая гаичка, длиннохвостая). На опушках вблизи открытых пространств гнездятся черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок. Кустарниковые заросли населены славками (серой, садовой, завирушкой), садовой камышевкой, соловьями (обыкновенным, красношейкой, варакушкой). По берегам р. Большая Речка и озер гнездятся серый гусь, кряква, шилохвость, чирок-трескунок, перевозчик, речная крачка, зимородок, береговая ласточка, трясогузки (белая, желтая, желтоголовая).

Амфибии и рептилии представлены озерной и остромордой лягушками, серой жабой, прыткой и живородящей ящерицами, обыкновенным ужом и обыкновенной гадюкой.

Ихтиофауна р. Большая Речка  и её притоков представлена семью видами рыб: щука, плотва, сибирский елец, золотой карась, серебряный карась, сибирская щиповка, окунь. По преобладающему составу ихтиофауны река относится к ельцово-плотвичному типу водоемов.

Ресурсы животного мира используются в охотничье-промысловом хозяйстве. Освоение природных ресурсов сопровождается сокращением площадей, пригодных для обитания животных, и как следствие, снижается их численность, беднеет видовой состав.

## 2.6 Характеристика земельного фонда. Структура землепользования

Площадь земель в границах муниципального образования Хайрюзовский сельсовет составляет 83972 га, что составляет практически 20,2% от всей территории Троицкого района.

Согласно Земельному кодексу РФ земельный фонд муниципального образования Хайрюзовский сельсовет включает в себя следующие категории земель (см. таблицу №5).

Согласно данным земельного комитета Троицкого района земельный фонд МО Хайрюзовский сельсовет распределен следующим образом:

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли этой категории составляют 64072,9 га. В структуре сельскохозяйственных угодий максимальные площади приходятся на пашню и залежь.

Земли населенных пунктов

На территории МО Хайрюзовский сельсовет расположено 7 населенных пунктов, их общая площадь составляет 1479 га.

Земли запаса

На территории МО Хайрюзовский составляют 1844,5га и используются в основном для сенокошения и выпаса скота.

Характеристика категорий земель                                             Таблица №5

| Наименование | Площадь, га, по данным земельного комитета |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 64072,9 | 78,7 |
| Земли населённых пунктов | 1479 | 1,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 38,6 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 16537 | 17,3 |
| Земли запаса | 1844,5 | 2,2 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Итого земель в границах сельсовета | 83972 | 100 |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения

Земли данной категории составляют 38,6га – они заняты участком автомобильной дороги регионального значения К-24 «Троицкое-Целинное» и участками добычи щебня ООО «Троицкий карьер» у с.Горновое.

Земли лесного фонда

Площадь земель лесного фонда в границах сельсовета составляет 16537га (согласно Постановлению АК №549 от 17.12.2008). Состав лесов представлен хвойными и лиственными породами.

Земли водного фонда и земли особо охраняемых территорий и объектов в границах МО Хайрюзовский сельсовет не представлены (водные объекты расположены на землях сельскохозяйственного назначения).

## 2.7 Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы МО Хайрюзовский сельсовет не развиты. Одновременно с этим, климатические ресурсы благоприятны для организации зимнего и летнего отдыха. Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах и коньках, прогулки по зимнему лесу и т.д. Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав. Наличие водных объектов делает возможным развития рыболовного туризма. Разнообразие растительного и животного мира может послужить основой развития познавательного и оздоровительного туризма, сбора ягод, грибов, лекарственных растений. Нахождение объектов культурного наследия (2 археологических памятника у с. Ельцовка) и проект организации природного комплексного заказника «Бие-Чумышский» является основанием для развития научно-познавательного туризма.

## 2.8 Оценка природных предпосылок для хозяйственного освоения.

Оценка природных предпосылок хозяйственного использования территории Хайрюзовского сельсовета включает оценку инженерно-геологических условий для градостроительства, природного потенциала территории с учетом благоприятности природных комплексов, ведения сельского хозяйства (земледелия и животноводства), возможности развития рекреации, а также для постоянного проживания населения.

Оценка природных условий проведена на основе материалов полевых исследований, опубликованных картографических данных из Атласа Алтайского края.

На территории преобладают равнинные возвышенные дренированные элювиальные ландшафты – они распространены практически повсеместно. В центральной и западной части (находятся: с. Хайрюзовка, с. Новоеловка, с. Гордеевка, с. Ельцовка) возвышенные дренированные элювиальные ландшафты представлены пологоувалистым лёссовым плато с злаково-разнотравными луговыми степями и остепненными лугами на выщелоченных черноземах в сочетании с березовыми широкотравными байрачными лесами на темно-серых лесных почвах; в восточной части (с. Горновое) – холмисто-увалистой эрозионно-денудационной цокольной предгорной равниной, перекрытой плащом лёссовидных суглинков, с разнотравно-злаково-ковыльными луговыми степями на выщелоченных черноземах.  В южной части (с. Усть-Гавриловка)  встречаются низменные дренированные неоэлювиальные ландшафты, представленные интразональным участком плосковолнистой супесчанно-лёссовой террасы с березовыми травяными лесами на темно-серых лесных почвах. В пойме р. Большая речка (находится с. Талдинка)  получили развитие низинные слабодренированные равнинные ландшафты, представленные пойменной супесчано-суглинистой террасой среднего уровня с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковыми лугами на луговых аллювиальных почвах.

Условия для строительства на территории поселения осложнены лёссовыми грунтами и полого-увалистым рельефом Бийско-Чумышской возвышенности. В целом, условия для строительства жилых и производственных сооружений умеренно сложные (местами требуется укрепление грунтов основания, водоотвода). К более сложным местностям для строительства относятся участки центральной и южной частей муниципального образования, требующие проведения вертикальной планировки. Населенные пункты приурочены к равнинным террасам, на лессовых преимущественно непросадочных грунтах.

МО Хайрюзовский сельсовет характеризуется достаточными земельными ресурсами для сельского хозяйства. Условия для сельскохозяйственного производства частично осложнены. В пределах муниципального образования преобладают земли с труднообрабатываемыми массивами сплошных и раздробленных пашен, располагающихся в местностях со сложными условиями рельефа. На территории преобладают черноземы, которые  являются лучшими почвами Троицкого района, почти все они вовлечены в пашню. Основной проблемой, возникающей при их эксплуатации, является водная эрозия, приводящая в оврагообразованию, которое может приобретать значительные масштабы. Рекомендуется проведение комплекса мероприятий, направленного на предотвращение водной эрозии, сохранение и повышение плодородия почв, а именно, на накопление и сохранение влаги, повышение гумусности, улучшение структуры, накопление питательных веществ. Следует учитывать, что повышенные в рельефе местности (водоразделы, склоны увалов) благоприятны для земледелия (приоритетная отрасль), пониженные местности, местности с галофитным растительным покровом – являются более пригодными для развития скотоводства, и как следствие, данная территория используется в качестве кормовой базы (пастбища, сенокосы). На кормовых угодьях рекомендуется: поверхностное улучшение; щелевание на смытых почвах; внесение органических и минеральных удобрений. На территориях у населенных пунктов в настоящее время не соблюдается режим выпаса животных, что приводит к пастбищной дигрессии. Несанкционированная рубка деревьев является причиной эрозии почв на склонах.

Рекреационная привлекательность образования определяется, прежде всего, наличием водных объектов (рек: Большая Речка, Белая, Ельцовка, Шершниха, Зайчиха, Хайрюзовка, Гавриловка и прудов) – данные территории наиболее благоприятны для рекреационного освоения, а именно для пляжного отдыха и рыболовного туризма. Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав.

Комфортность условий для постоянного проживания населения определяется: орографическими особенностями, наличием растительного покрова, лесистостью, степенью климатической комфортности, наличием водных объектов. В целом, территория муниципального образования благоприятна для проживания человека, и большинство ее местностей оцениваются как комфортные, со значительными ресурсами питьевых вод, пологоувалистым рельефом, благоприятным климатом.

# 3. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Численность населения МО Хайрюзовский сельсовет составляет 2999 человек (постоянное население, по данным администрации сельсовета на 2013 г.).

В настоящее время численность трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального образования, составляет 1745 человек, из них занято в экономике поселения 733 человека. Общая численность лиц, не занятых трудовой деятельностью и учебой – 21,1% от общего числа трудоспособного населения.

Население младше трудоспособного возраста составляет 13,8% от общей численности, трудоспособного населения – 57,3%, а старше трудоспособного – 28,9%. При этом в категории жителей, находящихся в трудовом возрасте, велика доля граждан предпенсионного возраста.

Структура населения по возрастному составу в населенных пунктах МО Хайрюзовский сельсовет установлена на основе данных, предоставленных администрацией Хайрюзовского сельсовета, и представлена в таблице №6.

Возрастная структура МО Хайрюзовский сельсовет.

Современное состояние                                                                    Таблица №6

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники | Трудоспособный возраст до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
|  |  | 0 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства (студенты) | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| с. Хайрюзовка |
| Кол. | 586 | 26 | 32 | 16 | 318 | 153 | 68 | 24 | 38 | 35 | 194 | 194 | - |
| % | 100 | 4,4 | 5,5 | 2,7 | 54,3 | 26,1 | 11,6 | 4,1 | 6,5 | 6,0 | 33,1 | 33,1 | 0 |
| с. Горновое |
| Кол. | 625 | 38 | 47 | 17 | 353 | 136 | 114 | 27 | 41 | 35 | 170 | 164 | 6 |
| % | 100 | 6,1 | 7,5 | 2,7 | 56,5 | 21,8 | 18,2 | 4,3 | 6,6 | 5,6 | 27,2 | 26,2 | 1,0 |
| с. Усть-Гавриловка |
| Кол. | 276 | 14 | 20 | 2 | 119 | 70 | 17 | 4 | 13 | 15 | 121 | 121 | - |
| % | 100 | 5,1 | 7,3 | 0,7 | 43,1 | 25,4 | 6,2 | 1,4 | 4,7 | 5,4 | 43,8 | 43,8 | 0 |
| с. Новоеловка |
| Кол. | 485 | 6 | 55 | 5 | 276 | 135 | 63 | 20 | 32 | 26 | 143 | 130 | 13 |
| % | 100 | 1,2 | 11,3 | 1,1 | 56,9 | 27,8 | 13,0 | 4,1 | 6,6 | 5,4 | 29,5 | 26,8 | 2,7 |
| с. Гордеевка |
| Кол. | 156 | 3 | 7 | 1 | 92 | 46 | 31 | 2 | 7 | 6 | 53 | 50 | 3 |
| % | 100 | 1,9 | 4,5 | 0,6 | 59,0 | 29,5 | 19,9 | 1,3 | 4,5 | 3,8 | 34,0 | 32,0 | 2,0 |
| с. Ельцовка |
| Кол. | 758 | 59 | 94 | 17 | 441 | 155 | 195 | 12 | 37 | 42 | 147 | 140 | 7 |
| % | 100 | 7,8 | 12,4 | 2,2 | 58,2 | 20,5 | 25,7 | 1,6 | 4,9 | 5,5 | 19,4 | 18,5 | 0,9 |
| с. Талдинка |
| Кол. | 113 | 6 | 6 | - | 61 | 38 | 4 | - | 8 | 11 | 40 | 40 | - |
| % | 100 | 5,3 | 5,3 | 0 | 54,0 | 33,6 | 3,6 | 0 | 7,1 | 9,7 | 35,4 | 35,4 | 0 |

По данным Администрации МО Хайрюзовский сельсовет, на территории муниципального образования, проживает 2999 человек, 586 из которых живут в с. Хайрюзовка, 758 – в с. Ельцовка, 625 – в с. Горновое, 485 – в с. Новоеловка, 276 – в с. Усть-Гавриловка, 156 – в с. Гордеевка, 113 – в с. Талдинка.

Численность трудовых ресурсов в с. Хайрюзовка составляет 334 человек (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 57% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 153 человека, находящихся в трудоспособном возрасте (26,1% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 30,9% – это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте и безработные граждане.

Численность трудовых ресурсов в с. Ельцовка составляет 458 человек (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 60,4% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 155 человек, находящихся в трудоспособном возрасте (20,5% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 39,7%.

Численность трудовых ресурсов в с. Горновое составляет 370 человек (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 59,2% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 136 человек, находящихся в трудоспособном возрасте (21,8% от общей численности населения) и 6 человек (1%)  старше трудоспособного возраста. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 37,4%.

Численность трудовых ресурсов в с. Новоеловка составляет 281 человек (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 58% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 135 человек, находящихся в трудоспособном возрасте (27,8% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 30,2%.

Численность трудовых ресурсов в с. Усть-Гавриловка составляет 121 человек (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 43,8% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 70 человек, находящихся в трудоспособном возрасте (25,4% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 18,4%.

Численность трудовых ресурсов в с. Гордеевка составляет 93 человека (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 59,6% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 46 человек, находящихся в трудоспособном возрасте (29,5% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 30,1%.

Численность трудовых ресурсов в с. Талдинка составляет 61 человек (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 54% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 38 человек, находящихся в трудоспособном возрасте (33,6% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 20,4%.

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, субъективный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблицах 7-13.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения, перспектив развития сельскохозяйственного и промышленного производства.

Структура основных градообразующих кадров с. Хайрюзовка (человек)  Таблица №7

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия, в том числе: |  |  |  |
|  | МУП «Магистраль» | 5 | 5 | 6 |
|  | Всего | 5 | 5 | 6 |
|  | Сельскохозяйственные организации в том числе: |  |  |  |
|  | ООО «Вектор» | 18 | 19 | 20 |
|  | ООО «Меркер» | 15 | 15 | 18 |
|  | Ферма (свиноводство) проектное предложение по СТП | - | - | 15 |
|  | Всего | 33 | 34 | 53 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства в том числе |  |  |  |
|  | ИП глава (КФХ) Меркер Е.В. | 15 | 15 | 17 |
|  | ИП глава (КФХ) Авдеева Е.П. | 17 | 17 | 20 |
|  | ИП глава (КФХ) Кажемякина | 3 | 4 | 5 |
|  | ИП глава (КФХ) Галахова В.Г. | 7 | 12 | 16 |
|  | Всего | 42 | 48 | 58 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации, в том числе: |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | 15 | 15 | 15 |
|  | Всего | 15 | 15 | 15 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Дом культуры | 2 | 2 | 2 |
|  | Библиотека | 1 | 1 | 1 |
|  | Почта | 3 | 3 | 3 |
|  | Отделение сбербанка | 1 | 1 | 1 |
|  | Предприятия торговли | 5 | 7 | 10 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | - | 1 | 4 |
|  | Всего | 12 | 15 | 21 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | МОУ «Хайрюзовская СОШ» | 24 | 24 | 25 |
|  | Детский сад | 15 | 15 | 16 |
|  | Всего | 39 | 39 | 41 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ФАП | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 147 | 157 | 195 |

Структура основных градообразующих кадров с. Горновое (человек)      Таблица №8

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ООО «Троицкий карьер» | 25 | 25 | 30 |
|  | ООО «Троицкий гранит» | 21 | 21 | 25 |
|  | ООО «Гранд» | 4 | 4 | 5 |
|  | Всего | 50 | 50 | 60 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ООО «ЦДИ» | 6 | 10 | 15 |
|  | Всего | 6 | 10 | 15 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | КХ Сатурн | 38 | 38 | 40 |
|  | ИП глава (КФХ) Фетисов А.А. | 13 | 13 | 15 |
|  | ИП глава (КФХ) Петюшин Т.Д. | 8 | 8 | 10 |
|  | КХ Беломытцева А.В. | 5 | 5 | 7 |
|  | ИП глава (КФХ) Доманов А.П. | 5 | 5 | 7 |
|  | Всего | 69 | 69 | 79 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | 4 | 4 | 4 |
|  | Всего | 4 | 4 | 4 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Дом культуры | 2 | 2 | 2 |
|  | Библиотека | 1 | 1 | 1 |
|  | Почта | 3 | 3 | 3 |
|  | Отделение сбербанка | 1 | 1 | 1 |
|  | Предприятия торговли | 8 | 8 | 10 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | - | 1 | 4 |
|  | Всего | 15 | 16 | 21 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МОУ «Горновская СОШ» | 29 | 29 | 29 |
|  | Детский сад | 15 | 15 | 15 |
|  | Всего | 44 | 44 | 44 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ФАП | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 190 | 195 | 225 |

Структура основных градообразующих кадров с.Усть-Гавриловка (человек) Таблица 9

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МУП «Усть-Гавриловские водопроводные сети» | 3 | 3 | 3 |
|  | Цех по фасовке меда и производству побочных продуктов пчеловодства (проектное предложение по СТП) | - | - | 5 |
|  | Всего | 3 | 3 | 8 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ООО «Алтай» | 16 | 16 | 20 |
|  | СПК Восток | 11 | 11 | 15 |
|  | ООО «Агроресурс» | 4 | 6 | 6 |
|  | Всего | 31 | 33 | 41 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ИП глава (КФХ) «Шмальц» | 2 | 3 | 5 |
|  | ИП глава (КФХ) Трофимова | 2 | 2 | 3 |
|  | Всего | 4 | 5 | 8 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации в том числе: |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | 2 | 2 | 2 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Дом культуры | 2 | 2 | 2 |
|  | Библиотека | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Почта | 4 | 4 | 4 |
|  | Предприятия торговли | 7 | 8 | 10 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | - | - | 2 |
|  | Всего | 14 | 15 | 19 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МОУ «Усть-Гавриловская СОШ» | 15 | 15 | 15 |
|  | Всего | 15 | 15 | 15 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ФАП | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 71 | 75 | 95 |

Структура основных градообразующих кадров с.Новоеловка (человек)     Таблица №10

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия, в том числе: |  |  |  |
|  | МУП «Новоеловские водопроводные сети» | 5 | 5 | 5 |
|  | Всего | 5 | 5 | 5 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ООО «АПК Агросистема» | 30 | 30 | 30 |
|  | Ферма (КРС) (проектное предложение по СТП) | - | - | 20 |
|  | Всего | 30 | 30 | 50 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства в том числе |  |  |  |
|  | ИП глава (КФХ) Красов В.Н. | 6 | 6 | 6 |
|  | ИП глава (КФХ) Буканов В.А. | 6 | 6 | 6 |
|  | ИП глава (КФХ) Ивацин В.Ф. | 2 | 4 | 4 |
|  | ИП глава (КФХ) Поснов В.Н. | 10 | 10 | 10 |
|  | ИП глава (КФХ) Аганеев В.П. | 10 | 10 | 10 |
|  | ИП глава (КФХ) Соснина Н.П. | 3 | 3 | 5 |
|  | ИП глава (КФХ) Третьяков М.Е. | 3 | 3 | 5 |
|  | ИП Нелюбова | 61 | 61 | 95 |
|  | Всего | 101 | 97 | 141 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | 3 | 3 | 3 |
|  | Всего | 3 | 3 | 3 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Дом культуры | 2 | 2 | 2 |
|  | Библиотека | 1 | 1 | 1 |
|  | Почта | 4 | 4 | 4 |
|  | Предприятия торговли | 5 | 6 | 8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | - | - | 4 |
|  | Всего | 12 | 13 | 18 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МОУ «Новоеловская СОШ» | 44 | 44 | 44 |
|  | Детский сад (проектное предложение по СТП) | - | - | 15 |
|  | Всего | 44 | 44 | 59 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ФАП | 4 | 4 | 4 |
|  | Всего | 4 | 4 | 4 |
|  | Итого: | 199 | 202 | 280 |

Структура основных градообразующих кадров с.Гордеевка (человек) Таблица №11

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия |  |  |  |
|  | Пекарня | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | 2 | 2 | 2 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ООО «АПК Агросистема» | 40 | 40 | 40 |
|  | Всего | 40 | 40 | 40 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Дом досуга | 2 | 2 | 2 |
|  | Предприятия торговли | 1 | 2 | 5 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | - | - | 1 |
|  | Всего | 3 | 4 | 8 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ФАП | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 46 | 47 | 51 |

Структура основных градообразующих кадров с.Ельцовка (человек)       Таблица №12

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия, в том числе: |  |  |  |
|  | МУП Ельцовский УЭС | 6 | 6 | 6 |
|  | МУП «Ельцовские ВС» | 4 | 4 | 4 |
|  | Всего | 10 | 10 | 10 |
|  | Сельскохозяйственные организации в том числе: |  |  |  |
|  | СПК «Маяк» | 10 | 10 | 10 |
|  | СПК «Колос» | 8 | 8 | 10 |
|  | Ферма (свиноводство) (проектное предложение по СТП) | - | - | 15 |
|  | Всего | 18 | 18 | 35 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства в том числе |  |  |  |
|  | ИП глава (КФХ) Фельбуш В.Н. | 8 | 8 | 10 |
|  | ИП глава (КФХ) Токарев Н.К. | 18 | 18 | 20 |
|  | КХ Зодиак | 13 | 13 | 15 |
|  | ИП глава (КФХ) Коровин В.В. | 4 | 5 | 5 |
|  | ЛПХ Киндер | 5 | 5 | 5 |
|  | ИП глава (КФХ) Шнайдер Р.В. | 3 | 3 | 3 |
|  | ЛПХ Ломов С.Н. | 3 | 5 | 8 |
|  | Всего | 54 | 56 | 66 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации в том числе: |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | 7 | 7 | 7 |
|  | Пожарная часть | 6 | 6 | 6 |
|  | Всего | 13 | 13 | 13 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания, в том числе: |  |  |  |
|  | Дом досуга | 5 | 5 | 5 |
|  | Библиотека | 4 | 4 | 4 |
|  | Почта | 3 | 3 | 3 |
|  | Предприятия торговли | 10 | 12 | 16 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | - | 2 | 5 |
|  | Всего | 22 | 26 | 33 |
|  | Учреждения образования, в том числе: |  |  |  |
|  | МОУ «Ельцовская СОШ» | 35 | 35 | 35 |
|  | Детский сад | 7 | 8 | 15 |
|  | Всего | 42 | 43 | 50 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ФАП | 4 | 4 | 4 |
|  | Всего | 4 | 4 | 4 |
|  | Итого: | 163 | 171 | 211 |

Структура основных градообразующих кадров с.Талдинка (человек)    Таблица №13

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
|  |  |  | 2014-2019 | 2014-2034 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия, в том числе: |  |  |  |
|  | Цех по производству готовых кормов для животных (проектное предложение по СТП) | - | - | 10 |
|  | Всего | - | - | 10 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Организация по выращиванию кормовых культур | - | - | 20 |
|  | Всего | - | - | 20 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Дом досуга | 2 | 2 | 2 |
|  | Предприятия торговли | 1 | 2 | 2 |
|  | Всего | 3 | 4 | 4 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ФАП | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого: | 4 | 5 | 35 |

Как видно из таблиц 7-13, на первую очередь потребность кадров в МО Хайрюзовский сельсовет увеличится на 26 человек, что составляет 3,5% по сравнению с современным состоянием; на расчётный срок – на 226 человек – 31%. Увеличение численности рабочих кадров происходит на основе создания новых рабочих мест и расширения уже функционирующих предприятий. Создание рабочих мест, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, позволяет обозначить перспективу роста населения, что ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширению площади жилой застройки, строительству дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры.

Прогноз численности населения МО Хайрюзовский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Экспертная оценка территориальных особенностей экономического развития и данных (предоставленных администрацией МО Хайрюзовский сельсовет) о рождаемости, смертности, миграции – показала необходимость использования методики расчета численности населения, основанной  на анализе сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы, так и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения (формула 1).

Данные, используемые для расчетов, представлены в таблицах 6-13.

Формула 1

Нп(р) = (Ап(р)×100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р))

Где: Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь и расчетный срок;

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.

Расчет проектной численности населения в разрезе населенных пунктов МО Хайрюзовский сельсовет с использованием формулы 1.

с. Хайрюзовка

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (149×100)/(55,1 – 11,6 – 6,8 – 6,5 + 2 – 1,2 – 6,0) = 596 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (184×100)/(55,0 – 11,5 – 6,5 – 4,3 + 1,5 –1,5 – 3) =  620 чел.

с. Горновое

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (190×100)/(56,2 – 8,2 – 7,0 – 6,6 + 1 – 1,5 – 4,6) = 648 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (225×100)/(56,0 – 8,1 – 7,0 – 4,9 + 1,5 – 1,6 – 2,3) = 670 чел.

с. Усть-Гавриловка

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (73×100)/(41,6 – 6,2 – 2,1 – 4,7 + 2 – 1,9 – 4,4) = 300 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (92×100)/(41,5 – 6,1 – 2,1 – 3,5 + 1,5 –1,5 – 1,5) =  325 чел.

с. Новоеловка

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (135×100)/(55,1 – 13,0 – 5,2 – 6,6 + 2,7 – 1,2 – 4,4) = 493 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (175×100)/(55,0 – 9,8 – 5,2 – 5,0 + 3 – 1,5 – 2,2) = 510 чел.

с. Гордеевка

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (47×100)/(56,6 – 19,9 – 1,9 – 4,5 + 2 – 1,3 – 2,8) = 167 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (51×100)/(56,5 – 19,8 – 1,9 – 3,4 + 1 – 1,5 – 1,4) = 173 чел.

с. Ельцовка

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (163×100)/(57,4 – 23,2 – 3,8 – 4,9 + 2 – 1,8 – 4,5) = 769 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (200×100)/(57,3 – 23,0 – 3,8 – 3,7 + 1,5 – 2 – 2,2) =  830 чел.

с. Талдинка

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (5×100)/(51,3 – 29,6 – 0,5 – 7,1 + 0 – 1,5 – 7,7) = 116 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (35×100)/(51,2 – 14,8 – 1 – 5,3 + 1,5 – 1,5 – 3,9) = 134 чел.

Итоговый результат прогнозирования численности населения МО Хайрюзовский сельсовет отражен в таблице №14.

Прогноз численности населения по основным возрастным группам

МО Хайрюзовский сельсовет                                                       Таблица №14

| Возрастные группы | Современное состояние | 2019 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2014 году,% | человек | темп прироста к 2014 году,% |
| с. Хайрюзовка |
| Общая численность населения | 586 | 596 | 1,7 | 620 | 5,8 |
| Дошкольники 0-6 | 26 | 28 | 7,7 | 30 | 15,4 |
| Школьники 7-15 | 32 | 34 | 6,2 | 45 | 40,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 334 | 337 | 0,9 | 340 | 1,8 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 194 | 197 | 1,5 | 205 | 5,7 |
| с. Новоеловка |
| Общая численность населения | 485 | 493 | 1,6 | 510 | 5,2 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 15 | 150 | 25 | 316,7 |
| Школьники 7-15 | 55 | 50 | -9,1 | 58 | 5,5 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 281 | 280 | -0,4 | 280 | -0,4 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 143 | 148 | 3,5 | 147 | 2,8 |
| с. Гордеевка |
| Общая численность населения | 156 | 167 | 7,1 | 173 | 10,9 |
| Дошкольники 0-6 | 3 | 5 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Школьники 7-15 | 7 | 9 | 28,6 | 11 | 57,1 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 93 | 96 | 3,2 | 98 | 5,4 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 53 | 57 | 7,5 | 58 | 9,4 |
| с. Усть-Гавриловка |
| Общая численность населения | 276 | 300 | 8,7 | 325 | 17,7 |
| Дошкольники 0-6 | 14 | 15 | 7,1 | 17 | 21,4 |
| Школьники 7-15 | 20 | 24 | 20,0 | 34 | 70,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 121 | 130 | 7,4 | 135 | 11,6 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 121 | 131 | 8,3 | 139 | 14,9 |
| с. Горновое |
| Общая численность населения | 625 | 648 | 3,7 | 670 | 7,2 |
| Дошкольники 0-6 | 38 | 40 | 5,3 | 42 | 10,5 |
| Школьники 7-15 | 47 | 52 | 10,6 | 63 | 34,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 370 | 380 | 2,7 | 375 | 1,3 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 170 | 176 | 3,5 | 190 | 11,8 |
| с. Ельцовка |
| Общая численность населения | 758 | 769 | 1,4 | 830 | 9,5 |
| Дошкольники 0-6 | 59 | 62 | 5,1 | 67 | 13,6 |
| Школьники 7-15 | 94 | 97 | 3,2 | 103 | 9,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 458 | 460 | 0,4 | 475 | 3,7 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 147 | 150 | 2,0 | 185 | 25,8 |
| с. Талдинка |
| Общая численность населения | 113 | 116 | 2,6 | 134 | 18,6 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 7 | 16,7 | 7 | 16,7 |
| Школьники 7-15 | 6 | 6 | 0 | 12 | 100,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 61 | 62 | 1,6 | 68 | 11,5 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 40 | 41 | 2,5 | 47 | 17,5 |
| ИТОГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ |
| Общая численность населения | 2999 | 3089 | 3 | 3262 | 8,8 |
| Дошкольники 0-6 | 152 | 172 | 13 | 194 | 27,6 |
| Школьники 7-15 | 261 | 272 | 4,2 | 326 | 25 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 1718 | 1745 | 1,6 | 1771 | 3 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 868 | 900 | 3,7 | 971 | 11,9 |

Рост численности населения в разрезе населенных пунктов МО Хайрюзовский сельсовет обусловлен:

- проектным увеличением мест приложения труда (путем организации новых и реконструкции ранее действующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий; расширения существующих градообразующих предприятий);

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения, сокращением смертности и ростом рождаемости.

# 4. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ

# МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. 
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## 4.1 Описание границ муниципального образования и населенных пунктов

Муниципальное образование Хайрюзовский сельсовет граничит с Ерёминским, Гордеевским, Петровским, Кипешинским сельсоветами Троицкого района, а также с сельсоветами Зонального, Кытмановского и Целинного районов.

МО  Хайрюзовский сельсовет образован в составе Троицкого района Алтайского края постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28 декабря 2010 года № 685 на базе пяти муниципальных образований: Хайрюзовский, Новоеловский, Усть-Гавриловский, Ельцовский, Горновской сельсоветов Троицкого района. МО Хайрюзовский сельсовет занимает 2/3 восточной части Троицкого района, площадь муниципального образования составляет 839,72 км², в его состав входят 7 населенных пунктов – село Хайрюзовка (выполняющее функцию административного центра), село Горновое, село Усть-Гавриловка, село Новоеловка, село Гордеевка, село Ельцовка, село Талдинка.

Границы муниципального образования утверждены на основании закона Алтайского края от 6 января 2011 года N 13-ЗС «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Горновской сельсовет Троицкого района Алтайского края, Ельцовский сельсовет Троицкого района Алтайского края, Новоеловский сельсовет Троицкого района Алтайского края, Усть-Гавриловский сельсовет Троицкого района Алтайского края и Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края».

Границы населенных пунктов: с. Хайрюзовка, с. Горновое, с. Усть-Гавриловка, с. Новоеловка, с. Гордеевка, с. Ельцовка, с. Талдинка – законодательно не утверждены.

## 4.2 Планировочная структура и функциональное зонирование территории муниципального образования

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Административный центр Хайрюзовского сельсовета – с. Хайрюзовка является многофункциональным (административным, культурным, рекреационно-сервисным) планировочным узлом. Функции подцентров выполняют населенные пункты: с. Горновое, с. Новоеловка, с. Ельцовка. Остальные населенные пункты муниципального образования – с. Усть-Гавриловка, с. Гордеевка и с. Талдинка территориально и планировочно зависят от связей с административным центром (с. Хайрюзовка) и подцентрами (с. Новоеловка и с. Ельцовка).

Главная планировочная ось приурочена к автодороге регионального значения К-24 «Троицкое-Целинное».

Второстепенные планировочные оси проходят по автомобильным дорогам: К-24 - Хайрюзовка - Усть-Гавриловка; К-24 - Новоеловка - Гордеевка; К-24 - Ельцовка - Талдинка.

На главной планировочной оси расположено с. Горновое, остальные  населенные пункты муниципального образования приурочены к второстепенным планировочным осям.

Сложившаяся планировка и застройка территории населенных пунктов МО Хайрюзовский сельсовет в основном одноэтажная, планировочными осями являются главные улицы:

- ул. Советская в с. Хайрюзовка;

- ул. Молодежная в с. Горновое;

- ул. Школьная в с. Усть-Гавриловка;

- ул. Елютина в с. Новоеловка;

- ул. Алтайская в с. Гордеевка;

- ул. Ленина в с. Ельцовка;

- ул. Центральная в с. Талдинка.

Планировочными центрами населенных пунктов являются центры обслуживания.

Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории МО Хайрюзовский сельсовет можно выделить следующие функциональные зоны:

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Производственная зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона рекреационного назначения;

- Жилая зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения.

В настоящее время практически не организована зона рекреационного назначения. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями и источниками питьевого водоснабжения.

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного функционального зонирования территории МО Хайрюзовский сельсовет.

На основании комплексной оценки территории сельсовета и с учетом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон.

Регламент использования территорий в пределах функциональных зон должен устанавливаться Правилами землепользования и застройки.

Проблемами планировочной структуры Хайрюзовского сельсовета являются:

- значительная площадь муниципального образования;

- удаленность основного планировочного центра с. Хайрюзовка от населенных пунктов Горновое, Ельцовка, Талдинка – снижающее эффективность административного управления и осложняющее предоставление социально-государственных услуг;

- недостаточное развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания жителей муниципального образования;

- удаленность от основных планировочных центров с. Талдинка,  мешающая развитию данного населенного пункта;

- слабый уровень развития повседневного обслуживания населенных пунктов с малой численностью населения.

Цель – обеспечить совместное устойчивое развитие населенных пунктов на территории МО Хайрюзовский сельсовет.

Задачи:

- обеспечить улучшение экономических связей между населенными пунктами  МО Хайрюзовский сельсовет  и соседними территориями;

- обеспечить более равномерное и полноценное повседневное обслуживание жителей населенных пунктов муниципального образования;

- обеспечить соблюдение санитарных норм при развитии территориальных зон.

Проектные предложения:

На основании комплексной оценки территории муниципального образования и с учётом планировочной структуры генеральным планом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон. В связи с этим проектом предлагаются следующие решения:

- усиление планировочных осей путем улучшения покрытия автодорог и повышения их категории;

- развитие рекреационных зон;

- реконструкция и модернизация перерабатывающих предприятий с целью соблюдения санитарных норм.

# 5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# ТЕРРИТОРИИ. 
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 5.1 Зона сельскохозяйственного использования и производственная зона

Сельское хозяйство – основа экономики МО Хайрюзовский сельсовет. Анализируя результаты социально-экономического развития необходимо отметить, что основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 63954 га, из них посевные площади – 32477 га. В структуре посевных площадей преобладает доля посевов зерновых культур, составляя в среднем 92%; посевы подсолнечника на зерно в 2012 г. составили 4,8%, сахарной свеклы - 1,8%; под кормовыми культурами в среднем занято 1% посевных площадей (таблица №15).

Посевные площади сельскохозяйственных культур                Таблица №15

| Показатели | Ед. изм. | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Посевные площади – всего | га | 32477 |
| в том числе: |  |  |
| зерновые культуры | га | 30007 |
| подсолнечник на зерно | га | 1546 |
| сахарная свекла | га | 580 |
| кормовые культуры | га | 344 |

На территории муниципального образования В 2014г. осуществляли свою деятельность 9 сельскохозяйственных организаций, и 23 крестьянско-фермерских хозяйств (число КФХ увеличилось на 4 по сравнению с 2012г.). Основным производственным направлением которых является растениеводство, на животноводстве специализируется КФХ «Зодиак» (с. Ельцовка) (таблица №16).

Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства, действующие в МО  Хайрюзовский сельсовет                                 Таблица №16

| Местоположение | Сельхоз. организации | Крестьянские хоз-ва |
| --- | --- | --- |
| с. Хайрюзовка | ООО «Вектор» ООО Меркер | ИП глава (КФХ) Авдеева Е.П. ИП глава (КФХ) Кажемякина ИП глава (КФХ) Меркер Е.В. |
| с. Ельцовка | СПК «Маяк» СПК «Колос» | ИП глава (КФХ) Коровин КХ Токарев Н.К. КХ Зодиак ИП глава (КФХ) Фельбуш В.Н. ИП глава (КФХ) Шнайдер ЛПХ Киндер |
| с. Усть-Гавриловка | ООО «Алтай» ООО «Агроресурс» | ИП глава (КФХ) Шмальц ИП глава (КФХ) Трофимова |
| с. Горновое | ООО «ЦДИ» | КХ Беломытцева ИП глава (КФХ) Доманов ИП глава (КФХ) Петюшин КХ Сатурн ИП глава (КФХ) Фетисов |
| с. Новоеловка | ООО «Агросистема» (зарегистрировано в МО Гордеевский сельсовет) | ИП глава (КФХ) Агапеев В.П. ИП глава (КФХ) Буканов В.А. ИП глава (КФХ) Ивацин В.Ф. ИП глава (КФХ) Красов В.Н. ИП глава (КФХ) Поснов В.Н. ИП глава (КФХ) Соснина ИП глава (КФХ) Третьякова Е. |

Количество поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях не превышает 6% от общего числа голов во всех категориях хозяйств (таблица №17). Животноводством и птицеводство развито в основном в хозяйствах населения.  На начало 2013 года число личных подсобных хозяйств составило 1135 единиц, в них содержалось: 835 голов КРС, 2237 голов свиней, 3205 голов птицы.

Основные показатели по животноводству                                        Таблица №17

| Показатели | Ед. изм. | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы: |  |  |
| Крупный рогатый скот - всего | голов | 1185 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 350 |
| Коровы - всего | голов | 584 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |
| Свиньи - всего | голов | 2237 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Птица | голов | 3205 |
| Пчелосемьи |  | 1287 |
| Производство продукции: |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | 60 |
| Молоко – всего | тонн | - |

МО Хайрюзовский сельсовет характеризуется наличием значительных резервов для развития сельскохозяйственного производства. Проектные предложения в сфере сельского хозяйства включают в себя:

- реконструкция (восстановление) плодово-ягодного сада у с. Хайрюзовка;

- реконструкция животноводческого комплекса в с. Горновое.

- строительство фермы КРС в с. Горновое;

- строительство свинофермы у с. Ельцовка;

- строительство фермы КРС в с. Ельцовка;

- строительство фермы КРС в с. Новоеловка;

- строительство овцефермы в с. Ельцовка;

- строительство свинофермы у с. Хайрюзовка;

- строительство убойных пунктов малой мощности в с.Хайрюзовка, с.Гордеевка, с.Ельцовка, с.Горновое.

- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, как на действующих, так и на проектируемых объектах.

Промышленность

Промышленность на территории развита слабо, хотя от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем муниципального образования. Отрасль промышленности представлена карьерами по добычи щебня у с. Горновое. Разработка карьеров ведется на базе крупного месторождения строительного камня (Горновского интрузионного массива послеордовокского возраста).  Основной выпускаемой промышленной продукцией является щебень. Имеются хорошие перспективы для дальнейшего развития. На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика производства промышленной продукции. Так, за период 2010-2012 гг., производство щебня возросло практически  на 110% (таблица №18).

Основные показатели производства промышленной продукции                 Таблица №18

| Виды выпускаемой продукции | Единицы измерения | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тонн | 16951 | 34520 | 35420 |

Природно-ресурсный потенциал территории МО Хайрюзовский сельсовет позволяет предполагать дальнейшее развитие существующего промышленного производства, проектировать новые производственные площадки. Так, в документе территориального планирования «Схема территориального планирования МО Троицкий район Алтайского края» обозначено:

- строительство цеха по производству кормов для животных в с.Талдинка (для обеспечения кормами проектируемой свинофермы у с. Ельцовка и фермы КРС в с. Новоеловка);

- строительство цеха по фасовке меда и производству побочных продуктов пчеловодства в с. Усть-Гавриловка;

- строительство цеха по переработке лекарственных растений в с.Хайрюзовка;

- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Малое предпринимательство

На территории Хайрюзовского сельсовета, в настоящее время, действуют – 20 малых предприятий и 69 индивидуальных предпринимателя.

Малое предпринимательство на территории сельсовета представлено розничной торговлей и производством сельскохозяйственной продукции. Предприниматели без образования юридического лица заняты,  в основном, в торговле смешанными товарами,  а также  предоставление бытовых услуг. Розничная торговля представлена реализацией продовольственных товаров, хозяйственных товаров, торговля бытовой техники отсутствует. Недостатком является то, что для ремонта одежды, обуви, бытовой техники населению приходится  выезжать за пределы поселения.

Проектные предложения в области малого предпринимательства:

- развитие личных подсобных хозяйств, как одного из основных резервов повышения занятости населения и увеличения среднемесячных денежных доходов на душу населения;

- развитие малого предпринимательства в сфере бытовых услуг населению, что поможет создать рабочие места и улучшить уровень бытового обслуживания населения.

## 5.2 Общественно-деловая зона. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

Социальная инфраструктура муниципального образования – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов: предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Существующие объекты социального и культурного обслуживания населения отражены в таблице №20.

### 5.2.1 Система здравоохранения

Существующее положение

На территории муниципального образования учреждения здравоохранения представлены: фельдшерско-акушерскими пунктами в с.Хайрюзовка, с.Новоеловка, с.Гордеевка, с.Усть-Гавриловка, с.Горновое, с.Ельцовка, с.Талдинка. Учреждения здравоохранения характеризуются высоким процентом износа оборудования, размещаются в основном в приспособленных помещениях.

Расчет  обеспеченности

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Проектное предложение

- реконструкция существующего недействующего здания ФАПа с.Хайрюзовка (перенос объекта из здания детского сада);

- строительство здания для фельдшерско-акушерского пункта в с.Усть-Гавриловка (перенос объекта из здания школы);

- проведение капитального ремонта в помещениях ФАПов с.Талдинка, с.Ельцовка, с.Гордеевка, с.Новоеловка, с.Горновое.

### 5.2.2 Образование

Существующее положение

Образовательные учреждения представлены: школами (с 1 по 11 класс) в селах: Хайрюзовка, Усть-Гавриловка, Горновое, Новоеловка, Ельцовка и дошкольными образовательными учреждениями в населенных пунктах Хайрюзовка, Ельцовка, Горновое.

В соответствии с данными, предоставленными комитетом по образованию Троицкого района:

Вместимость МОУ «Хайрюзовская СОШ» составляет 320 мест, школу посещают ученики из с. Хайрюзовка, фактическая загруженность равна 12%.

Вместимость МОУ «Горновская СОШ» составляет 180 мест, школу посещают ученики из с. Горновое, фактическая загруженность не превышает 35%.

Вместимость МОУ «Ельцовская СОШ» составляет 180 мест, школу посещают ученики из с. Ельцовка и с. Талдинка, фактическая загруженность равна 33%.

Вместимость МОУ «Усть-Гавриловская СОШ» составляет 180 мест, школу посещают ученики из с. Усть-Гавриловка, фактическая загруженность равна 10%.

Вместимость МОУ «Новоеловская СОШ» составляет 320 мест, школу посещают ученики из с. Новоеловка и с. Гордеевка, фактическая загруженность не превышает 30%.

Доставка учеников из сел Талдинка и Гордеевка осуществляется школьными автобусами.

Детский сад «Солнышко» (с. Хайрюзовка)  рассчитан на 60 мест, загружен на 45%.  Детский сад «Ягодка» (с. Ельцовка)  рассчитан на 40 мест, загружен на 50%. Детский сад «Росинка» (с. Горновое)  рассчитан на 35 мест, загружен на 35%.

Расчет  обеспеченности

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях.

с. Хайрюзовка

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 30 чел.

85% от 30 дошкольников = 25 мест (фактически 60 мест)

с. Ельцовка

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 67 чел.

85% от 67 дошкольников = 57 мест (фактически 40 мест)

с. Горновое

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 42 чел.

85% от 42 дошкольников = 36 мест (фактически 35 мест)

с. Новоеловка (с учетом детей из с. Гордеевка)

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 31 чел.

85% от 31 дошкольника = 26 мест (фактически 0 мест)

Расчёт нормативного количества мест в образовательных школах.

с. Хайрюзовка

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 45, 16-17 лет = 18

100% от 45 учащихся + 75% от 18 учащихся (14) = 59 мест (в 1 смену)

с. Горновое

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 63, 16-17 лет = 19

100% от 63 учащихся + 75% от 19 учащихся (15) = 78 мест (в 1 смену)

с. Ельцовка (с учетом школьников с. Талдинка)

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 115, 16-17 лет = 22

100% от 115 учащихся + 75% от 22 учащихся (17) = 132 места (в 1 смену)

с. Усть-Гавриловка

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 34, 16-17 лет = 8

100% от 34 учащихся + 75% от 8 учащихся (6) = 40 мест (в 1 смену)

с. Новоеловка (с учетом школьников с. Гордеевка)

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 69, 16-17 лет = 17

100% от 69 учащихся + 75% от 17 учащихся (13) = 82 места (в 1 смену)

Расчет обеспеченности местами в образовательных учреждениях на расчетный срок позволил выявить:

- достаточную обеспеченность местами в образовательных школах МО Хайрюзовский сельсовет;

- достаточную обеспеченность местами в детском дошкольном учреждении с. Хайрюзовка;

- почти достаточную обеспеченность в детском дошкольном учреждении с. Горновое (здание требует реконструкции);

- значительный недостаток мест в детском дошкольном учреждении с.Ельцовка, необходимость строительства нового здания, поскольку существующий детский сад размещается в приспособленном деревянном здании;

- потребность в детском дошкольном учреждении в с. Новоеловка. Необходимого для обеспечения потребности нормативного количества мест для сел Новоеловка и Гордеевка.

Проектное предложение

- реконструкция детского сада с расширением до  57 мест в с. Ельцовка;

- реконструкция детского сада в с. Горновое;

- капитальный ремонт детского сада в с. Хайрюзовка;

- реконструкция школы в с. Хайрюзовка;

- реконструкция школы под совмещение с проектируемым детским садом на 26 мест в с. Новоеловка;

- капитальный ремонт школ в населенных пунктах, Горновое, Ельцовка, Усть-Гавриловка.

### 5.2.3 Культура

Существующее положение

На территории муниципального образования в сфере культуры действуют:

- 5 сельских домов культуры (в селах: Хайрюзовка на 110 мест, Усть-Гавриловка на 30 мест, Горновое на 50 мест, Новоеловка на 70 мест, Ельцовка на 90 мест);

- 2 Дома досуга (в селах Талдинка и Гордеевка);

- 5 библиотек (в селах: Хайрюзовка, Усть-Гавриловка, Горновое, Новоеловка, Ельцовка).

Расчет  обеспеченности

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 261 место.

Проектное предложение

В целях развития сети учреждений культуры генеральным планом рекомендовано: проведение капитального ремонта в учреждениях культуры (СДК и библиотеках) во всех населенных пунктах сельсовета.

### 5.2.4 Физическая культура и спорт

Существующее положение

Из учреждений физической культуры и спорта действуют: школьные спортивные залы и стадион в с. Новоеловка, так же находящийся на школьной территории. Объекты физической культуры и спорта общего пользования не развиты.

Расчет  обеспеченности

При проектировании территорий для физкультурно-спортивных сооружений норматив обеспеченности составляет 0,7-0,9 га на 1000 человек.

Проектное предложение

Для развития физической культуры и спорта необходимо строительство дополнительных объектов физической культуры и спорта на территории МО Хайрюзовский сельсовет. Рекомендовано:

- строительство стадионов в населенных пунктах Хайрюзовка, Горновое;

- реконструкция школьного стадиона в с. Новоеловка;

- строительство спортивных площадок во всех населенных пунктах МО Хайрюзовский сельсовет.

### 5.2.5 Торговля, бытовое обслуживание и общественное питание

Существующее положение

В населенных пунктах действуют 13 магазинов, общая площадь торговых залов составляет 391,2 м2. В сфере общественного питания нет круглогодично действующих предприятий. Бытовое обслуживание население развито слабо – услуги в данной сфере оказывают преимущественно «на дому».

Расчет  обеспеченности

Предприятия торговли (норматив по СП 42.13330.2011 равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек)

- с. Хайрюзовка – необходимо порядка 269,1 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 79,2 м2 площади торгового зала

- с. Горновое – необходимо порядка 290,8 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 118 м2 площади торгового зала

- с. Усть-Гавриловка – необходимо порядка 141 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 80 м2 площади торгового зала

- с. Новоеловка – необходимо порядка 221,3 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 47 м2 площади торгового зала

- с. Гордеевка – необходимо порядка 75,1 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 50 м2 площади торгового зала.

- с. Ельцовка – необходимо порядка 360,2 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 72 м2 площади торгового зала

- с. Талдинка – необходимо порядка 58,2 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 28 м2 площади торгового зала.

Предприятия общественного питания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 65 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 23 рабочих места.

Расчет обеспеченности предприятиями сферы услуг на расчетный срок позволил выявить: дефицит торговых площадей, отсутствие предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения.

Проектное предложение

- строительство мультифункциональных центров обслуживания, для размещения предприятий общественного питания (кафе), объектов торговли и предприятий бытового обслуживания в населенных пунктах Хайрюзовка, Горновое, Ельцовка, Новоеловка;

- строительство предприятия бытового обслуживания в с.Усть-Гавриловка;

- строительство магазинов в населенных пунктах: Хайрюзовка, Горновое (2 ед.), Усть-Гавриловка, с.Новоеловка (2 ед.), с.Ельцовка (3 ед.), с.Гордеевка;

- реконструкция магазина с расширением торговых площадей до 58,2 м2 в с.Талдинка.

Характеристика объектов социально-культурного и бытового обслуживания

МО Хайрюзовский сельсовет                                                                                                                                  Таблица №19

| № | Наименование учреждений | Адрес | Количество работающих (чел) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Площадь учреждения м2 | Год постройки | Здание специальное или приспособленное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хайрюзовка |
| 1 | МОУ «Хайрюзовская СОШ» | ул. Школьная, 5 | 24 | 320 | 39 | кирпич | 2 | отдельное | 1076,3 | 1968 | специальное | используется по назначению |
|  | ФАП |  | 1 | объект | кирпич |  | встроенное | 333,7 |  | приспособленное | необходим перенос |
| 2 | Детский сад | ул. Школьная, 11 | 15 | 60 | 26 | кирпич | 2 | отдельное | 561,9 | 1978 | специальное | используется по назначению |
| 3 | Сельский Дом культуры | ул. Советская, 54 | 2 | 110 | 90 | кирпич | 1 | отдельное | 226 | н.д. | специальное | используется по назначению |
|  | Библиотека |  | 1 | 3,7тыс. ед. хранения |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета |  | 15 | объект |  |  |  | н.д. |  |  |  |
|  | Отделение Сбербанка |  | 1 | 1 операц. касса |  |  |  | н.д. |  |  |  |
|  | Почта |  | 3 | объект |  |  |  | н.д. |  |  |  |
| 4 | Магазин | ул. Советская, 41 | 2 | S торгового зала 29,3 м2 | дерево | 1 | отдельное | н.д. | н.д. | специальное | используется по назначению |
| 5 | Магазин | ул. Советская, 41 | 1 | S торгового зала 21,9 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин | ул. Советская, 70 | 2 | S торгового зала 28 м2 | дерево | 1 | отдельное |  | н.д. | специальное | используется по назначению |
| с. Горновое |
| 1 | ФАП | ул. Молодежная, 17 | 2 | объект | дерево | 1 | отдельное | 365,6 | 1987 | специальное | используется по назначению |
| 2 | МОУ «Горновская СОШ» | ул. Молодежная, 21 | 29 | 180 | 56 | кирпич | 1 | отдельное | 1140,4 | 1964 | специальное | используется по назначению |
| 3 | Детский сад | ул. Молодежная, 26 | 15 | 35 | 22 | кирпич | 2 | отдельное | 575 | 1993 | специальное | используется по назначению |
| 4 | Сельский Дом культуры | ул. Молодежная, 36 | 2 | 50 | 40 | кирпич | 2 | отдельное | 164,4 | н.д. | специальное | используется по назначению |
|  | Библиотека |  | 1 | 2,6 тыс. ед. хранения |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета |  | 6 | объект |  |  |  | н.д. |  |  |  |
|  | Отделение Сбербанка |  | 1 | 1 операц. касса |  |  |  | н.д. |  |  |  |
|  | Почта |  | 3 | объект |  |  |  | н.д. |  |  |  |
| 5 | Магазин | ул. Молодежная, 36 а | 2 | S торгового зала 28 м2 | панель | 1 | отдельное | 32 | 1979 | специальное | используется по назначению |
| 6 | Магазин | ул. Молодежная, 28/2 | 2 | S торгового зала 30 м2 | кирпич | 1 | отдельное | 15 | 2004 | приспособленное | используется по назначению |
| 7 | Магазин | ул. Молодежная, 17 | 4 | S торгового зала 60 м2 | дерево | 1 | отдельное | 60 | 2010 | приспособленное | используется по назначению |
| с. Ельцовка |
| 1 | ФАП | ул. Ленина, 98 | 4 | объект | кирпич | 1 | отдельное | 354 (56 м2 библиотека) | 1986 | специальное | используется по назначению |
|  | Библиотека |  | 4 | 5,2 тыс. ед. хранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета |  | 7 | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МОУ «Ельцовская СОШ» | ул. Ленина, 69 | 35 | 180 | 107 | кирпич | 2 | отдельное | 1762 | 1973 | специальное | используется по назначению |
| 3 | Детский сад | ул. Ленина, 85 | 7 | 40 | 19 | дерево | 1 | отдельное | 208 | 1990 | приспособленное | используется по назначению |
| 4 | Сельский Дом культуры | ул. Ленина, 103 | 5 | 90 | 80 | кирпич | 1 | отдельное | 197 | 1980 | специальное | используется по назначению |
| 5 | Почта | ул. Ленина, 90 | 3 | объект | дерево | 1 | отдельное | 49 | 1980 | приспособленное | используется по назначению |
| 6 | Пожарная часть | ул. Ленина | 6 | 1 пожарная машина | кирпич | 1 | отдельное | 60 | 1986 | приспособленное | используется по назначению |
| 7 | Магазин | ул. Комсомольская, 28а | 1 | S торгового зала 21 м2 | дерево | 1 | отдельное | 50 | 1956 | специальное | используется по назначению |
| 8 | Магазин | ул. Ленина, 91 | 5 | S торгового зала 33 м2 | дерево | 1 | отдельное | 80 | 1955 | специальное | используется по назначению |
| 9 | Магазин | ул. Молодежная, 26 | 2 | S торгового зала 18 м2 | кирпич | 1 | отдельное | 50 | 1986 | приспособленное | используется по назначению |
| с. Талдинка |
| 1 | ФАП | ул. Центральная, 40а | 1 | объект | дерево | 1 | отдельное | 34 | 1972 | специальное | используется по назначению |
|  | Дом досуга |  | 2 | 60 | 60 |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 2 | Магазин | ул. Центральная, 37а | 1 | S торгового зала 28 м2 | дерево | 1 | отдельное | 100 | 1972 | специальное | используется по назначению |
| с. Усть-Гавриловка |
| 1 | МОУ «Усть-Гавриловская СОШ» | ул. Школьная, 42 | 15 | 180 | 18 | дерево | 1 | отдельное | 1250 (48 м2 библиотека) | 1964 | специальное | используется по назначению |
|  | ФАП |  | 2 | объект | кирпич | 1 | встроенное |  |  | приспособленное |  |
|  | Библиотека |  | 1 | 3,2 тыс. ед. хранения | дерево | 1 | встроенное |  |  | приспособленное |  |
| 2 | Сельский Дом культуры | ул. Школьная, 40а | 2 | 30 | 30 | кирпич | 1 | отдельное | 22 | 1999 | приспособленное | используется по назначению |
|  | Администрация сельсовета |  | 2 | объект |  |  |  | 59,4 |  |  |  |
|  | Почта |  | 4 | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин | ул. Школьная, 37 | 1 | S торгового зала 50 м2 | кирпич | 1 | отдельное | 55 | н.д. | специальное | используется по назначению |
| 4 | Магазин | ул. Школьная, 36 | 2 | S торгового зала 15 м2 | дерево | 1 | отдельное | 50 | н.д. | приспособленное | используется по назначению |
| 5 | Магазин | ул. Советская, 42а | 1 | S торгового зала 15 м2 | кирпич | 1 | отдельное | 50 | н.д. | приспособленное | используется по назначению |
| с. Новоеловка |
| 1 | МОУ «Новоеловская СОШ» | ул. Елютина, 148 | 44 | 320 | 74 | кирпич | 2 | отдельное | 2593 | 1987 | специальное | используется по назначению |
| 2 | Сельский Дом культуры | ул. Елютина, 14б | 2 | 70 | 70 | панель | 2 | отдельное | 99,4 | 1991 | специальное | бывшее здание детского сада |
|  | Библиотека |  | 1 | 3,1 тыс. ед. хранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета |  | 3 | объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение Сбербанка |  | 1 | 1 операц. касса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Почта |  | 4 | объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП |  | 1 | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин | ул. Елютина, 165а | 2 | S торгового зала 31 м2 | кирпич | 1 | отдельное | 60 | н.д. | специальное | используется по назначению |
| 4 | Магазин | ул. Елютина, 136,кв.2 | 2 | S торгового зала 16 м2 | кирпич | 1 | отдельное | 60 | н.д. | приспособленное | используется по назначению |
| с. Гордеевка |
| 1 | ФАП | ул. Алтайская, 35а | 1 | объект | кирпич | 1 | отдельное | 85 | 1988 | приспособленное | бывшее здание школы |
|  | Дом досуга |  | 2 | 60 | 60 |  |  |  |  |  | приспособленное |  |
| 2 | Магазин | ул. Алтайская | 1 | S торгового зала 50 м2 | металл | 1 | отдельное | 55 | 1973 | специальное | используется по назначению |

Расчет потребности в основных объектах социального и культурно-бытового назначения МО Хайрюзовский сельсовет на 2034 г.
                                                                                                          Таблица №20

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив | Всего необходимо | излишек (+) дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хайрюзовка (проектная численность населения 620 чел.) |
| 1 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 320 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 59 | +261 |
| 2 | Детский сад | мест | 60 | 85% детей дошкольного возраста | 25 | +35 |
| 3 | СДК | мест | 110 | 80 мест на 1 тыс. человек | 50 | +60 |
| 4 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 5 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 163 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 269,1 | -106,1 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 12 | -12 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 4 | -4 |
| 8 | Почта | по нормам и правилам министерства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 9 | Отделение банка | операц. место | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 1 |  |
| 10 | Стадион | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Горновое (проектная численность населения 670 чел.) |
| 11 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 180 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 78 | +102 |
| 12 | Детский сад | мест | 35 | 85% детей дошкольного возраста | 36 | -1 |
| 13 | СДК | мест | 50 | 80 мест на 1 тыс. человек | 54 | -4 |
| 14 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 15 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 94 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 290,8 | -196,8 |
| 16 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 13 | -13 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 5 | -5 |
| 18 | Почта | по нормам и правилам министерства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 19 | Отделение банка | операц. место | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 1 |  |
| 20 | Стадион | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Ельцовка (проектная численность населения 830 чел.) |
| 21 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 180 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 132 | +188 |
| 22 | Детский сад | мест | 40 | 85% детей дошкольного возраста | 57 | -17 |
| 23 | СДК | мест | 90 | 80 мест на 1 тыс. человек | 77 | +13 |
| 24 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 25 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 181,7 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 360,2 | -178,5 |
| 26 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 19 | -19 |
| 27 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 7 | -7 |
| 28 | Почта | по нормам и правилам министерства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 29 | Стадион | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Талдинка (проектная численность населения 134 чел.) |
| 30 | Дом досуга | мест | 60 | 80 мест на 1 тыс. человек | 11 | +49 |
| 31 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 32 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 85 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 58,2 | +26,8 |
| с. Усть-Гавриловка (проектная численность населения 325 чел.) |
|  | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 180 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 40 | +140 |
|  | СДК | мест | 30 | 80 мест на 1 тыс. человек | 26 | +4 |
|  | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
|  | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 93 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 141 | -48 |
|  | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 7 | -7 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 2 | -2 |
|  | Почта | по нормам и правилам министерства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 10 | Стадион | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Новоеловка (проектная численность населения 510 чел.) |
|  | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 320 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 82 | +238 |
|  | Детский сад | мест | - | 85% детей дошкольного возраста | 26 | -26 |
|  | СДК | мест | 70 | 80 мест на 1 тыс. человек | 41 | +29 |
|  | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
|  | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 100 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 221,3 | -121,3 |
|  | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 14 | -14 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 5 | -5 |
|  | Почта | по нормам и правилам министерства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
|  | Отделение банка | операц. место | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 1 |  |
|  | Стадион | единиц | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| с. Гордеевка (проектная численность населения 173 чел.) |
| 30 | Дом досуга | мест | 60 | 80 мест на 1 тыс. человек | 14 | +46 |
| 31 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 32 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 50 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 75,1 | -25,1 |

## 5.3 Зона рекреационного назначения

Сфера туристских услуг и использование рекреационных ресурсов в МО Хайрюзовский сельсовет не развиты. Одновременно с этим, климатические ресурсы благоприятны для организации зимнего и летнего отдыха.

Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах и коньках, прогулки по зимнему лесу и т.д. Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав.

Наличие водных объектов делает возможным развития рыболовного туризма. Рыболовный туризм можно организовывать на базе существующих искусственных водоемов (прудов), путем их зарыбления и строительства баз отдыха.

Разнообразие растительного и животного мира может послужить основой развития познавательного и оздоровительного туризма, сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

Нахождение объектов культурного наследия (2 археологических памятника у с. Ельцовка) и проект организации природного комплексного заказника «Бие-Чумышский» является основанием для развития научно-познавательного туризма.

Проектные предложения в сфере развития рекреации для местного населения:

- строительство и оборудование мест отдыха на водоемах в населенных пунктах (с.Ельцовка, с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка). Для этого необходима очистка дна, берегов и размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.).

- строительство благоустройство парков отдыха в населенных пунктах с площадками для массовых мероприятий (с.Хайрюзовка, с.Новоеловка, с.Ельцовка);

- строительство детских площадок (с.Хайрюзовка, с.Новоеловка, с.Усть-Гавриловка, с.Горновое, с.Ельцовка).

## 5.4 Жилая зона

Существующее положение

Жилой фонд МО Хайрюзовский сельсовет представлен 1216 домами усадебного типа. Весь усадебный жилой фонд находится в частной собственности. Весь объем строительства осуществляется частными лицами. Характеристика существующего жилого фонда населенных пунктов отражена в таблице №21.

Жилой фонд МО Хайрюзовский сельсовет                               Таблица №21

| Вид застройки | Sобщ, м2 | шт. | % от Sобщ |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Хайрюзовка |
| Усадебная застройка, всего | 11419 | 244 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 9454 | 202 | 82,8 |
| двухквартирные | 1825 | 39 | 16,0 |
| трехквартирные и более | 140 | 3 | 1,2 |
| с. Новоеловка |
| Усадебная застройка, всего | 9547 | 204 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 7956 | 170 | 83,3 |
| двухквартирные | 1451 | 31 | 15,2 |
| трехквартирные и более | 140 | 3 | 1,5 |
| с. Гордеевка |
| Усадебная застройка, всего | 3474 | 80 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 2772 | 65 | 79,8 |
| двухквартирные | 702 | 15 | 20,2 |
| с. Усть-Гавриловка |
| Усадебная застройка, всего | 7020 | 150 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 6131 | 131 | 87,3 |
| двухквартирные | 889 | 19 | 12,7 |
| с. Горновое |
| Усадебная застройка, всего | 10944 | 234 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 5784 | 189 | 52,8 |
| двухквартирные | 4771 | 41 | 43,6 |
| трехквартирные и более | 389 | 4 | 3,6 |
| с. Ельцовка |
| Усадебная застройка, всего | 12057 | 257 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 9828 | 210 | 81,5 |
| двухквартирные | 2042 | 43 | 16,9 |
| трехквартирные и более | 187 | 4 | 1,6 |
| с. Талдинка |
| Усадебная застройка, всего | 2200 | 47 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 2060 | 44 | 93,6 |
| двухквартирные | 140 | 3 | 6,4 |

Суммарная площадь жилого фонда с. Хайрюзовка (по состоянию на 2013 г.) составляет 11419 м2. При численности населения в 586 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 19,5 м2 на 1 человека. Жилой фонд представлен 244 домами усадебного типа. При этом более 82% – это одноквартирные жилые дома, 16% – двухквартирные дома, 1,2% от общего количества жилых домов – это 3 трехквартирных и более жилых дома усадебного типа.

Жилой фонд с. Новоеловка представлен 204 домами усадебного типа, с общей площадью – 9547 м2. При численности населения в 485 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 19,7 м2 на 1 человека. По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают одноквартирные жилые дома (83,3% от общего числа домов), 15,2% – это двухквартирные жилые дома, 1,5% – жилые дома на три квартиры и более.

Жилой фонд с. Гордеевка состоит из 80 домов усадебного типа, с общей площадью – 3474 м2. При численности населения в 156 человек – средняя обеспеченность жилой площадью составляет 22,3 м2 на 1 человека. По типу застройки в структуре жилого фонда – 81,2% одноквартирные жилые дома, 18,8% – это двухквартирные жилые дома.

Жилой фонд с. Усть-Гавриловка представлен 150 домами усадебного типа, с общей площадью – 7020 м2. При численности населения в 276 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 25,4 м2 на 1 человека. Высокая обеспеченность жилой площадью объясняется наличием пустующих домов. По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают одноквартирные жилые дома (87,3% от общего числа домов), 12,7% – двухквартирные жилые дома.

Жилой фонд с. Горновое представлен 234 домами усадебного типа, с общей площадью – 10944 м2. При численности населения в 625 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 17,5 м2 на 1 человека. По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают одноквартирные жилые дома (80,8% от общего числа домов), двухквартирные жилые дома составляют 17,5% от общего числа домов, 1,7% - жилые дома на три квартиры и более.

Суммарная площадь жилого фонда с. Ельцовка составляет 12057 м2. Жилой фонд представлен 257 домами усадебного типа. При численности населения в 758 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 15,9 м2 на 1 человека. В структуре жилой застройки 81,7% – это одноквартирные жилые дома, 16,7% – двухквартирные дома, 1,6% от общего количества жилых домов – это 4 жилых дома на три квартиры и более.

Жилой фонд с. Талдинка состоит из 47 домов усадебного типа, с общей площадью – 2200 м2. При численности населения в 113 человек – средняя обеспеченность жилой площадью составляет 19,5 м2 на 1 человека. По типу застройки в структуре жилого фонда – 93,6% одноквартирные жилые дома, 6,4% – это двухквартирные жилые дома.

Весь существующий жилой фонд муниципального образования характеризуется, как действующий, в настоящее время ветхих и аварийных жилых домов – не зарегистрировано. Подавляющая часть жилых зданий характеризуется физическим износом 40-60%.

Расчет обеспеченности

В целях обеспечения населения жилым фондом, с учетом: проектного роста численности жителей, выноса жилых домов из СЗЗ, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство и реконструкция жилой площади  (таблица №22).

Расчёт объёмов жилищного строительства

МО Хайрюзовский сельсовет                                                      Таблица №22

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2014-2034 гг. |
| с. Хайрюзовка |
| Население | чел | 586 | 596 прирост 10 | 620 прирост 33 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 244/11419 | 247/11599 | 255/12400 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 244/11419 | 244/11419 | 244/11419 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 3/180 | 8/480 - |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 321 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,5 | 19,5 | 20 |
| с. Новоеловка |
| Население | чел | 485 | 493 прирост 8 | 510 прирост 25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 204/9547 | 207/9727 | 215/10261,2 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 6 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 204/9547 | 204/9547 | 198/9187 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд, в том числе: -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 3/180 | 14/840 из них: 8/480 6/360 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 54,2 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,7 | 19,7 | 20 |
| с. Гордеевка |
| Население | чел | 156 | 167 прирост 11 | 173 прирост 17 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 80/3474 | 84/3714 | 86/3834 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 80/3474 | 80/3474 | 80/3474 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения | дом/м2 | - | 4/240 | 2/120 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22,3 | 22,2 | 22,2 |
| с. Усть-Гавриловка |
| Население | чел | 276 | 300 прирост 24 | 325 прирост 49 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 150/7020 | 158/7500 | 166/8085,5 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 8 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 150/7020 | 150/7020 | 142/6645,5 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 8/480 | 16/960 из них: 8/480 8/480 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25,4 | 25 | 24,9 |
| с. Горновое |
| Население | чел | 625 | 648 прирост 23 | 670 прирост 45 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 234/10944 | 242/11424 | 249/13400 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 10 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 234/10944 | 234/10944 | 224/10476,3 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 8/480 | 17/120 из них: 7/420 10/600 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 1423,7 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 17,5 | 17,6 | 20 |
| с. Ельцовка |
| Население | чел | 758 | 769 прирост 11 | 830 прирост 72 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 257/12057 | 261/12297 | 281/16600 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 24 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 257/12057 | 257/12057 | 233/10931 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 4/240 | 44/2640 из них: 20/1200 24/1440 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 2789 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 15,9 | 16 | 20 |
| с. Талдинка |
| Население | чел | 113 | 116 прирост 3 | 134 прирост 21 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 47/2200 | 48/2260 | 54/2680 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 47/2200 | 47/2200 | 47/2200 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения | дом/м2 | - | 1/60 | 6/360 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 60 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,5 | 19,5 | 20 |

Проектное предложение

В соответствии с расчетом обеспеченности жилым фондом генеральным планом предусмотрено:

В с. Хайрюзовка для строительства 3 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 8 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,45 га и 1,2 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

В с. Новоеловка для строительства 3 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 14 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,20 га, необходимо 0,6 га и 2,8 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Гордеевка для строительства 4 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 2 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,20 га, необходимо 0,8 га и 0,4 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

В с. Усть-Гавриловка для строительства 8 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 16 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,20 га, необходимо 1,6 га и 3,2 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Горновое для строительства 8 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 17 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 1,2 га и 2,55 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Ельцовка для строительства 4 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 44 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,6 га и 6,6 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Талдинка для строительства 1 жилого дома усадебного типа на 
1-ю очередь и 6 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,15 га и 0,9 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

## 5.5 Инженерная инфраструктура

### 5.5.1 Теплоснабжение

Исходные данные

Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года text и средней за отопительный период textav :

Наиболее холодной пятидневки  text: -39°С;

Средней за отопительный период textav для зданий:

-жилых, общеобразовательных учреждений -7,8°С;

-поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов и дошкольных учреждений -6,7°С;

Расчетная температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в соответствии с ГОСТ 30494 приведена в таблице №23.

Таблица №23

| Здания | Температура воздуха внутри здания tint, ºС | Относительная влажность внутри здания φint,% | Температура точки росы td, ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые, общеобразовательные и другие общественные, кроме перечисленных в п. 2 и 3 | 21 | 55 | 11,6 |
| 2. Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 21 | 55 | 11,6 |
| 3. Детских дошкольных учреждений | 22 | 55 | 12,6 |
| 4. Для помещений кухонь, ванных комнат и плавательных бассейнов соответственно | 20 25 27 | 60 60 67 | 12 16,7 20,4 |

Градусо-сутки отопительного периода:

Жилые, школьные и др. общественные 6343/221

Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов 6537/236

Дошкольных учреждений 6773/236

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). На расчетный срок предусмотрено строительство  жилой  усадебной застройки  – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

Раздел теплоснабжения  выполнен в соответствии следующих нормативных документов: СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

В Хайрюзовском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школы, больницы и тд.). Перечень котельных приведен в таблице № 24.

Таблица № 24

| № п/п | Наименование | Место расположения | Отапливаемые здания | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | с.Хайрюзовка | Детский сад | Уголь |
| 2 | Котельная № 2 | с.Хайрюзовка | Школа | Уголь |
| 3 | Котельная № 3 | с.Хайрюзовка | Администрация, СДК | Уголь |
| 4 | Котельная №1 | с.Горновое | Детский сад | Уголь |
| 5 | Котельная № 2 | с. Горновое | Школа | Уголь |
| 6 | Котельная № 3 | с. Горновое | СДК | Уголь |
| 7 | Котельная №1 | с.Ельцовка | Администрация | Уголь |
| 8 | Котельная № 2 | с. Ельцовка | Школа | Уголь |
| 9 | Котельная №3 | с.Ельцовка | Детский сад | Уголь |
| 10 | Котельная № 4 | с. Ельцовка | СДК | Уголь |
| 11 | Котельная №1 | с.Новоеловка | Школа | Уголь |
| 12 | Котельная №2 | с.Новоеловка | Администрация, СДК | Уголь |
| 13 | Котельная №1 | с.Усть-Гавриловка | Администрация | Уголь |
| 14 | Котельная № 2 | с.Усть-Гавриловка | Школа | Уголь |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по населенным пунктам представлен в таблице № 25 (часовой максимальный расход тепла).

Первая очередь и Расчетный срок строительства

На перспективу не предусматривается строительство дополнительных источников централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки предусматривается печным.  В качестве топлива предусматривается природный газ.

Таблица № 25

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,98 | 0,01 |  | 0,99 | 1,00 | 0,01 |  | 1,01 | 1,07 | 0,01 |  | 1,07 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,81 | 0,01 |  | 0,82 | 0,83 | 0,01 |  | 0,83 | 0,87 | 0,01 |  | 0,87 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,39 | 0,00 |  | 0,39 | 0,42 | 0,002 |  | 0,42 | 0,43 | 0,002 |  | 0,43 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,57 | 0,00 |  | 0,58 | 0,61 | 0,004 |  | 0,62 | 0,66 | 0,004 |  | 0,67 |
| 5 | с.Горновое | 1,21 | 0,01 |  | 1,22 | 1,27 | 0,01 |  | 1,27 | 1,48 | 0,01 |  | 1,49 |
| 6 | с.Ельцовка | 1,00 | 0,01 |  | 1,01 | 1,02 | 0,01 |  | 1,03 | 1,38 | 0,01 |  | 1,39 |
| 7 | с.Талдинка | 0,22 | 0,00 |  | 0,22 | 0,23 | 0,002 |  | 0,23 | 0,27 | 0,002 |  | 0,27 |
| II. Общественные здания с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,13 | 0,0009 |  | 0,133 | 0,13 | 0,001 |  | 0,13 | 0,13 | 0,00 |  | 0,13 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,10 | 0,0004 |  | 0,098 | 0,10 | 0,000 |  | 0,10 | 0,10 | 0,00 |  | 0,10 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,02 | 0,0002 |  | 0,024 | 0,02 | 0,000 |  | 0,02 | 0,02 | 0,00 |  | 0,02 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,08 | 0,0003 |  | 0,085 | 0,08 | 0,000 |  | 0,09 | 0,08 | 0,00 |  | 0,09 |
| 5 | с.Горновое | 0,25 | 0,0012 |  | 0,254 | 0,25 | 0,001 |  | 0,25 | 0,25 | 0,00 |  | 0,25 |
| 6 | с.Ельцовка | 0,08 | 0,0010 |  | 0,077 | 0,08 | 0,001 |  | 0,08 | 0,08 | 0,00 |  | 0,08 |
| 7 | с.Талдинка | 0,03 | 0,0001 |  | 0,027 | 0,03 | 0,000 |  | 0,03 | 0,03 | 0,00 |  | 0,03 |
| III. Общественные здания с центральным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,16 | 0,01 |  | 0,16 | 0,16 | 0,005 |  | 0,16 | 0,16 | 0,01 |  | 0,16 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,17 | 0,00 |  | 0,18 | 0,17 | 0,004 |  | 0,18 | 0,17 | 0,00 |  | 0,18 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,15 | 0,00 |  | 0,15 | 0,15 | 0,003 |  | 0,15 | 0,15 | 0,00 |  | 0,15 |
| 5 | с.Горновое | 0,13 | 0,00 |  | 0,13 | 0,13 | 0,003 |  | 0,13 | 0,13 | 0,00 |  | 0,13 |
| 6 | с.Ельцовка | 0,15 | 0,00 |  | 0,16 | 0,15 | 0,004 |  | 0,16 | 0,15 | 0,00 |  | 0,16 |
| 7 | с.Талдинка | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| IV. Производственные здания с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,37 | 0,00 |  | 0,37 | 0,37 | 0,000 |  | 0,37 | 0,37 | 0,00 |  | 0,37 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,12 | 0,00 |  | 0,12 | 0,12 | 0,000 |  | 0,12 | 0,12 | 0,00 |  | 0,12 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,03 | 0,00 |  | 0,03 | 0,03 | 0,000 |  | 0,03 | 0,03 | 0,00 |  | 0,03 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,36 | 0,00 |  | 0,36 | 0,36 | 0,000 |  | 0,36 | 0,36 | 0,00 |  | 0,36 |
| 5 | с.Горновое | 0,37 | 0,00 |  | 0,37 | 0,37 | 0,000 |  | 0,37 | 0,37 | 0,00 |  | 0,37 |
| 6 | с.Ельцовка | 1,13 | 0,00 |  | 1,13 | 1,13 | 0,000 |  | 1,13 | 1,13 | 0,00 |  | 1,13 |
| 7 | с.Талдинка | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  | 5,19 | 0,04 |  | 5,23 | 5,37 | 0,04 |  | 5,41 | 6,16 | 0,04 |  | 6,20 |
| ИТОГО Общественные здания с индивидуальным печным отоплением |  | 0,69 | 0,00 |  | 0,70 | 0,69 | 0,00 |  | 0,70 | 0,69 | 0,00 |  | 0,70 |
| ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением |  | 0,76 | 0,02 |  | 0,78 | 0,76 | 0,02 |  | 0,78 | 0,76 | 0,02 |  | 0,78 |
| ИТОГО Производственные здания с индивидуальным печным отоплением |  | 2,38 | 0,00 |  | 2,38 | 2,38 | 0,00 |  | 2,38 | 2,38 | 0,00 |  | 2,38 |
| ИТОГО по Хайрюзовскому сельсовету |  | 9,02 | 0,06 |  | 9,08 | 9,19 | 0,07 |  | 9,26 | 9,99 | 0,07 |  | 10,05 |

### 5.5.2 Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом населенных пунктов Хайрюзовского сельсовета отсутствует.

Проектные предложения

Газоснабжение Хайрюзовского сельсовета природным газом на расчетный срок предполагается в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – ГРС Троицкое.

В объеме системы газоснабжения Хайрюзовского сельсовета предусмотрены:

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления I категории (до 1,2 МПа) от ГРС Троцкое до границ Хайрюзовского сельсовета с ответвлением на ГГРП Хайрюзовского сельсовета, а также с ответвлениями на ГГРП с.Новоеловка и ГГРП с.Гордеевка.

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) от ГГРП Хайрюзовского сс. до с.Горновое с ответвлениями на с.Новоеловка, с.Краснояры, с.Ельцовка, с.Хайрюзовка.

- Строительство межпоселковых газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) от с.Хайрюзовка до с.Усть-Гавриловка, от с.Ельцовка до с.Талдинка.

- Строительство внутрипоселковых газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) в в с.Хайрюзовка, с.Усть-Гавриловка, с.Ельцовка,            с .Талдинка и с.Горновое

- Строительство (установка) ГРПШ с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (до 0,6 МПа) до низкого(0,0022 МПа) в с.Хайрюзовка 6 шт., с.Усть-Гариловка – 4 шт., с. Горновое – 3шт. с.Ельцовка – 4 шт., с. Талдинка – 2 шт.

- Строительство внутрипоселковых газопроводов среднего давления (0,3 МПа) в с.Новоеловка и с.Гордеевка.

- Строительство (установка) ГРПШ с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (1,2 МПа) до среднего (до 0,3 МПа) в с.Новоеловка – 3 шт., и с. Гордеевка – 3 шт.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации. При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Изменение количества и мощности потребителей, а также изменение трассы газопровода могут быть внесены разработчиком проектной документации (на стадии ее разработки) и должны быть согласованы с заказчиком и всеми заинтересованными организациями в установленном порядке согласно действующего законодательства.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов, отапливаемых децентрализовано, предполагает расход газа на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Расходы газа по населенным пунктам приведены в таблице №26.

Расходы газа по населенным пунктам

(существующее положение)                                                          Таблица №26

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 23,4 | 63,8 |
|  | ГРП2 | 70,7 | 192,0 |
|  | ГРП3 | 385,1 | 254,1 |
|  | ГРП4 | 43,1 | 121,1 |
|  | ГРП5 | 59,4 | 153,0 |
|  | ГРП6 | 24,6 | 69,1 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 96,3 | 255,5 |
|  | ГРП2 | 68,9 | 186,1 |
|  | ГРП3 | 57,9 | 171,5 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 35,5 | 104,3 |
|  | ГРП2 | 23,3 | 69,9 |
|  | ГРП3 | 41,9 | 127,0 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 72,8 | 191,9 |
|  | ГРП2 | 40,8 | 109,1 |
|  | ГРП3 | 49,3 | 141,4 |
|  | ГРП4 | 48,8 | 120,9 |
| с.Горновое | ГРП1 | 163,3 | 460,5 |
|  | ГРП2 | 147,3 | 432,1 |
|  | ГРП3 | 106,8 | 322,4 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 27,1 | 75,2 |
|  | ГРП2 | 134,8 | 390,5 |
|  | ГРП3 | 202,5 | 505,9 |
|  | ГРП4 | 66,2 | 179,8 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 35,9 | 104,2 |
|  | ГРП2 | 16,3 | 47,3 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2042,0 | 4848,7 |

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на существующее положение) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 4848,7 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2042,0 м3/ч.

Первая очередь строительства

Ориентировочный расход газа на первую очередь строительства приведен в таблице №27.

Расходы газа по населенным пунктам

(первая очередь)                                                                              Таблица №27

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 23,8 | 64,8 |
|  | ГРП2 | 71,8 | 195,0 |
|  | ГРП3 | 391,1 | 258,1 |
|  | ГРП4 | 43,7 | 123,0 |
|  | ГРП5 | 60,4 | 155,4 |
|  | ГРП6 | 25,0 | 70,2 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 98,1 | 260,4 |
|  | ГРП2 | 70,2 | 189,6 |
|  | ГРП3 | 58,9 | 174,8 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 37,9 | 111,5 |
|  | ГРП2 | 25,0 | 74,7 |
|  | ГРП3 | 44,7 | 135,8 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 77,7 | 205,0 |
|  | ГРП2 | 43,6 | 116,6 |
|  | ГРП3 | 52,7 | 151,1 |
|  | ГРП4 | 52,1 | 129,2 |
| с.Горновое | ГРП1 | 170,5 | 480,7 |
|  | ГРП2 | 153,8 | 451,1 |
|  | ГРП3 | 111,5 | 336,6 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 27,7 | 76,7 |
|  | ГРП2 | 137,5 | 398,2 |
|  | ГРП3 | 206,5 | 515,9 |
|  | ГРП4 | 67,5 | 183,4 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 36,9 | 107,1 |
|  | ГРП2 | 16,8 | 48,6 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2105,5 | 5013,4 |

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на первую очередь) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 5013,4 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2105,5 м3/ч.

Расчетный срок строительства

Ориентировочный расход газа на расчетный срок строительства приведен в таблице №28

Расходы газа по населенным пунктам

(расчетный срок)                                                                             Таблица №28

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 25,5 | 69,3 |
|  | ГРП2 | 76,8 | 208,5 |
|  | ГРП3 | 418,0 | 275,8 |
|  | ГРП4 | 46,7 | 131,5 |
|  | ГРП5 | 64,5 | 166,1 |
|  | ГРП6 | 26,7 | 75,0 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 102,8 | 273,0 |
|  | ГРП2 | 73,7 | 198,8 |
|  | ГРП3 | 61,8 | 183,2 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 39,4 | 116,0 |
|  | ГРП2 | 26,0 | 77,7 |
|  | ГРП3 | 46,6 | 141,2 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 83,8 | 221,1 |
|  | ГРП2 | 47,0 | 125,7 |
|  | ГРП3 | 56,8 | 162,9 |
|  | ГРП4 | 56,2 | 139,3 |
| с.Горновое | ГРП1 | 199,8 | 563,4 |
|  | ГРП2 | 180,2 | 528,7 |
|  | ГРП3 | 130,7 | 394,5 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 37,3 | 103,3 |
|  | ГРП2 | 185,2 | 536,5 |
|  | ГРП3 | 278,2 | 695,1 |
|  | ГРП4 | 90,9 | 247,0 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 43,7 | 127,0 |
|  | ГРП2 | 19,9 | 57,6 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2418,3 | 5818,1 |

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 5818,1 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2418,3 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

На расчетный срок предполагается прохождение по территории Хайрюзовского сельсовета магистрального газопровода «Алтай».

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону).

### 5.5.3 Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего кольцевого водопровода   с существующими скважинами и существующими водонапорными башнями. Водопроводные скважины расположены в различных частях села.  Общий суммарный дебит существующих скважин по эксплуатационным данным составляет 65.2м3/сут.

Водозаборные сооружения включают в себя:

- с.Хайрюзовка – 2 скважины;

- с.Горновое – 3 действующих скважины, 1 резервная;

- с.Усть-Гавриловка – 2 скважины;

- с.Гордеевка - 1 скважина;

- с.Талдинка - 1 скважина;

- с.Ельцовка - 4 скважины;

- с.Новоеловка - 3 скважины.

Итого по сельсовету 13 действующих скважин.

Из них технические паспорта имеются на следующие скважины:

-артезианская скважина  №2/77   -дебит 7.2 м3/сут

-артезианская скважина  №45/76  -дебит  13м3/сут

-артезианская скважина  №Б-21/85  -дебит 10м3/сут

-артезианская скважина  №Б -21/85дебит  10м3/сут

-артезианская скважина  №58/76  -дебит  5м3/сут

-артезианская скважина  №24/77* -дебит  20м3/сут

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Хайрюзовка– 80.22м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Ельцовка–17.096м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Талдинка 15.31–м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Новоеловка– 46.7м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Гордеевка–10.66м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Усть–Гавриловка  37.52м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Горновое 79.7  м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (таблица №1).

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Существующие водозаборные скважины имеют  производительность 65.2м3/час, что  не хватает на существующее положение, тем более на 1очередь строительства и перспективу.

Проектные предложения

Территориальным планом с.Хайрюзовка  предусматривается на 1-очередь и перспективу  строительство усадебной застройки. Территориальным планом 1-ой очереди и перспективы  предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода, а именно:

- реконструкция водонапорных башен (с.Хайрюзовка – 2шт, с.Гордеевка – 1шт, с.Горновое – 3шт, с.Усть-Гавриловка – 2шт, с.Талдинка – 1шт, с.Новоеловка – 3шт, с.Ельцовка – 3шт);

- строительство скважины с водонапорной башней в с.Ельцовка;

- реконструкция сетей водоснабжения (с.Хайрюзовка – 14,6км, с.Гордеевка – 10,5 км, с.Горновое – 12,7км, с.Усть-Гавриловка – 9,6 км, с.Талдинка – 6,5км, с.Новоеловка – 13,1 км, с.Ельцовка – 12,4 км);

- строительство сетей водоснабжения (с.Хайрюзовка – 1км, с.Горновое – 0,8км, с.Усть-Гавриловка – 1,2 км, с.Ельцовка – 1,3 км).

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет: наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек. Предлагается противопожарные запасы воды хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами. На территории МО Хайрюзовский сельсовет находится пожарная часть 3 ОП 31 ПЧ ФПС (с. Ельцовка). Пожарная часть оснащена 1 пожарным автомобилем.

Зоны санитарной охраны

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 30м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Канализация

Существующее положение

Дома оборудованные централизованной бытовой канализацией отсутствуют. Канализование хозяйственно - бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации поля.

На  1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Необходимая производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в с.Хайрюзовка  на существующее положение должна составлять 288м3/сут.

### 5.5.4 Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Хайрюзовского сельсовета осуществляется от Хайрюзовской энергосистемы. Источник электроснабжения ПС N5 «Колхозная» 35/10кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением Н к «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края», утвержденным Постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 N261 (ред. от 16.04.2013). Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4 кВ. Расход электроэнергии по сельсовету в 2013 г. и на расчетный срок генерального плана приведены в таблицах №29 и №30.

Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды           Таблица №29

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние чел./% | Первая очередь 2019 гг. | Расчетный срок 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Хайрюзовка | тыс. кВт/час | 557 | 566 | 589 |
|  | с.Новоеловка | тыс. кВт/час | 461 | 468 | 485 |
|  | с.Гордеевка | тыс. кВт/час | 148 | 159 | 164 |
|  | с. Усть-Гавриловка | тыс. кВт/час | 262 | 285 | 309 |
|  | с.Горновое | тыс. кВт/час | 594 | 616 | 637 |
|  | с.Ельцовка | тыс. кВт/час | 720 | 731 | 789 |
|  | с.Талдинка | тыс. кВт/час | 107 | 110 | 127 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 8610 | 8796 | 9042 |

При полной газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии, потребляемой жилищно-коммунальным сектором. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Хайрюзовский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- использование резерва мощности существующих ТП;

- строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно-деловой и производственной зон на срок генерального плана приведены в таблицах №31  и №32.

Таблица  №30

| Тип дома |  | Количество домов / квартир | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество квартир | Удельная нагрузка (кВт/квартиру) | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок 2014-2034 гг. | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок 2014-2034 гг. |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Хайрюзовка | 1 | 6 | 244/289 | 247/292 | 255/300 | 1734 | 1752 | 1800 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Новоеловка | 1 | 6 | 204/241 | 207/244 | 212/249 | 1446 | 1464 | 1494 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Гордеевка | 1 | 6 | 80/95 | 84/99 | 86/101 | 570 | 594 | 516 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Усть-Гавриловка | 1 | 6 | 150/169 | 158/177 | 166/185 | 1014 | 1062 | 1110 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Горновое | 1 | 6 | 234/283 | 242/291 | 249/298 | 1698 | 1746 | 1788 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Ельцовка | 1 | 6 | 257/308 | 261/312 | 281/332 | 1848 | 1872 | 1992 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с.Талдинка | 1 | 6 | 47/50 | 48/51 | 54/57 | 300 | 306 | 342 |
|  |  |  | ИТОГО | 8610 | 8796 | 9042 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной | 9551,5 |  |  |

Электрические нагрузки объектов общественно-деловой зоны                                                                    Таблица №31

| Наименование | Общая вместимость | Удельная нагрузка | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние |  | Современное состояние |
| с.Хайрюзовка |
| МОУ «Хайрюзовския СОШ» | 320 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 80 |
| ФАП | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 |
| Детский сад | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 |
| Дом культуры | 110 мест | 0,46 кВт/место | 50,6 |
| Библиотека | 587 м. кв. | 0,054 кВт/м кв | 31,6 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |
| Почта |  |  |  |
| Магазин | 163 м. кв. | 0,23 кВт/м .кв. | 37,5 |
| Магазин |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| с.Горновое |
| ФАП | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 |
| МОУ «Горновская СОШ» | 180 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 45 |
| Детский сад | 35 мест | 0,46 кВт/место | 16,1 |
| Дом культуры | 50 мест | 0,46 кВт/место | 23 |
| Библиотека | 134 м. кв. | 0,054 кВт/м кв | 7,2 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |
| Почта |  |  |  |
| Магазин | 94 м. кв. | 0,23 кВт/м .кв. | 21,6 |
| Магазин |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| с.Ельцовка |
| ФАП | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 |
| Библиотека | 354 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 19,1 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |
| МОУ «Ельцовская СОШ» | 180 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 80 |
| Детский сад | 40 мест | 0,46 кВт/место | 18,4 |
| Дом культуры | 90 мест | 0,46 кВт/место | 41,4 |
| Почта | 49 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 2,6 |
| Пожарная часть | 385 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 20,8 |
| Магазин | 181,7 м.кв | 0,23 кВт/м .кв. | 41,8 |
| Магазин |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| с.Талдинка |
| ФАП | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 |
| Дом досуга | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 |
| Магазин | 85 м.кв. | 0,23 кВт/м .кв. | 19,6 |
| с.Усть-Гавриловка |
| МОУ «Усть-Гавриловская СОШ» | 180 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 45 |
| ФАП | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 |
| Дом культуры | 30 мест | 0,46 кВт/место | 13,8 |
| Библиотека | 59,4 м.кв | 0,054 кВт/м кв | 3,2 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |
| Почта |  |  |  |
| Магазин | 93 м.кв | 0,23 кВт/м .кв. | 21,4 |
| Магазин |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| с.Новоеловка |
| МОУ «Новоеловская СОШ» | 320 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 83,2 |
| ФАП | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 |
| Дом культуры | 70 мест | 0,46 кВт/место | 32,2 |
| Библиотека | 580 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 31,3 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |
| Почта |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |
| Магазин | 100 м.кв | 0,23 кВт/м .кв. | 23 |
| Магазин |  |  |  |
| с.Гордеевка |
| ФАП | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 |
| Дом досуга | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 |
| Магазин | 50 м.кв | 0,23 кВт/м .кв. | 11,5 |
|  |  | Итого: | 941,5 |

Электрические нагрузки объектов производственной зоны
и инженерной инфраструктуры                                                 Таблица № 32

| Наименование | Общая вместимость | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Современное состояние |
| Крупный рогатый скот (голов) | 350 | 153 |
| Производство щебня (тонн/м.куб.) | 35420 / 25300 | 232760 кВт. час. |
| с.Хайрюзовка |
| Водонапорные башни (шт) | 2 | 8 |
| Котельная (шт) | 3 | 52 |
| с.Ельцовка |
| Водонапорные башни (шт) | 4 | 16 |
| Котельная (шт) | 4 | 99 |
| с.Талдинка |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 4 |
| с.Усть-Гавриловка |
| Водонапорные башни (шт) | 2 | 8 |
| Котельная (шт) | 2 | 36,4 |
| с.Новоеловка |
| Водонапорные башни (шт) | 3 | 12 |
| Котельная (шт) | 2 | 42 |
| с.Гордеевка |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 4 |
| Котельная (шт) | 1 | 21 |
| с.Горновое |
| Водонапорные башни (шт) | 3 | 12 |
| Котельная (шт) | 3 | 52 |
| Итого: | 519,4кВт |
|  | Итого: | 232760 кВт. час. |

### 5.5.5  Связь, средства массовой информации

Услуги стационарной связи на территории сельсовета оказывают две организации: ФЛ Троицкий почтамт УФПС Алтайского края, ФЛ ОАО «Сибирьтелеком».

В сельсовете действует 6 телефонных станций и одно коммутационное устройство (с.Талдинка).

В предыдущие 5 лет в сельсовете получили развитие современные виды связи: сотовая связь, интернет.

Активно развиваются услуги сотовой связи. В населенных пунктах сельсовета достаточно развита сотовая связь. Вышки установлены в с.Ельцовка (2шт.).

Вышки цифрового телевидения установлены в с.Горновое, с.Хайрюзовка, с.Ельцовка, с Новоеловка.

## 5.6 Зона транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура МО Хайрюзовский сельсовет представлена сетью автомобильных дорог. В пределах муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального (К-24 «Троицкое - Целинное») и местного значения (К-24 - Хайрюзовка - Усть-Гавриловка; К-24 - Новоеловка - Гордеевка; К-24 - Ельцовка - Талдинка).

Расстояние от административного центра (с. Хайрюзовка) до районного центра (с. Троицкое) составляет 22 км, до краевого центра (г. Барнаул) –120 км, до ближайшей железнодорожной станции (ст. Большая Речка) – 22 км. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется по автомобильным дорогам.

Протяженность автомобильных дорог муниципального образования отражена в таблице №33.

Основные автомобильные дороги муниципального образования имеют твердое покрытие: К-24 – асфальтобетонное покрытие; К-24 - Хайрюзовка - Усть-Гавриловка, К-24 - Новоеловка – Гордеевка, К-24 - Ельцовка - Талдинка – щебеночно-гравийное.

В целях улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Троицкое ДРСУ». За предприятием закреплена сеть обслуживания дорог протяженностью 487,4 км, которая проходит по территории Троицкого, Косихинского и Зонального районов.

Протяженность автомобильных дорог                                       Таблица №33

| Наименование | Категория | Протяженность (по территории сельсовета) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность дорого, всего, в т.ч.: | - | 94 км | - |
| Дороги регионального значения (часть дороги К-24 «Троицкое-Целинное») | III | 48 км | ч/грав. |
| Дороги местного значения | - | 46 км | - |
| Н-5112 «Подъезд к с.Хайрюзовка | IV | 4 км | щеб./грав. |
| Н-5111 «Подъезд к с.Усть-Гавриловка | IV | 15 км | щеб./грав. |
| Н-5106 «К-24 - Новоеловка – Гордеевка» | IV | 15 км | щеб./грав. |
| Н-5107 «К-24 - Ельцовка – Талдинка» | IV | 12 км | 9км щеб./грав. + 3км грунт. |

Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется по автомобильным дорогам. Автобусное сообщение по территории развито по маршруту   Барнаул-Целинное.

Перечень автобусных маршрутов,

входящих в муниципальную сеть Троицкого района             Таблица №34

| № марш-та | Наименование | Маршрут движения | Кол-во рейсов в сутки | Интервал движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троицкое – Усть-Гавриловка | с.Троицкое - с.Кипешино – с.Усть-Гавриловка | 2 | вторник |
| 2 | Троицкое –Гордеевка | с.Троицкое – с.Новоеловка – с.Гордеевка | 2 (не действует) | Понедельник, пятница |
| 3 | Троицкое –Хайрюзовка | с.Троицкое –с.Хайрюзовка | 2 | среда |
| 4 | Троицкое –Горновое | с.Троицкое – с.Ельцовка – с.Горновое | 2 | Вторник, четверг |

На территории МО Хайрюзовский сельсовет нет автозаправочных станций общего пользования. Техническое обслуживание легковых автомобилей осуществляется на базе ремонто-технических мастерских сельскохозяйственной техники.

## 5.7 Зона специального назначения

В настоящее время зона представлена участками следующих объектов спецназначения:

- кладбища в с.Хайрюзовка, с.Новоеловка, с.Усть-Гавриловка, с.Ельцовка, с. Талдинка, с. Горновое, с.Гордеевка;

- скотомогильников (с захоронением в ямах) у с.Горновое, с.Ельцовка, с.Талдинка, скотомогильника (с биологическими камерами) у с.Горновое.

Кладбища соответствуют санитарным нормам.

Скотомогильники с захоронением в ямах находятся в непосредственной близости к жилой застройке (100м до ближайших домов), что недопустимо по санитарным нормам.

Санкционированные полигоны ТБО и поля фильтрации на территории сельсовета отсутствуют, вследствие чего происходит несанкционированное складирование мусора и вывоз жидких отходов на необорудованные для этих целей участки, что угрожает экологической обстановке на территории сельсовета (оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов приведена в разделе 5.8.7).

Проектные предложения:

- ликвидация несанкционированных свалок мусора у с.Хайрюзовка, с.Новоеловка, с.Усть-Гавриловка, с.Ельцовка, с.Талдинка, с.Горновое с последующей рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нарушенных территорий;

- строительство полигонов ТБО у между с.Хайрюзовка и с.Усть-Гавриловка, между с.Новоеловка и с.Ельцовка (для с. Новоеловка, с.Гордеевка, с.Талдинка и с.Ельцовка), у с.Горновое (оборудование полигонов ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»);

- строительство полей фильтрации в соответствии с установленными правилами у с.Ельцовка;

- консервация скотомогильников (с захоронением в ямах) у с.Ельцовка, с.Талдинка, с.Горновое;

- строительство скотомогильников (с биологическими камерами) между с.Хайрюзовка и с.Усть-Гавриловка, между с.Новоеловка и с.Ельцовка (оборудование в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

## 5.8 Характеристика экологического состояния территории 
МО Хайрюзовский сельсовет.

### 5.8.1 Оценка состояния атмосферного воздуха

Для территории МО Харюзовский сельсовет ориентировочные значения фоновых концентраций по основным наиболее распространенным примесям (мг/м3) на существующее положение приняты согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 г.г.», Санкт-Петербург, 2009 г. и составляют:

- по взвешенным веществам – 0,14 мг/м3;

- по диоксиду азота - 0,056 мг/м3;

- по диоксиду серы - 0,011 мг/м3;сссс

- по оксиду углерода – 1,8 мг/м3;

- по сероводороду - 0,004 мг/м3.

Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Харюзовском сельсовете являются:  животноводческие фермы, мастерские, гаражный комплекс, складские территории, карьеры добычи и  площадки перегрузки щебня.

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 производственные предприятия Харюзовского сельсовета можно разделить на следующие классы опасности:

- Объекты I класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 1000 м:

- Скотомогильник (с захоронением в ямах) в с. Горновое, в с.Ельцовка, с.Талдинка;

- Несанкционированные свалки в с.Горновое, с.Ельцовка, с.Талдинка, с.Усть-Гавриловка, с.Харюзовка, с.Новоеловка;

- Объекты II класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 500 м:

- Скотомогильник (с биологическими камерами) в с. Горновое

- Предприятия III класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 300 м:

- Карьер по добычи щебня, в  с. Горновое;

- Площадка перегрузки щебня в с. Горновое.

- Предприятия IV класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 100 м:

- Склады зерна, в с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка, с.Ельцовка;

- Мехток в с.Харюзовка;  с.Новоеловка, с.Горновое;

- МТМ, с.Ельцовка;

- Гаражный сектор в с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка, с.Гордеевка;

- Ферма КРС (50 голов), в с. Усть-Гавриловка.

- Объекты V класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 50 м:

- РЭС, с.Ельцовка;

- Складской сектор в с.Ельцовка, с.Харюзовка, ;

- Кладбища.

Теплоснабжение в Харюзовском сельсовете печное и водяное. Основным видом топлива является уголь и дрова. Величина санитарно-защитной зоны от котельных малой мощности устанавливается в зависимости от расчетных значений рассеивания выбросов в атмосфере загрязняющих веществ и анализом шумового воздействия.

Основным видом воздействия данных объектов на состояние воздушного бассейна является выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ, тепла и аэрозолей. Основными загрязняющими веществами в составе выбросов являются:

- продукты сгорания твердого топлива в котлоагрегатах - оксиды азота, оксиды углерода и серы, угольная зола, сажа, бенз(а)пирен;

- пыли (угольная, шлака и золы) при хранении, перевалке угля и золошлаковых отходов;

- выхлопные газы автомобилей - оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды;

- пыль зерновая в результате пересыпки и очистки зерна;

- пыль металлическая от ремонтных мастерских;

- микроорганизмы, пыль животного происхождения, органические вещества от содержания животных;

- газообразные и взвешенные вещества от горнодобывающей промышленности при добычи и пересыпки щебня.

Согласно данным обследования на территориях СЗЗ объектов I класса опасности скотомогильников (с захоронением в ямах) и несанкционированных свалок находятся жилые застройки с приусадебными участками. В с. Горновое, с.Талдинка, с. Ельцовка в СЗЗ скотомогильника (с захоронением в ямах) и несанкционированной свалки попадает  часть  жилых застроек с приусадебными участками, зона производственных предприятий,  водоемы ( в с.Горновое - Большая Речка и р.Топки, в с. Талдинка - Большая Речка, в  с.Ельцовка-р.Ельцовка. В с.Харюзовка в СЗЗ свалки попадает  часть жилых застроек и  производственные предприятия.

На территории СЗЗ III класса опасности карьера по добычи щебня (в с.Горновое) находится водоем Большая Речка, в СЗЗ площадки  по перегрузки расположена ферма КРС (пустующая) и скотомогильник (с захоронением в ямах).  Для оценки воздействия предприятий на жилую зону в сложившихся условиях необходимо произвести замеры загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на границе с жилой застройкой. В случае не соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха и уровней физических воздействий в жилой зоне, необходимо предусмотреть мероприятия по сокращению вредных факторов.

Для автодорог устанавливаются санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

По территории МО Харюзовский сельсовет проходит автомобильная дорога регионального значения К-24 «Троицкое - Целинное» и местного значения К-24 - Хайрюзовка - Усть-Гавриловка; К-24 - Новоеловка - Гордеевка; К-24 - Ельцовка – Талдинка.

Контроль источников выбросов в атмосферу на территории Харюзовского сельсовета не ведется.

Зона влияния выбросов производственных предприятий и котельных не должна выходить за границы размеров санитарно-защитных зон. Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ не должны превышать величин соответствующих предельно-допустимым концентрациям.

### 5.8.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Грунтовые воды на территории района в зависимости от рельефа находятся на различной глубине. На положительных формах рельефа залегают на глубине 15-20 м. По днищам логов, где располагаются гидроморфные почвы, грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2 м. В понижениях и западинах днищ, логов, долин и пойм рек грунтовые воды залегают на небольшой глубине (0,5-1м) и очень часто выходят на поверхность. Грунтовые воды пресные.

По сравнению с поверхностными водами подземные воды обладают более высоким качеством и, как правило, удовлетворяют требованиям для хозяйственно-питьевого водоснабжения без очистки и предварительной подготовки.

Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка в эрозионную сеть и смежные водоносные горизонты.

В качестве источников водоснабжения в Харюзовском сельсовете служат подземные воды артезианских скважин. Водоносный горизонт используется для водоснабжения населения с.Ельцовка, с.Горновое, с.Хайрюзовка, с.Гордеевка, с.Талдинка, с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка. Водозаборы представлены шестью скважинами (на которые имеются паспорта), расположенными в с.Ельцовка, с.Горновое, с.Харюзовка, с.Гордеевка, с.Талдинка, с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка Троитского района Алтайского края.

Контроль качества подземных источников водоснабжения  не осуществляется.

В результате хозяйственной и производственной деятельности на территории сельсовета образуются: хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые стоки.

Поверхностный сток, оказывающий влияние на состояние почвенного покрова, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий, как правило, формируется за счет дождевых, талых и поливомоечных вод. Основными факторами, определяющими объем стока, являются интенсивность выпадения атмосферных осадков, площадь территории водосборного бассейна, рельеф местности, вид покрытия территории. Концентрация основных примесей в дождевом стоке зависит от гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (продолжительности и интенсивности дождя), а также наличия источников его загрязнения (площадок хранения отходов, угля и шлака). Многообразие факторов влияющих на формирование стока, обуславливает значительное колебание его состава.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки.

### 5.8.3 Оценка состояния водных объектов

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования достаточно  развита. Из водных объектов повсеместно имеются  реки, ручьи ,пруды, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов. Все реки относятся к группе смешанного питания.  Самая крупная река – Большая Речка.

Река Большая Речка протекает через всю территорию Троицкого района с северо-востока на юго-запад. В с.Гордеевка  в Большую Речку  впадает р.Ельцовка, в с.Горновое в нее впадает р.Топки , с.Ельцовка разделено на две части протекающей  р.Ельцовка, также эта река протекает и в с. Новоеловка. В  с. Талдинка протекает Большая Речка, в с. Хайрюзовка в Большую Речку впадает р. Хайрюза, протекающая и в с. Усть-Гавриловка.

Водозабор из поверхностных водных объектов не осуществляется. В качестве источника водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для всех водных объектов в границах поселения устанавливаются прибрежные и водоохраные зоны.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ ширина ВЗ и ПЗП устанавливается для рек от среднемноголетнего уреза воды в летний период в зависимости от их длины от истока до устья. Длина Большой Речки составляет 258 км, длина р. Ельцовка– 156 км, р.Хайрюза - 38км,  ширина водоохраных зон составляет  200 м  и 100м  соответственно. Ширина водоохранных зон прудов, озер составляет 50 м.

В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов.

В пределах прибрежных полос рек запрещается распашка, выпас и организация летних лагерей скота, применение ядохимикатов и загрязнений.

При обследовании территории был выявлен ряд неблагоприятных воздействих хозяйственной деятельности вблизи водоёмов. В с.Хайрюзовка рядом с р.Белая находится складской сектор и в непосредственной близости к р.Хайрюзовка расположены гаражные помещения.

В настоящее время в непосредственной близости к Большой Речке в с.Гордееевка находится кладбище. Имеются защитные зеленые насаждения, между рекой и кладбищем, осуществляющие водоохранную функцию. В с.Горновое в СЗЗ карьера  добычи щебня протекает Большая Речка в связи с чем возможно попадание в нее  взвешенных веществ, в СЗЗ скотомогильника (с захоронением в ямах) и  несанкционированной свалки находятся две водонапорные башни. В с.Ельцовка  несанкционированная свалка бытовых отходов  и ремонтно-тракторная мастерская расположены рядом с р.Ельцовка учитывая  такое близкое расположение возможно загрязнение реки  нефтепродуктами (дизельное топливо, масло, бензин). В с. Хайрюзовка в непосредственной близости к р.Белая расположен склад, а рядом с р.Хайрюзовка гаражный сектор. В связи с этим высока вероятность попадания загрязняющих веществ  в водные объекты с ливневыми и талыми водами.

Согласно данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» степень загрязнения и санитарное состояние поверхностных водоемов в с.Хайрюзовка  с 2010 по 2011 г. удовлетворительное.

Строительство новых и расширение действующих производственных предприятий в водоохранных зонах не намечается.

### 5.8.4 Оценка состояния почв

Территория Хайрюзовского сельсовета находится в пределах Бийско-Чумышского округа луговых степей и остепненных лугов.

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска).

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В существующих условиях прямое и непосредственное воздействие производственных объектов и транспорта на почву может происходить через выбросы дымовых труб, выхлопы автомобилей, неорганизованном хранение топлива, захламлении отходами. Анализ исследования почв не проводился.

Также негативное влияние на почвенный покров оказывает места складирования твердых и жидких бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы в Хайрюзовском сельсовете складируются на несанкционированных свалках.

Складирование отходов от с. Горновое организовано на расстоянии 540м, в с. Ельцовка  свалка организованна на расстоянии 160м в непосредственной близости к р. Ельцовка. От  с. Новоеловка  свалка находится на  расстоянии 320м в юго-западном направлении от села, рядом с водоемом. В  с.Талдинка  несанкционированная свалка  расположена  в 190 м от  зоны жилых застроек, в с.Усть-Гавриловка на расстоянии 167м  рядом с гаражным сектором. В  с.Хайрюзовка свалка находится на расстоянии 650м от жилой зоны. Отходы складируются без соблюдения санитарных норм.

Складирование отходов в необорудованных местах хранения, а также захламление территории общего пользование негативно сказывается на состоянии почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. Загрязняющие вещества вымываются ливневыми стоками и попадают на прилегающую территорию и далее в подземные водные горизонты.

Источником загрязнения почвы на территории, прилегающей к свалке ТБО, могут являться вредные вещества, развевающиеся со свалки и осаждающиеся на почву. Анализ почвы этих территорий не проводится.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами, нитритами, нитратами, цианидами, мышьяком и другими вредными веществами возможно при их выщелачивании из отходов и фильтрации их в грунты и грунтовые воды.

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен.

Также в непосредственной близости к жилой  зоне  расположены скотомогильники (с захоронением в ямах), в с. Горновое на расстоянии 523м, в с. Ельцовка в 250м, в с. Талдинка в 170м. Места захоронения животных являются потенциально опасными объектами и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека.

Контроль влияния скотомогильников (с захоронением в ямах), расположенных на территории с.Ельцовка и Талдинка  на прилегающую территорию не производится.

### 5.8.5 Оценка состояния природных комплексов и растительного покрова

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в нем определенные, весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную.

Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на комфортность проживания населения.

В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования в Хайрюзовском сельсовете соответствует нормам, предусмотренным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Растительный и животный мир сельсовета достаточно разнообразен.

### 5.8.6 Оценка влияния физических факторов

Радиационная обстановка сельсовета

Согласно данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» превышение уровней радиационного загрязнения в период с 2010 г. и 2012 г. на территории Хайрюзовского сельсовета не отмечалось. Исследования проводились на удельную активность радионуклидов в питьевой воде из централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оценка шумового воздействия

Одним из наиболее показательных критериев оценки любой застройки является уровень комфортности пребывания в ней человека, где немаловажная роль принадлежит шумовому режиму. Шумовой режим на территории жилой застройки формируется при активной техногенной деятельности большинства технических средств, наиболее агрессивными из которых являются: потоки автомобильного и железнодорожного транспорта, вертолетные площадки, открытые спортивные сооружения и игровые площадки, производственная и коммунально-бытовая деятельность.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются: жилые и общественные здания, спортивные и лечебные учреждения, рекреационные зоны и прилегающие к ним территории.

Защита жилой застройки и общественных зданий от транспортного шума осуществляется по следующим основным направлениям:

– конструктивными и административными методами на источниках шума - регламентация времени, скорости движения транспортного потока и т.д.;

– архитектурно-планировочными и конструктивными методами на пути распространения шума от источника до объекта шумозащиты - применение наружных ограждающих конструкций;

– конструктивно-строительными мероприятиями на объекте, защищаемом от шума - повышение звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций, зданий и сооружений, рациональной внутренней планировкой жилых зданий.

Связь между населенными пунктами осуществляется по дороге регионального значения Троицкое – Целинное  и по автомобильным дорогам местного значения Хайрюзовка - Усть-Гавриловка; Новоеловка - Гордеевка; Ельцовка - Талдинка.   Интенсивность движения транспорта по дорогам местного назначения сравнительно невелика.

Шумовое воздействие от карьера добычи щебня в с.Горновое находится в допустимых пределах в связи с достаточно большим расстоянием от населенного пункта.

Уровень шумового воздействия на прилегающую жилую застройку не превысит установленных нормативных характеристик регламентированных СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”.

### 5.8.7 Оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается на достаточно низком уровне.

Складирование ТБО в Хайрюзовском сельсовете осуществляется на несанкционированные свалки что не соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Складирование отходов в с. Горновом находится рядом с  площадкой перегрузки щебня. В с.Ельцовка  в СЗЗ свалки попадает р.Ельцовка, тракторная мастерская и часть зоны жилой застройки. Складирование отходов от с.Новоеловка организовано рядом с озером. В с.Талдинка не подалеку от свалки находится зона жилых застроек, в с.Усть-Гавриловка в СЗЗ свалки попадает гаражный сектор. Складирование отходов производится  без соблюдения санитарных норм.

Существующие места складирования ТБО образованы без учета требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых нормативный размер санитарной защитной зоны для объектов размещения ТБО определен не менее 1000 м.

В настоящее время в СЗЗ свалок попадает часть населенных пунктов, пруды и реки, свалки не обустроены в соответствии с санитарными нормами и правилами и эксплуатируются с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора.

Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы. Свалка— место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий.

Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых бытовых отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления.

## 5.9 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Хайрюзовский сельсовет. Мероприятия по их предотвращению и борьбе с возможными последствиями.

Территория МО Хайрюзовский сельсовет подвержена риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### 5.9.1 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера

Риски возникновения снежных заносов. Возникновение зон снежных заносов отмечено на трассе К-24, а так же на дорогах: К-24 - Хайрюзовка - Усть-Гавриловка; К-24 - Новоеловка - Гордеевка; К-24 - Ельцовка - Талдинка.

Риски эрозии и дефляции. Покровные лессовидные отложения и осадки краснодубровской свиты, в основном, состоящие из пылевидных частиц, легко подвергаются водной эрозии, формируя на склонах водоразделов и увалов овраги. На склонах долин рек, увалов проявляется плоскостная эрозия, разрушительная деятельность которой дополняется ветровой дефляцией.

На развитие плоскостного смыва и его интенсификацию оказывают влияние следующие факторы:

- наличие оголенных, лишенных растительного покрова склонов (вспаханные территории);

- наличие легкоразмываемых грунтов (пески, лессы);

- инженерно-хозяйственная деятельность человека (главным образом, пахота), приводящая к нарушению или снятию дернового покрова. Плоскостная эрозия усиливается дефляцией, когда при сильных ветрах на пашнях выдуваются значительные массы почвенного материала.

Риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория Троицкого района относится к 3 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) и светлохвойные (сосна) породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, создание минерализированных полос).

Риски сейсмичности. Территория Хайрюзовского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

### 5.9.2 Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (таблица №35).

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий     Таблица №35

| Наименование | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпифитотий |
| Колорадский жук |  |  | Протравливание семян, обработка посевов фундицидами |
| Луговой мотылек |  |  |  |
| Риски возникновения эпидемий |
| Сибирская язва | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы (разделка туш больных животных, инфицированная почва) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний |
| Бешенство | Зооноз | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больных животных) |  |
| Тулерямия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, воздушно-пылевой, трансмиссивный |  |
| Клещевой инцефалит | Зооноз | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы клещами) |  |
| Риски возникновения эпизоотий |
| Сибирская язва | Больное животное | Алиментарный (возбудитель проникает в организм из почвы или кормов при повреждении естественных барьеров) | В случае выявления – карантин и санэпидемиологический комплекс мероприятий |
| Бешенство | Больное животное | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) |  |

### 5.9.3 Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Хайрюзовского сельсовета находятся пожароопасные объекты: объекты хранения и переработки зерна и крупяных культур. При эксплуатации данных объектов необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

Так же на территории находятся объекты спецназначения (несанкционированные свалки и проектируемые полигоны ТБО, кладбища, скотомогильники (с захоронением в ямах)) являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливается территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### 5.9.4 Пожарная охрана. Гражданская оборона

На территории МО Хайрюзовский сельсовет находится пожарная часть 3 ОП 31 ПЧ ФПС (с. Ельцовка). Пожарная часть оснащена 1 пожарным автомобилем. Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (нормативное значение 1 машина на 7000 чел). Личный состав пожарной части – 2 человека.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Для оперативного реагирования на риски возникновения и пожаротушение в пределах МО создано подразделение добровольной пожарной охраны (ДПО) в с. Хайрюзовка (состоит их 4 человек), так же действуют добровольные пожарные команды (ДПК) в селах Усть-Гавриловка, Новоеловка, Горновое. Основным источником противопожарного водоснабжения являются водонапорные башни.

Следует отметить, что при возникновении крупных пожаров в населенных пунктах предусмотрено привлечение пожарной бригады из с. Троицкое (31 ПЧ ФПС).

Согласно данных Администрации Троицкого района, в населенных пунктах МО Хайрюзовский сельсовет нет действующих противорадиационных укрытий (ПРУ). В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

## 5.10 Объекты культурного наследия

На территории Хайрюзовского сельсовета имеется два памятника археологии и памятники истории в границах населенных пунктов. Список памятников приведен в таблице №36.

Памятники археологии и истории на территории МО Хайрюзовский сс                                                                   Таблица №36

| № п/п | Наименование | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии: |
| 1. | Курганный могильник Терская | выявленный объект культурного наследия | Троицкий район, 1.3 км к северо-западу от с. Ельцовка (местонахождение памятника указано на карте в соответствии с архивными источниками в виде знака) |
| 2. | Городище Терская 2 | выявленный объект культурного наследия | Троицкий район, 0,7 км к юго-западу от с. Ельцовка (местонахождение памятника указано на карте в соответствии с архивными источниками в виде знака) |
| Памятники истории: |
| 1. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Гордеевка |
| 2. | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | с. Горновое |
| 3. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Горновое |
| 4. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Ельцовка |
| 5. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Новоеловка |
| 6. | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | с. Талдинка |
| 7. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Усть-Гавриловка |
| 8. | Могила партизана И. Гусельникова | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | с. Хайрюзовка |
| 9. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Хайрюзовка |

Приложения:

Картографические материалы по обоснованию генерального плана.

1. Карта современного использования территории МО Хайрюзовский сельсовет.

2. Карта ограничений использования территорий. Объекты ГО и ЧС.

3. Карта современного использования территории с.Гордеевка.

4. Карта современного использования территории с.Горновое.

5. Карта современного использования территории с. Ельцовка.

6. Карта современного использования территории с.Новоеловка.

7. Карта современного использования территории с.Талдинка.

8. Карта современного использования территории с.Усть-Гавриловка.

9. Карта современного использования территории с.Хайрюзовка.

# 1. Карта современного использования территории МО Хайрюзовский сельсовет

2. Карта ограничений использования территорий. Объекты ГО и ЧС

# 3. Карта современного использования территории с. Гордеевка

4. Карта современного использования территории с.Горновое

5. Карта современного использования территории с. Ельцовка

6. Карта современного использования территории с.Новоеловка

7. Карта современного использования территории с.Талдинка

8. Карта современного использования территории с.Усть-Гавриловка

9. Карта современного использования территории с.Хайрюзовка

# Часть 2. Положения о территориальном планировании

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2014-2019 гг.;

- расчетный срок – 2014-2034 гг.

1.1 Цели и задачи территориального планирования

Цели:

Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия.

Задачи:

1. Создание архитектурно - планировочной основы благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения МО, при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития.

3. Определение участков для развития производственной экономической базы с целью открытия новых предприятий и  новых рабочих мест для жителей МО.

4. Расчет необходимого объёма строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

5. Определение направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности.

6. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

7. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения, защите территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

8. Определение перечня мероприятий территориального развития на 1 очередь строительства (до 2019г.) и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет (до 2034г.).

# 2 ПРОЕКТНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 
МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Прогноз численности населения МО Хайрюзовский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. При оптимистическом сценарии развития экономики в Троицком районе прогнозируется стабилизация численности населения и последующий демографический рост. Данный факт, позволяет предполагать стабилизацию социально-экономических показателей в населенных пунктах муниципального образования Хайрюзовский сельсовет. Стабилизация экономического положения на действующих предприятиях,

перспективы развития новых производств – делает возможным предполагать увеличение мест приложения труда, снижение миграционного оттока, увеличения доли трудоспособного населения и рост рождаемости. Ведь создание новых производств создает новые рабочие места, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, за счет чего появляется перспектива роста населения, что и ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширения площади селитебной территории, строительства дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры. Исходная демографическая ситуация предоставлена по данным администрации сельсовета на 2013г. Результат прогнозирования численности населения отражен в таблице №1.

Прогноз численности населения по основным

возрастным группам МО Хайрюзовский сельсовет                         Таблица №1

| Возрастные группы | Современное состояние | 2019 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2012 году,% | человек | темп прироста к 2012 году,% |
| с. Хайрюзовка |
| Общая численность населения | 586 | 596 | 1,7 | 620 | 5,8 |
| Дошкольники 0-6 | 26 | 28 | 7,7 | 30 | 15,4 |
| Школьники 7-15 | 32 | 34 | 6,2 | 45 | 40,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 334 | 337 | 0,9 | 340 | 1,8 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 194 | 197 | 1,5 | 205 | 5,7 |
| с. Новоеловка |
| Общая численность населения | 485 | 493 | 1,6 | 510 | 5,2 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 15 | 150 | 25 | 316,7 |
| Школьники 7-15 | 55 | 50 | -9,1 | 58 | 5,5 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 281 | 280 | -0,4 | 280 | -0,4 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 143 | 148 | 3,5 | 147 | 2,8 |
| с. Гордеевка |
| Общая численность населения | 156 | 167 | 7,1 | 173 | 10,9 |
| Дошкольники 0-6 | 3 | 5 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Школьники 7-15 | 7 | 9 | 28,6 | 11 | 57,1 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 93 | 96 | 3,2 | 98 | 5,4 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 53 | 57 | 7,5 | 58 | 9,4 |
| с. Усть-Гавриловка |
| Общая численность населения | 276 | 300 | 8,7 | 325 | 17,7 |
| Дошкольники 0-6 | 14 | 15 | 7,1 | 17 | 21,4 |
| Школьники 7-15 | 20 | 24 | 20,0 | 34 | 70,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 121 | 130 | 7,4 | 135 | 11,6 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 121 | 131 | 8,3 | 139 | 14,9 |
| с. Горновое |
| Общая численность населения | 625 | 648 | 3,7 | 670 | 7,2 |
| Дошкольники 0-6 | 38 | 40 | 5,3 | 42 | 10,5 |
| Школьники 7-15 | 47 | 52 | 10,6 | 63 | 34,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 370 | 380 | 2,7 | 375 | 1,3 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 170 | 176 | 3,5 | 190 | 11,8 |
| с. Ельцовка |
| Общая численность населения | 758 | 769 | 1,4 | 830 | 9,5 |
| Дошкольники 0-6 | 59 | 62 | 5,1 | 67 | 13,6 |
| Школьники 7-15 | 94 | 97 | 3,2 | 103 | 9,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 458 | 460 | 0,4 | 475 | 3,7 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 147 | 150 | 2,0 | 185 | 25,8 |
| с. Талдинка |
| Общая численность населения | 113 | 116 | 2,6 | 134 | 18,6 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 7 | 16,7 | 7 | 16,7 |
| Школьники 7-15 | 6 | 6 | 0 | 12 | 100,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 61 | 62 | 1,6 | 68 | 11,5 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 40 | 41 | 2,5 | 47 | 17,5 |

Рост численности населения в разрезе населенных пунктов МО Хайрюзовский сельсовет обусловлен:

- проектным увеличением мест приложения труда (путем организации новых и реконструкции ранее действующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий; расширения существующих градообразующих предприятий);

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения, сокращением смертности и ростом рождаемости.

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

3.1 Границы земель МО Хайрюзовский сельсовет

МО Хайрюзовский сельсовет находится в восточной части Троицкого района, на севере муниципальное образование (поселение) граничит с Кытмановским районом, на юге – с Зональный районом, на юге и юго-востоке – с Целинным районом Алтайского края, на севере и северо-востоке – с МО Ерёминский сельсовет, на северо-западе – с МО Гордеевский сельсовет, на западе – с МО Петровский и МО Кипешинский сельсовет Троицкого района. МО Хайрюзовский сельсовет занимает 2/3 восточной части Троицкого района, площадь муниципального образования составляет 839,72 км², в его состав входят 7 населенных пунктов. Функцию административного центра выполняет село Хайрюзовка.

3.2 Баланс территорий МО Хайрюзовский сельсовет

Для реализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства проектом генерального плана предполагается изменение назначений земель и упорядочивание территорий внутри населенных пунктов сельсовета. Данные мероприятия и баланс территорий на перспективу приведены в Таблицах №2 и №3.

Баланс территорий МО Хайрюзовский сельсовет                         Таблица №2

| Наименование | 2013 | 2019 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Всего земель в границах сельсовета | 83972 | 100 | 83972 | 100 | 83972 | 100 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 64072,9 | 78,7 | 64053,77 | 78,7 | 64053,77 | 78,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 38,6 | 0,1 | 57,73 | 0,1 | 57,73 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 16537 | 17,3 | 16537 | 17,3 | 16537 | 17,3 |
| Земли запаса | 1844,5 | 2,2 | 1844,5 | 2,2 | 1844,5 | 2,2 |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | - | - | - | - | - | - |
| Земли населённых пунктов | 1479 | 1,7 | 1479 | 1,7 | 1479 | 1,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| с.Хайрюзовка | 264 | 17,8/100 | 264 | 17,8/100 | 264 | 17,8/100 |
| жилые зоны | 90,3 | 34,2 | 123,1 | 46,6 | 134,8 | 51,2 |
| общественно-деловые зоны | 2,4 | 0,9 | 3,8 | 1,4 | 6,6 | 2,5 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | 1,1 | 0,4 |
| производственные зоны | 8,9 | 3,4 | 8,9 | 3,4 | 17 | 6,4 |
| зоны инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| территории общего пользования | 161,5 | 61,2 | 127,3 | 48,3 | 103,6 | 39,2 |
| с.Горновое | 233,2 | 15,8/100 | 233,2 | 15,8/100 | 233,2 | 15,8/100 |
| жилые зоны | 107,5 | 46,1 | 133 | 57 | 147 | 56,1 |
| общественно-деловые зоны | 4,1 | 1,7 | 5,2 | 2,2 | 6,5 | 2,5 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | 7,2 | 3,1 | 7,2 | 3 | 7,2 | 2,7 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | - | - | - | - | - | - |
| территории общего пользования | 114,3 | 49 | 87,7 | 37,7 | 72,4 | 38,6 |
| с. Гордеевка | 258,2 | 17,5/100 | 258,2 | 17,5/100 | 258,2 | 17,5/100 |
| жилые зоны | 34,8 | 13,5 | 77,8 | 30,1 | 81,2 | 31,4 |
| общественно-деловые зоны | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 2,5 | 1 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 33,9 | 13,1 | 33,9 | 13,1 | 33,9 | 13,1 |
| территории общего пользования | 187 | 72,3 | 143,4 | 55,5 | 139,3 | 53,9 |
| с.Новоеловка | 222,3 | 15/100 | 222,3 | 15/100 | 222,3 | 15/100 |
| жилые зоны | 66,2 | 29,8 | 92,9 | 41,8 | 100,2 | 45,1 |
| общественно-деловые зоны | 4 | 1,8 | 6,2 | 2,8 | 6,2 | 2,8 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | 0,5 | 0,2 |
| производственные зоны | 11,7 | 5,3 | 11,7 | 5,3 | 4,3 | 1,9 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 2 | 0,9 | 2 | 0,9 | 2 | 0,9 |
| территории общего пользования | 138,2 | 62,1 | 109,3 | 49,1 | 108,9 | 49 |
| с.Ельцовка | 268,5 | 18,2/100 | 268,5 | 18,2/100 | 268,5 | 18,2/100 |
| жилые зоны | 89,4 | 33,3 | 109,3 | 40,7 | 123,3 | 44,1 |
| общественно-деловые зоны | 2,4 | 0,9 | 4,1 | 1,5 | 5,7 | 2 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | 23,5 | 8,8 | 23,5 | 8,8 | 22,4 | 8 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 4,1 | 1,5 | 4,1 | 1,5 | 4,1 | 1,5 |
| территории общего пользования | 148,3 | 55,2 | 126,7 | 47,2 | 112,2 | 44,1 |
| с.Талдинка | 82,7 | 5,6/100 | 82,7 | 5,6/100 | 82,7 | 5,6/100 |
| жилые зоны | 21 | 25,4 | 39,3 | 47,5 | 48 | 58 |
| общественно-деловые зоны | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | - | - | - | - | - | - |
| зоны инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | - | - | - | - | - | - |
| территории общего пользования | 61 | 73,8 | 42,7 | 51,7 | 33,6 | 40,7 |
| с.Усть-Гавриловка | 150,1 | 10,1/100 | 150,1 | 10,1/100 | 150,1 | 10,1/100 |
| жилые зоны | 49,6 | 33 | 77,7 | 51,8 | 83,9 | 55,9 |
| общественно-деловые зоны | 2,9 | 1,9 | 3,8 | 2,5 | 4,3 | 2,9 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | - | - |
| зоны инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| территории общего пользования | 95,5 | 63,7 | 66,5 | 44,3 | 61,7 | 41,1 |

Мероприятия по изменению целевого назначения земель             Таблица №3

| Категории земель | Существующее положение, площадь га | Изменение категории земель, га | Планируемое положение, площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 1479 га в том числе: с. Хайрюзовка 264 га с. Новоеловка 222,3 га с. Гордеевка 258,2 га с. Усть-Гавриловка 150,1га с. Ельцовка 268,5 га с. Талдинка 82,7 га с. Горновое 233,2 га | - | 1479 га в том числе: с. Хайрюзовка 264 га с. Новоеловка 222,3 га с. Гордеевка 258,2 га с. Усть-Гавриловка 150,1га с. Ельцовка 268,5 га с. Талдинка 82,7 га с. Горновое 233,2 га |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, в том числе: | 38,6 га | +19,13га | 57,73га |
| под объектами промышленности | 38,6 га | - | 38,6 га |
| под объектами специального назначения | ---- | + 7,63га, из них: с. Хайрюзовка - с. Усть-Гавриловка: +0,07 га полигон ТБО +0,06 га скотомогильник (с биологическими камерами) с. Новоеловка - с. Ельцовка: +0,13 га полигон ТБО +0,06 га скотомогильник (с биологическими камерами) проект + 7,03 га поля фильтрации с. Ельцовка: +0,06 га скотомогильник (с захоронением в ямах) консервируемый с. Талдинка : +0,06 га скотомогильник (с захоронением в ямах) консервируемый, с. Горновое: +0,04 га полигон ТБО +0,06 га скотомогильник (с захоронением в ямах) консервируемый, +0,06 га скотомогильник (с биологическими камерами) | 7,63 га |
| занятые территориями кладбищ | ---- | +11,5 га, из них: с. Хайрюзовка +2 га с. Новоеловка +1,7 га с. Гордеевка +2,6 га с. Усть-Гавриловка +1га с. Ельцовка +0,7 га с. Талдинка +1 га с. Горновое +2,5 га | 11,5 га |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | ---- | ---- | ---- |
| Земли лесного фонда | 16537 га | - | 16537га |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 64072,9 га | -19,13 га | 64053,77 га |
| Земли водного фонда | --- | --- | --- |
| Земли запаса | 1844,5 га | - | 1844,5 га |
| Итого по сельсовету: | 83972 | ---- | 83972 |

3.3 Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Хайрюзовский сельсовет

Главной идеей планировочной концепции современного территориального планирования Хайрюзовского сельсовета и генеральных планов населенных пунктов сельсовета является завершение формирования функциональных зон (жилой, общественно-деловой, производственной, рекреационной), путем размещения соответствующих объектов капитального строительства местного значения, отвечающих нормативным требованиям и потребностям населения как в настоящее время, так и на расчетный срок реализации генерального плана. Также необходимо дальнейшее благоустройство и развитие центральных частей населенных пунктов сельсовета. При этом необходима организация подцентров общественно-бытового назначения в микрорайонах перспективного жилищного строительства для более равномерного обслуживания населения сельсовета.

3.4 Архитектурно-планировочные проектные предложения

Архитектурно-планировочные предложения касаются организации функциональных зон и планировочных территорий и их размещение на территории муниципального образования друг относительно друга.

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Административный центр Хайрюзовского сельсовета – с.Хайрюзовка является многофункциональным (административным, культурным, рекреационно-сервисным) планировочным узлом. Функции подцентров выполняют населенные пункты: с.Горновое, с.Новоеловка, с.Ельцовка. Остальные населенные пункты муниципального образования – с.Усть-Гавриловка, с.Гордеевка и с.Талдинка территориально и планировочно зависят от связей с административным центром (с.Хайрюзовка) и подцентрами (с.Новоеловка и с.Ельцовка).

Главная планировочная ось приурочена к автодороге регионального значения К-24 «Троицк-Целинное». Второстепенные планировочные оси проходят по автомобильным дорогам: К-24 - Хайрюзовка - Усть-Гавриловка; К-24 - Новоеловка - Гордеевка; К-24 - Ельцовка - Талдинка.

На главной планировочной оси расположено с. Горновое, остальные  населенные пункты муниципального образования приурочены к второстепенным планировочным осям.

Архитектурно-планировочные решения территорий МО Хайрюзовский сельсовет приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей. Планировочная организация территории населенных пунктов разработана с учётом сложившейся застройки и представлена как единый селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас с.Хайрюзовка формируется главной улицей Советская, основными улицами: Молодежная, Школьная, Заречная, Нагорная, Восточная, Набережная, Гусельникова, Сибирская, переулками Интернациональный и Западный. По территории населенного пункта протекают реки Белая и Хайрюза, которые разделяют структурный каркас с. Хайрюзовка на 3 планировочных элемента: центральный, северный и восточный.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено во всех планировочных элементах населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Советская, где находятся: Администрация МО, Дом культуры, отделение Сбербанка, объекты торговли и предприятие общественного питания. Общественно-деловые зоны так же сформированы на ул. Школьная (на базе детского сада, школы и ФАП) и по ул. Советская - ул. Восточная (на базе объектов торговли). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства здания ФАП, спортивной площадки, стадиона общего пользования, административного здания для размещения предприятия общественного питания, объектов торговли и бытового обслуживания населения), так и за счет резервирования нового участка (под строительство магазина).

Производственные объекты сконцентрированы в северном планировочном районе (гаражные и складские помещения, мех. ток). В селитебной зоне находятся: гаражные сектора по ул. Советская и ул. Нагорная, с целью снижения негативного влияния данных объектов на население – генеральным планом предусмотрен вынос гаражного сектора из жилой застройки. Для развития производственных зон предусмотрены территории, соответствующие санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Горновое формируется главной улицей Молодежная. По территории населенного пункта протекает река Топки, которая разделяет структурный каркас с. Горновое на 2 планировочных элемента: центральный и южный.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено во всех планировочных элементах населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Молодежная, где находятся: Дом культуры, отделение Сбербанка, объекты торговли, ФАП, школа, детский сад. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившемся месте (за счет строительства спортивной площадки), так и за счет резервирования новых участков (под строительство стадиона общего пользования, административного здания для размещения предприятия общественного питания, объектов торговли и бытового обслуживания населения, дополнительных объектов торговли).

Производственные объекты сконцентрированы в северной части населенного пункта (мех.ток и складские помещения). В северном направлении от села расположены основные площадки по добыче щебня.

Структурный каркас с.Усть-Гавриловка формируется главной улицей Школьная, основными улицами: Молодежная, Советская, Алтайская. В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Школьная, где находятся: Дом культуры, почта, объекты торговли, ФАП, школа. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившемся месте (за счет строительства здания ФАП и спортивной площадки), так и за счет резервирования новых участков (под строительство стадиона общего пользования, административного здания для размещения предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения).

Производственные объекты сконцентрированы в северо-восточной части населенного пункта (гаражный сектор). В селитебной зоне находится: гаражный сектор по ул.Школьная, с целью снижения негативного влияния на население – генеральным планом предусмотрен вынос гаражного сектора из жилой застройки. В северо-западном направлении от села расположены складские помещения и ферма КРС. Значительное развитие пчеловодства в хозяйствах населения делает перспективным организацию производства побочных продуктов пчеловодства. Для развития производственных зон предусмотрено резервирование территорий, соответствующих санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Ельцовка формируется главной улицей Ленина, основными улицами: Молодежная, Комсомольская. По территории населенного пункта протекает река Ельцовка, которая разделяет структурный каркас села на 2 планировочных элемента: центральный и южный.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено во всех планировочных элементах населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Ленина, где находятся: Дом культуры, отделение почты, объекты торговли, школа и ФАП. Общественно-деловые зоны так же сформированы на ул. Молодежная и Комсомольская (на базе объектов торговли). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства детского сада, спортивной площадки, стадиона общего пользования, административного здания для размещения предприятия общественного питания, объектов торговли и бытового обслуживания населения), так и за счет резервирования новых участков (под строительство магазинов).

Производственные объекты сконцентрированы в северо-восточной (складской сектор), юго-западной (складские помещения, РЭС) и юго-восточной (гаражный сектор) частях населенного пункта. Для развития сельскохозяйственного производства (строительство свинофермы) предусмотрены территории за чертой населенного пункта, соответствующие санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Талдинка сформирован улицами Центральная, Восточная и Западная. Общественно-деловая зона сформирована на ул. Центральная, на базе объекта торговли, ФАПа и Дома досуга. Генеральным планом предусмотрено развитие жилой зоны за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства спортивной площадки.

Структурный каркас с.Новоеловка формируется главной улицей Елютина, основными улицами: Молодежная, Рабочая. По территории населенного пункта протекает река Ельцовка, которая разделяет структурный каркас села на 2 планировочных элемента.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено во всех планировочных элементах населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Елютина в южной части села, где находятся: Дом культуры, отделение почты, объекты торговли, школа и ФАП. Общественно-деловая зона так же сформированы ул. Елютина в северной части села (на базе объекта торговли). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства спортивной площадки, административного здания для размещения предприятия общественного питания, объектов торговли и бытового обслуживания населения), так и за счет резервирования новых участков (под строительство магазинов).

Производственные объекты сконцентрированы в восточной (гаражный и складской сектор) и западной (складской сектор) частях населенного пункта. В селитебной зоне находится: гаражный сектор по ул. Елютина, с целью снижения негативного влияния на население – генеральным планом предусмотрен вынос гаражного сектора из жилой застройки. В северо-восточном направлении от села расположены складские помещения и мех. ток. Для развития сельскохозяйственного производства (строительство фермы КРС) предусмотрены территории за чертой населенного пункта, соответствующие санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Гордеевка формируется главной улицей Алтайская, основными улицами: Сибирская, Песчаная, Заречная и Береговая. Общественно-деловая зона сформирована на ул. Алтайская, на базе объекта торговли, ФАПа и Дома досуга. Генеральным планом предусмотрено развитие жилой зоны за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства спортивной площадки.

Для создания единого комплекса улично-дорожной сети генеральным планом предлагается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог, проектирование автодорог в новой застройке.

3.5 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Хайрюзовский сельсовет

1. Нанесение ограничений по развитию селитебных территорий:

- Обозначить охранные зоны объектов культурного наследия и истории,  расположенных на территории МО Хайрюзовский сельсовет.

- ВЗЗ, прибрежные защитные полосы водных объектов согласно Водному кодексу РФ.

- ЗСО 1, 2, 3 поясов водозаборов согласно СанПин.

- Придорожная защитная полоса 50,0 метров трассы транзитного движения и межмуниципальной автодороги.

- Выделение СЗЗ ЛЭП 10, 35, 110 кВт.

- Установление границ земель недрапользования.

- Установление СЗЗ предприятий и объектов с особыми условиями использования, озеленение данных территорий.

- Вынос существующих жилых построек (по мере амортизации) из СЗЗ предприятий и ВЗЗ водных объектов.

2. Предложения по размещению и развитию коммунальных объектов (кладбищ, полигонов ТБО, скотомогильников (с биологическими камерами)).

3. Упорядочивание структуры улично-дорожной сети, повышение класса покрытий.

4. Развитие производственной сферы по производству и переработке сельхозпродукции.

5. Предложение по размещению территорий и зон объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения местного значения на 1 очередь и перспективный расчетный срок – 20 лет (по расчетам).

6. Предложение по размещению территорий и объектов жилищного и гражданского строительства местного.

7. Предложения по улучшению экологического состояния территории сельсовета. Ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель для возможности в перспективе использования данных территорий под сельскохозяйственное производство и жилищное строительство.

Принятая концепция территориального планирования предусматривает развитие муниципального образования с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся зонированием и существующей планировочной ситуацией.

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 
МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

4.1 Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования и производственной зоны

### Сельское хозяйство

Сельское хозяйство – основа экономики МО Хайрюзовский сельсовет. Анализируя результаты социально-экономического развития необходимо отметить, что на перспективу сохранится основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна.

Мероприятия в сфере сельского хозяйства:

- реконструкция (восстановление) плодово-ягодного сада у с. Хайрюзовка ;

- реконструкция животноводческого комплекса в с. Горновое.

- строительство фермы КРС в с. Горновое;

- строительство свинофермы у с. Ельцовка;

- строительство фермы КРС в с. Ельцовка;

- строительство фермы КРС в с. Новоеловка;

- строительство овцефермы в с. Ельцовка;

- строительство свинофермы у с. Хайрюзовка;

- строительство убойных пунктов малой мощности в с.Хайрюзовка, с.Гордеевка, с.Ельцовка, с.Горновое.

- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, как на действующих, так и на проектируемых объектах.

### Производство и малое предпринимательство

Промышленность на территории развита слабо, хотя от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем муниципального образования. Основной выпускаемой промышленной продукцией является щебень.

Мероприятия в сфере производства:

- строительство цеха по производству кормов для животных в с.Талдинка (для обеспечения кормами проектируемой свинофермы у с. Ельцовка и фермы КРС в с. Новоеловка);

- строительство цеха по фасовке меда и производству побочных продуктов пчеловодства в с. Усть-Гавриловка;

- строительство цеха по переработке лекарственных растений в с.Хайрюзовка;

- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Мероприятия в области малого предпринимательства:

- развитие личных подсобных хозяйств, как одного из основных резервов повышения занятости населения и увеличения среднемесячных денежных доходов на душу населения;

- развитие малого предпринимательства в сфере бытовых услуг населению, что поможет создать рабочие места и улучшить уровень бытового обслуживания населения.

4.2 Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, а также под объектами здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зонах существующей и новой жилой застройки.

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведены в Приложении 1.

В результате анализа обеспеченности населения МО Хайрюзовский сельсовет основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в пределах расчетного срока (2014-2034 гг.)  генеральным планом рекомендовано:

В сфере здравоохранения:

- реконструкция существующего недействующего здания ФАПа с.Хайрюзовка (перенос объекта из здания детского сада);

- строительство здания для фельдшерско-акушерского пункта в с.Усть-Гавриловка (перенос объекта из здания школы);

- проведение капитального ремонта в помещениях ФАПов с.Талдинка, с.Ельцовка, с.Гордеевка, с.Новоеловка, с.Горновое.

В сфере образования:

- строительство детского сада на 57 мест в с. Ельцовка;

- реконструкция детского сада в с. Горновое;

- капитальный ремонт детского сада в с. Хайрюзовка;

- реконструкция школы в с. Хайрюзовка;

- реконструкция школы под совмещение с проектируемым детским садом на 26 мест в с. Новоеловка;

- капитальный ремонт школ в населенных пунктах с.Горновое, с.Ельцовка, с.Усть-Гавриловка.

В сфере культуры:

- проведение капитального ремонта в учреждениях культуры (СДК и библиотеках) во всех населенных пунктах сельсовета.

В сфере физической культуры и спорта:

- строительство стадионов в населенных пунктах Хайрюзовка, Горновое;

- реконструкция школьного стадиона в с. Новоеловка;

- строительство спортивных площадок во всех населенных пунктах МО Хайрюзовский сельсовет.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- строительство мультифункциональных центров обслуживания, для размещения предприятий общественного питания (кафе), объектов торговли и предприятий бытового обслуживания в населенных пунктах Хайрюзовка, Горновое, Ельцовка, Новоеловка;

- строительство предприятия бытового обслуживания с объектом общественного питания (кафе) в с.Усть-Гавриловка;

- строительство магазинов смешанной торговли в населенных пунктах: Хайрюзовка, Горновое (2 ед.), Усть-Гавриловка, с.Новоеловка (2 ед.), с.Ельцовка (3 ед.), с.Гордеевка;

- реконструкция магазина с расширением торговых площадей до 58,2 м2 в с.Талдинка.

Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями сельского бюджета.

4.3Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения

В настоящее время рекреационная отрасль и сфера услуг на территории МО Хайрюзовский сельсовет не получили должного развития. Среди видов рекреации для летнего периода возможны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и коньках, прогулки по зимнему лесу и т.д.

Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав. Наличие прудов делает возможным развития рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха.

Территория муниципального образования пригодна для лечебно-оздоровительной деятельности (купание, гелиотерапия), кратковременной рекреации (сбор ягод, грибов, лекарственных растений), рыболовного и сельского туризма. Рыболовный туризм можно организовывать на базе существующих искусственных водоемов (прудов), путем их зарыбления и строительство баз отдыха. Сельский туризм предполагает отдых на сельской территории, в деревенских условиях. Сельский туризм с учетом рядом расположенных интересных объектов и возможностей местных жителей возможно развивать в всех населенных пунктах МО.

Мероприятия в сфере развития рекреации для местного населения:

- строительство и оборудование мест отдыха на водоемах в населенных пунктах (с.Ельцовка, с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка). Для этого необходима очистка дна, берегов и размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.).

- строительство благоустройство парков отдыха в населенных пунктах с площадками для массовых мероприятий (с.Хайрюзовка, с.Новоеловка, с.Ельцовка);

- строительство детских площадок (с.Хайрюзовка, с.Новоеловка, с.Усть-Гавриловка, с.Горновое, с.Ельцовка).

4.4 Мероприятия по развитию жилой зоны

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ населенных пунктов;

- расширение границ населенных пунктов;

- изменение границ населенных пунктов в соответствии с кадастровыми данными;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока;

- определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом.

Согласно расчетам численность населения МО Хайрюзовский сельсовет на 1-ю очередь составит 3089 чел., на расчетный срок – 3262 чел. В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 8,28 тыс.м2 жилой площади (таблица №4).

Расчёт объёмов жилищного строительства

МО Хайрюзовский сельсовет                                                       Таблица №4

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2014-2034 гг. |
| с. Хайрюзовка |
| Население | чел | 586 | 596 прирост 10 | 620 прирост 33 |
| Расчётное количество домов в малоэтажной жилой застройке | дом/м2 | 244/11419 | 247/11599 | 255/12400 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 244/11419 | 244/11419 | 244/11419 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 3/180 | 8/480 - |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 321 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,5 | 19,5 | 20 |
| с. Новоеловка |
| Население | чел | 485 | 493 прирост 8 | 510 прирост 25 |
| Расчётное количество домов в малоэтажной жилой застройке | дом/м2 | 204/9547 | 207/9727 | 215/10261,2 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 6 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 204/9547 | 204/9547 | 198/9187 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд, в том числе: -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 3/180 | 14/840 из них: 8/480 6/360 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 54,2 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,7 | 19,7 | 20 |
| с. Гордеевка |
| Население | чел | 156 | 167 прирост 11 | 173 прирост 17 |
| Расчётное количество домов в малоэтажной жилой застройке | дом/м2 | 80/3474 | 84/3714 | 86/3834 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 80/3474 | 80/3474 | 80/3474 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения | дом/м2 | - | 4/240 | 2/120 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22,3 | 22,2 | 22,2 |
| с. Усть-Гавриловка |
| Население | чел | 276 | 300 прирост 24 | 325 прирост 49 |
| Расчётное количество домов в малоэтажной жилой застройке | дом/м2 | 150/7020 | 158/7500 | 166/8085,5 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 8 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 150/7020 | 150/7020 | 142/6645,5 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 8/480 | 16/960 из них: 8/480 8/480 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25,4 | 25 | 24,9 |
| с. Горновое |
| Население | чел | 625 | 648 прирост 23 | 670 прирост 45 |
| Расчётное количество домов в малоэтажной жилой застройке | дом/м2 | 234/10944 | 242/11424 | 249/13400 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 10 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 234/10944 | 234/10944 | 224/10476,3 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 8/480 | 17/120 из них: 7/420 10/600 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 1423,7 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 17,5 | 17,6 | 20 |
| с. Ельцовка |
| Население | чел | 758 | 769 прирост 11 | 830 прирост 72 |
| Расчётное количество домов в малоэтажной жилой застройке | дом/м2 | 257/12057 | 261/12297 | 281/16600 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 24 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 257/12057 | 257/12057 | 233/10931 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 4/240 | 44/2640 из них: 20/1200 24/1440 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 2789 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 15,9 | 16 | 20 |
| с. Талдинка |
| Население | чел | 113 | 116 прирост 3 | 134 прирост 21 |
| Расчётное количество домов в малоэтажной жилой застройке | дом/м2 | 47/2200 | 48/2260 | 54/2680 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 47/2200 | 47/2200 | 47/2200 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения | дом/м2 | - | 1/60 | 6/360 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 60 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,5 | 19,5 | 20 |

В с. Хайрюзовка для строительства 3 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 8 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,45 га и 1,2 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

В с. Новоеловка для строительства 3 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 14 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,20 га, необходимо 0,6 га и 2,8 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Гордеевка для строительства 4 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 2 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,20 га, необходимо 0,8 га и 0,4 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

В с. Усть-Гавриловка для строительства 8 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 16 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,20 га, необходимо 1,6 га и 3,2 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Горновое для строительства 8 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 17 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 1,2 га и 2,55 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Ельцовка для строительства 4 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 44 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,6 га и 6,6 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Талдинка для строительства 1 жилого дома усадебного типа на 
1-ю очередь и 6 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,15 га и 0,9 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

Помимо этого, генеральным планом обозначены территории, резервируемые под жилищное строительство за расчетный срок.

4.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 4.4.1 Теплоснабжение

На перспективу не предусматривается строительство дополнительных источников централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки предусматривается индивидуальное. В качестве топлива предусматривается природный газ.

### 4.4.2 Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом населенных пунктов Хайрюзовского сельсовета отсутствует.

Проектные предложения

Газоснабжение Хайрюзовского сс. природным газом на расчетный срок предполагается в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – ГРС Троицкое,

В объеме системы газоснабжения Хайрюзовского сс. предусмотрены:

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления I категории (до 1,2 МПа) от ГРС Троцкое до границ Хайрюзовского сс. с ответвлением на ГГРП Хайрюзовского сс., а также с ответвлениями на ГГРП с.Новоеловка и ГГРП с.Гордеевка.

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) от ГГРП Хайрюзовского сс. до с.Горновое с ответвлениями на с.Новоеловка, с.Краснояры, с.Ельцовка, с.Хайрюзовка.

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) от с.Хайрюзовка до с.Усть-Гавриловка, от с.Ельцовка до с.Талдинка.

- Строительство внутрипоселковых газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) в в с.Хайрюзовка, с.Усть-Гавриловка, с.Ельцовка, с.Новоеловка, с.Талдинка, с.Гордеевка и с.Горновое

- Строительство (установка) ГРПШ с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (до 0,6 МПа) до низкого(0,0022 МПа) в с.Хайрюзовка 6 шт., с.Усть-Гариловка – 4 шт., с. Горновое – 3шт. с.Ельцовка – 4 шт., с. Талдинка – 2 шт.

- Строительство внутрипоселковых газопроводов среднего давления (0,3 МПа) в с.Новоеловка и с.Гордеевка.

- Строительство (установка) ГРПШ с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (1,2 МПа) до среднего (до 0,3 МПа) в с.Новоеловка – 3 шт., и с. Гордеевка – 3 шт.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации. При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Изменение количества и мощности потребителей, а также изменение трассы газопровода могут быть внесены разработчиком проектной документации (на стадии ее разработки) и должны быть согласованы с заказчиком и всеми заинтересованными организациями в установленном порядке согласно действующего законодательства.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов, отапливаемых децентрализовано, предполагает расход газа на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Расходы газа по населенным пунктам приведены в таблице №2. Приложения 1.

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на существующее положение) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 4848,7 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2042,0 м3/ч.

Первая очередь строительства

Ориентировочный расход газа на первую очередь строительства приведен в таблице №3 Приложения 1.

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на первую очередь) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 5013,4 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2105,5 м3/ч.

Расчетный срок строительства

Ориентировочный расход газа на расчетный срок строительства приведен в таблице №4. Приложения 1

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 5818,1 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2418,3 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону).

### 4.4.3 Водоснабжение и водоотведение

Генеральным планом Хайрюзовского сельсовета  предусматривается на 1-очередь и перспективу строительство усадебной застройки и зданий общественного обслуживания. На перспективу предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.  Также мероприятия включают в себя ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода, а именно:

- реконструкция водонапорных башен (с.Хайрюзовка – 2шт, с.Гордеевка – 1шт, с.Горновое – 3шт, с.Усть-Гавриловка – 2шт, с.Талдинка – 1шт, с.Новоеловка – 3шт, с.Ельцовка – 3шт);

- строительство скважины с водонапорной башней в с.Ельцовка;

- реконструкция сетей водоснабжения (с.Хайрюзовка – 14,6км, с.Гордеевка – 10,5 км, с.Горновое – 12,7км, с.Усть-Гавриловка – 9,6 км, с.Талдинка – 6,5км, с.Новоеловка – 13,1 км, с.Ельцовка – 12,4 км);

- строительство сетей водоснабжения (с.Хайрюзовка – 1км, с.Горновое – 0,8км, с.Усть-Гавриловка – 1,2 км, с.Ельцовка – 1,3 км).

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет:

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Хайрюзовка– 81,59м3/сут.Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Ельцовка–17,34м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Талдинка 15,20–м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Новоеловка– 47,47м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Гордеевка–11,41м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Усть–Гавриловка 40,78м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Горновое 82,63 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на расчетный срок составляет:

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Хайрюзовка– 84,87м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Ельцовка–18,72м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Талдинка 17,56–м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Новоеловка – 49,11м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Гордеевка–11,82м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Усть–Гавриловка 44,34м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Горновое 85,44 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84, таблица №1.

Существующие водозаборные скважины имеют  производительность 65.2м3/час, что  не хватает на существующее положение, тем более на 1очередь строительства и перспективу. Необходима реконструкция существующих водозаборов с повышением их производительности.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет: наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек. Предлагается противопожарные запасы воды для сел Хайрюзовкого сельсовета хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в с.Ельцовка и с.Троицкое (в случае необходимости).

Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериоло-гических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим.  Неканализованные уборные устраиваются только с водоне-проницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Канализация

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной бытовой канализацией отсутствуют. Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации поля.

На 1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в Хайрюзовском сельсовете на существующее положение должна составлять 288м3/сут, 1-очередь должна составлять 320 м3/сут, на расчетный срок должна составлять 352 м3/сут .

### 4.4.4 Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Хайрюзовского сельсовета осуществляется от Хайрюзовской энергосистемы. Источник электроснабжения ПС N5 «Колхозная» 35/10кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением Н к «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края», утвержденным Постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 N261 (ред. от 16.04.2013). Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4 кВ. Расход электроэнергии по сельсовету в 2013 г. и на расчетный срок генерального плана приведены в таблицах №12,13 Приложения 1

При полной газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии, потребляемой жилищно-коммунальным сектором. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Хайрюзовский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- использование резерва мощности существующих ТП;

- строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно-деловой и производственной зон на срок генерального плана приведены в таблицах №14; 15 Приложения 1

### 4.4.5 Связь

Услуги стационарной связи на территории сельсовета оказывают две организации: ФЛ Троицкий почтамт УФПС Алтайского края, ФЛ ОАО «Сибирьтелеком».

В сельсовете действует 6 телефонных станций и одно коммутационное устройство (с.Талдинка).

В предыдущие 5 лет в сельсовете получили развитие современные виды связи: сотовая связь, интернет.

Активно развиваются услуги сотовой связи. Вышки установлены в с.Новоеловка (1шт), с.Ельцовка (2шт.). Но при этом не обеспечена достаточная устойчивая сотовая связь во многих населенных пунктах сельсовета.

Вышки цифрового телевидения установлены в с.Горновое, с. Хайрюзовка, с.Ельцовка, с.Новоеловка.

Мероприятия по развитию связи:

- строительство вышки сотовой связи в с.Горновое;

- строительство вышки сотовой связи в с. Новоеловка;

- строительство вышки сотовой связи в с.Усть-Гавриловка;

- развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных станций на цифровые;

- телефонизация квартир ветеранов войны.

4.5 Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура МО Хайрюзовский сельсовет представлена сетью автомобильных дорог.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, формирующей пространственный каркас населенных пунктов, развитие улично-дорожной сети в проектируемой жилой застройке и в зоне резервного фонда.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направлений перспективного развития населенного пункта, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На территории муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная дорога;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Проектируемые профили улиц отражены на схемах транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- реконструкция автомобильной дороги от границы с Кипешинским сельсоветом до границы с Целинным районом;

- строительство асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц (с.Хайрюзовка – 2,7 км, с.Гордеевка – 3км , с.Горновое – 4,6 км, с.Усть-Гавриловка – 3км, с.Новоеловка – 4,4км, с.Ельцовка – 2,8км, с.Талдинка – 2км);

- строительство остановочных комплексов для межмуниципальных маршрутов (с.Хайрюзовка, с.Гордеевка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка, с.Ельцовка);

- строительство объездной дороги у западной границы с.Хайрюзовка (3,5км);

- капитальный ремонт автомобильных мостов (с.Хайрюзовка, с.Ельцовка, с.Гордеевка);

- капитальный ремонт пешеходного моста с.Гордеевка;

- реконструкция автомобильных мостов (с.Новоеловка - 1шт, с.Горновое -3шт);

- строительство автомобильного моста с.Хайрюзовка;

- капитальный ремонт дамбовых сооружений в с.Ельцовка (2 шт.);

- строительство АЗС с СТО в с.Горновое.

4.6 Мероприятия по развитию зоны специального назначения

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагаются следующие мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок мусора у с.Хайрюзовка, с.Новоеловка, с.Усть-Гавриловка, с.Ельцовка, с.Талдинка, с.Горновое с последующей рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нарушенных территорий;

- строительство полигонов ТБО у между с.Хайрюзовка и с.Усть-Гавриловка, между с.Новоеловка и с.Ельцовка (для с. Новоеловка, с.Гордеевка, с.Талдинка и с.Ельцовка), у с.Горновое (оборудование полигонов ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»);

- строительство полей фильтрации в соответствии с установленными правилами у с.Ельцовка;

- консервация скотомогильников (с захоронением в ямах) у с.Ельцовка, с.Талдинка, с.Горновое;

- строительство скотомогильников (с биологическими камерами) между с.Хайрюзовка и с.Усть-Гавриловка, между с.Новоеловка и с.Ельцовка (оборудование в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

4.7 Мероприятия по охране окружающей природной среды

### 4.7.1 Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг предприятий в частности  карьера добычи и площадки перегрузки щебня;

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий, действующих на территории поселения;

- организация на промышленных предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий в случае необходимости.

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки Хайрюзовского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение производственных и бытовых объектов согласно розе ветров;

- применение высокоэффективных пыле- улавливающих устройств;

- применение современного технологического оборудования уменьшающего нагрузку на окружающую среду;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе на более экологически чистое – газовое.

### 4.7.2 Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Проектом предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  в с.Хайрюзовка внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.  Планируется  ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода..

Существующие водозаборные скважины имеют достаточную производительность с учетом перспективной застройки.

Для контроля и защиты водоносных горизонтов от загрязнения необходимо строго выполнять разработанные в проекте ЗСО специальные мероприятия и продолжать проводить анализ качества добываемых подземных вод в соответствии с программой производственного контроля качества подземных вод.

В последующем необходимо предусматривать ежегодное гидрологическое обследование источников водоснабжения.

Планируется  оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации поля.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается на 1-ую очередь и на расчетный срок строительство полей фильтрации в с. Хайрюзовка.

Нормативным размер санитарно-защитной зоны определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от объема размещаемых стоков.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

### 4.7.3 Мероприятия по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов поверхностных водных объектов установить контроль состояния прибрежных защитных и водоохранных полосах, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов и скотомогильники (с захоронением в ямах) в с.Горновое вблизи р.Топки и р.Большая Речка и в  с.Ельцовка рядом с р.Ельцовка, также в несанкционированную свалку рядом с водоемом с.Новоеловка, необходимо  провести анализ санитарного состояния рек. В соответствии со ст 65.п.15  Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются: размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, пунктов захоронения радиоактивных отходов. Для данных объектов  необходимо в обязательном порядке установить и благоустроить санитарно-защитную зону.

Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа необходимо предварительно очищать.

### 4.7.4 Перспективные мероприятия по охране почв

Строительство новой жилой застройки, организация новых рекреационных зон, устройство территорий коммунально-складских объектов, прокладывание коммуникаций будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных   вод  поверхностными стоками и отходами .

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнить срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование организованных полигонов складирования бытового мусора. Существующие несанкционированные свалки ТБО подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.

Рекультивация несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.);

- решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования.

Заключительным этапом рекультивации мест размещения отходов является проведение работ подтверждающих благоприятную экологическую обстановку на месте рекультивированной территории, определение степени остаточного негативного воздействия территории на окружающую среду и человека.

### 4.7.5 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

Проектом предусматривается ликвидация свалок в с.Талдинка, с.Горновое, с.Новоеловка, с.Ельцовка, с.Хайрюзовка и с.Усть-Гавриловка и оборудование полигонов ТБО. С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагается следующие мероприятия:

- организовать централизованный сбор и утилизацию  твердых бытовых отходов;

- транспортировку твердых и жидких бытовых отходов осуществлять в соответствии с установленными правилами;

- организовать поля фильтрации в соответствии с установленными правилами.

Поля фильтрации предназначаются для очистки сточных вод (без выращивания сельскохозяйственных культур) и представляют собой спланированные карты с незначительным уклоном, разделенные земляными оградительными валиками. Сточная жидкость, профильтровавшаяся через слой почвы, отводится осушительной сетью в водоем, балку или овраг. Водоподводящие линии, распределители и картавые оросители следует проектировать открытыми (в виде лотков и земляных канав) или закрытыми (с применением неметаллических труб).

Поля фильтрации могут устраиваться на песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах в районах со среднегодовой температурой воздуха не ниже 0°С.

Поля фильтрации являются сооружениями очистки сточных вод с нормативной санитарно-защитной зоной от 200 м до 1000 м в зависимости от объема сливаемых сточных вод. Сточная вода на поля фильтрации должна поступать после предварительной грубой очистки от примесей.

- провести ликвидацию существующих несанкционированных свалок ТБО с последующей рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нарушенных территорий;

Рекультивация территорий свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

- оборудовать скотомогильники (с биологическими камерами) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов.

- оборудовать полигон ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет.

На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

### 4.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и по вопросам гражданской обороны и ЧС

Мероприятия по обеспечению по вопросам гражданской обороны и ЧС.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов заключается в следующем:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих муниципальных образований по использованию сил и средств других объектов. Утвердить порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности.

Согласно данных Администрации Троицкого района, в населенных пунктах МО Хайрюзовский сельсовет нет действующих противорадиационных укрытий (ПРУ). В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Кроме того необходимо размещение ПРУ в проектируемом детском саду.

Подготовка к работе системы гражданской обороны МО осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года №28-Ф3 «О гражданской обороне», других подзаконных нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

1. Обучение способам защиты от опасностей, возможных при ведении военных действий и мирное время.

2. Оповещение и эвакуация. Оборудование штаба ГО в центре МО. Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

3. Эвакуация и предоставление убежищ.

4. Устройство объектов первой медицинской помощи.

5. В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-Ф3 «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» на территории МО необходимо поддерживать готовность специальных нештатных сил и средств на базе существующего звена в пожарной части 3 ОП 31 ПЧ ФПС (с. Ельцовка).

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории МО Хайрюзовский сельсовет находится пожарная часть 3 ОП 31 ПЧ ФПС (с. Ельцовка). Пожарная часть оснащена 1 пожарным автомобилем. Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (нормативное значение 1 машина на 7000 чел). Личный состав пожарной части – 2 человека.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Для оперативного реагирования на риски возникновения и пожаротушение в пределах МО создано подразделение добровольной пожарной охраны (ДПО) в с. Хайрюзовка (состоит из 4 человек), так же действуют добровольные пожарные команды (ДПК) в селах Усть-Гавриловка, Новоеловка, Горновое. Основным источником противопожарного водоснабжения являются водонапорные башни. При возникновении крупных пожаров в населенных пунктах предусмотрено привлечение пожарной бригады из с. Троицкое 
(31 ПЧ ФПС).

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

### 4.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Хайрюзовского сельсовета имеется два памятника археологии и памятники истории в границах населенных пунктов. Список памятников приведен в таблице №5.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

### Памятники археологии и истории на территории

МО Хайрюзовский сс                                                                   Таблица №5

| № п/п | Наименование | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии: |
| 1. | Курганный могильник Терская | выявленный объект культурного наследия | Троицкий район, 1.3 км к северо-западу от с. Ельцовка (местонахождение памятника указано на карте в соответствии с архивными источниками в виде знака) |
| 2. | Городище Терская 2 | выявленный объект культурного наследия | Троицкий район, 0,7 км к юго-западу от с. Ельцовка (местонахождение памятника указано на карте в соответствии с архивными источниками в виде знака) |
| Памятники истории: |
| 1. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Гордеевка |
| 2. | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | с. Горновое |
| 3. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Горновое |
| 4. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Ельцовка |
| 5. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Новоеловка |
| 6. | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | с. Талдинка |
| 7. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Усть-Гавриловка |
| 8. | Могила партизана И. Гусельникова | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | с. Хайрюзовка |
| 9. | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Хайрюзовка |

### 4.10 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- Подготовка и утверждение перечня мероприятий по реализации генерального плана поселения;

- Подготовка и утверждение проекта правил землепользования и застройки поселения;

- Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- Подготовка и утверждение проекта границ населенных пунктов поселения;

- Подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории населенных пунктов;

- Документальное оформление (узаконение) объектов спецназначения: кладбищ, скотомогильников (с биологическими камерами), полигонов ТБО и т.д..

# 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства (2014-2019 гг.) | Расчетный срок (2014-2034 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |
|  | Численность населения | чел. | 2999 | 3089 | 3262 |
|  | Прирост (убыль) населения | человек | - | +90 | +263 |
|  | Возрастная структура |
|  | -население младше трудоспособного возраста | чел / % от общ.численности | 413 / 13,8 | 444 / 14,4 | 520 / 15,9 |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | чел / % от общ.численности | 1718 / 57,3 | 1745 / 56,5 | 1771 / 54,3 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел / % от общ.численности | 868 / 28,9 | 900 / 29,1 | 971 / 29,8 |
| II | Территория |
|  | Общая площадь МО Хайрюзовский сельсовет | га/% | 83972/100 | 83972/100 | 83972/100 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | га/% | 38,6/0,1 | 57,73/0,1 | 57,73/0,1 |
|  | из них: |  |
|  | под объектами промышленности | га | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
|  | под объектами специального назначения | га | - | 7,63 | 7,63 |
|  | занятые территориями кладбищ | га | - | 11,5 | 11,5 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 64072,9 /78,7 | 64053,77 /78,7 | 64053,77 /78,7 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га/% | - | - | - |
|  | Земли лесного фонда | га/% | 16537 /17,3 | 16537 /17,3 | 16537 /17,3 |
|  | Земли водного фонда | га/% | - | - | - |
|  | Земли запаса | га/% | 1844,5/2,2 | 1844,5/2,2 | 1844,5/2,2 |
|  | Земли населённых пунктов | га/% | 1479/1,7 | 1479/1,7 | 1479/1,7 |
|  | в том числе: |  |
|  | жилые зоны | га/% | 458,8 | 653,1 | 718,4 |
|  | общественно-деловые зоны | га/% | 17,7 | 25,6 | 32,9 |
|  | зоны рекреационного назначения | га/% | - | - | 1,6 |
|  | производственные зоны | га/% | 54,4 | 54,4 | 52,1 |
|  | зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | га/% | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
|  | территории общего пользования | га/% | 905,8 | 703,6 | 631,7 |
| III | Жилищный фонд |
|  | Численность населения | чел. | 2999 | 3089 | 3262 |
|  | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жил. фонда | 56,66 / 100 | 58,52 / 100 | 67,26 / 100 |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |
|  | - малоэтажная жилая застройка |  | 56,66 / 100 | 58,52 / 100 | 67,26 / 100 |
|  | Убыль жилищного фонда | ед. | - | - | 51 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади/% к сущ. объему жил.фонда | 56,66 / 100 | 56,66 / 100 | 55,73 / 99,5 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 1,86 | 11,46 |
|  | Среднегодовой объем жилищного строительства | м2 общей площади | - | 372 | 573 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,9 | 18,9 | 20,6 |
|  | Обеспеченность населения: |  |
|  | - водопроводом | % потребителей | 70 | 70 | 100 |
|  | -централизованным отоплением | % потребителей | - | - | - |
|  | -газоснабжением | % потребителей | - | 30 | 100 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |
|  | Детские дошкольные учреждения | объект / мест | 3 / 135 | 3 / 135 | 4 / 161 |
|  | Общеобразовательные учреждения | объект / мест | 5 /1180 | 5 /1180 | 5 /1180 |
|  | ФАП | объект | 7 | 7 | 7 |
|  | Магазины | м2 торг. площади | 766,7 | 766,7 | 1415,7 |
|  | Предприятия общественного питания | объект / посад. мест | - | - | 5 / 65 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | объект / раб. мест | - | - | 5 / 23 |
| V | Водоснабжение |
|  | Водопотребление (всего) | м3/сут. | 287,206 | 296,42 | 311,86 |
| VI | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/сут. | 287,206 | 296,42 | 311,86 |
| VII | Энергоснабжение |
|  | Максимальная электрическая нагрузка. | кВт | 8610 | 8796 | 9042 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | тыс.кВт/ч | 2849 | 2935 | 3100 |
| VIII | Теплоснабжение |
|  | Максимальная тепловая нагрузка всего | Гкал/час | 9,08 | 9,26 | 10,05 |
|  | в т.ч. жилой фонд | Гкал/час | 5,23 | 5,41 | 6,20 |
| IX | Охрана окружающей среды |
|  | Полигоны ТБО | единиц | - | 3 | 3 |
|  | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | единиц | 3 | - | - |
|  | Скотомогильник (с биологическими камерами) | единиц | 1 | 3 | 3 |
|  | Поля фильтрации | единиц | - | 1 | 1 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

Расчёт потребности в основных объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения МО Хайрюзовский сельсовет на 2034 г.

Расчёт нормативного количества мест в лечебно-профилактических учреждениях:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

с. Хайрюзовка

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 30 чел.

85% от 30 дошкольников = 25 мест

с. Ельцовка

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 67 чел.

85% от 67 дошкольников = 57 мест

с. Горновое

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 42 чел.

85% от 42 дошкольников = 36 мест

с. Новоеловка (с учетом детей из с. Гордеевка)

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 31 чел.

85% от 31 дошкольника = 26 мест

Расчёт нормативного количества мест в образовательных школах:

с. Хайрюзовка

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 45, 16-17 лет = 18

100% от 45 учащихся + 75% от 18 учащихся (14) = 59 мест (в 1 смену)

с. Горновое

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 63, 16-17 лет = 19

100% от 63 учащихся + 75% от 19 учащихся (15) = 78 мест (в 1 смену)

с. Ельцовка (с учетом школьников с. Талдинка)

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 115, 16-17 лет = 22

100% от 115 учащихся + 75% от 22 учащихся (17) = 132 места (в 1 смену)

с. Усть-Гавриловка

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 34, 16-17 лет = 8

100% от 34 учащихся + 75% от 8 учащихся (6) = 40 мест (в 1 смену)

с. Новоеловка (с учетом школьников с. Гордеевка)

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 69, 16-17 лет = 17

100% от 69 учащихся + 75% от 17 учащихся (13) = 82 места (в 1 смену)

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях культуры:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 261 место.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях физической культуры и спорта:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при проектировании спортивного зала общего пользования требуется 60-80 м2 площади пола на 1000 человек. При проектировании территорий для физкультурно-спортивных сооружений норматив обеспеченности составляет 0,7-0,9 га на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит порядка 260м2 площади пола спортивных залов и более чем 2,5 га территорий физкультурно-спортивных сооружений.

Расчёт нормативной обеспеченности предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

Предприятия торговли (норматив по СП 42.13330.2011 равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек)

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Хайрюзовка составит 620 человек – необходимо порядка 269,1 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 79,2 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 189,9 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Горновое составит 670 человек – необходимо порядка 290,8 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 118 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 172,8м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Усть-Гавриловка составит 325 человек – необходимо порядка 141 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 80 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 61 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Новоеловка составит 510 человек – необходимо порядка 221,3 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 47 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 174,3м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Гордеевка составит 173 человека – необходимо порядка 75,1 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 50 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 25,1 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Ельцовка составит 830 человек – необходимо порядка 360,2 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 72 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 288,2м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Талдинка составит 134 человека – необходимо порядка 58,2 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 28 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 30,2м2.

Предприятия общественного питания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 65 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 23 рабочих места.

### РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 2.1.7.1038.

Размещение полигонов ТБО не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Размер участка, необходимого для размещения полигона ТБО определяется на основе расчета, проводимого с учетом удельной обобщенной годовой нормы ТБО на одного жителя (табл.1), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетным сроком эксплуатации полигона.

Таблица 1 – Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

- Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10 %.

- Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50 %.

- Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Расчет площади полигона ТБО на срок эксплуатации

до 2034 года

Расчетный срок эксплуатации полигона ТБО принят за 20 лет. Население в МО Хайрюзовский сельсовет на расчётный срок (согласно прогнозному расчету) увеличится и составит:

- с.Хайрюзовка – 620чел.;

- с.Ельцовка – 830чел;

- с.Горновое – 670чел;

- с.Гордеевка – 173чел;

- с.Новоеловка – 510чел;

- с.Усть-Гавриловка – 325чел.;

- с.Талдинка – 134чел.

Количество бытовых отходов принято согласно Приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011.

Расчет объемов накопления твердых бытовых отходов:

с.Хайрюзовка

620чел x 300кг = 186000кг в год

9300 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

119000 м2 * 5кг = 595000кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 790300кг в год или 790,3 т / год

с.Ельцовка

830чел * 300кг = 249000кг в год

12450 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

126000 м2 * 5кг = 630000кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 891450кг в год или 891,45 т / год

с.Горновое

670чел * 300кг = 201000кг в год

10050 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

108500 м2 * 5кг = 542500кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 753550кг в год или 753,55 т / год

с.Гордеевка

173чел * 300кг = 51900кг в год

2595 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

114100 м2 * 5кг = 570500кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 624995кг в год или 624,995 т / год

с.Новоеловка

510чел * 300кг = 153000кг в год

7650 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

133000 м2 * 5кг = 665000кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 825650кг в год или 825,65 т / год

с.Усть-Гавриловка ;

325чел * 300кг = 97500кг в год

4875 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

87500 м2 * 5кг = 437500кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 539875кг в год или 539,875 т / год

с.Талдинка

134чел * 300кг = 40200кг в год

2010 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

61600 м2 * 5кг = 308000кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 350210кг в год или 350,210 т / год

Расчет площади полигонов ТБО:

Согласно Таблице 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадь земельных участков на 1000 т бытовых отходов для полигона ТБО составляет 0,02-0,05 га (размеры санитарно-защитных зон 500 м)

Соответственно, для ежегодного размещения отходов МО Хайрюзовский сельсовет необходимо:

- с.Хайрюзовка – 0,04 га.;

- с.Ельцовка – 0,04га;

- с.Горновое – 0,04га;

- с.Гордеевка – 0,03га ;

- с.Новоеловка – 0,04га;

- с.Усть-Гавриловка – 0,03га.;

- с.Талдинка – 0,02га.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов, а для групп населенных пунктов рекомендуется проектирование централизованных полигонов. В МО Хайрюзовский сельсовет Троицкого района целесообразно строительство централизованных полигонов ТБО для населенных пунктов с.Новоеловка, с.Гордеевка, с.Талдинка и с.Ельцовка (0,13га), для с.Хайрюзовка и с.Усть-Гавриловка (0,07га), для с.Горновое отдельный полигон 0,04га (ввиду удалённости).

### РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

Нагрузку бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по Таблице 1

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах - 10;

во II климатическом районе - 20;

в I « « - 25.

Таблица 1

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, С | Нагрузка сточных вод, м3/(гасут) при залегании грунтовых вод на глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| Легкие суглинки | От 0 до 3,5 | - | 55 | 60 |
|  | Св. 3,5 до 6 | - | 70 | 75 |
|  | « 6 « 11 | - | 75 | 85 |
|  | Св. 11 | - | 85 | 100 |
| Супеси | От 0 до 3,5 | 80 | 85 | 100 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 90 | 100 | 120 |
|  | « 6 « 11 | 100 | 110 | 130 |
|  | Св. 11 | 120 | 130 | 150 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500-700 мм - на 15-25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 25-30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади полей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

Расчет площади полей фильтрации:

Существующее положение:

Основные карты:

100 м3/сут на 1га на супесях (по таблице 47) – уменьшить для I климатического подрайона - на 30 % = 70 м3/сут

Расчетный срок (2034г):

с.Хайрюзовка

Основные карты:

84,87м3/сут : 70 м3/сут = 1,2 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 1,2 га *0,25 = 0,3га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 1,2 га *0,35 = 0,42га

ИТОГО: 1,2 га +0,3+0,42= 1,92га

с.Ельцовка

Основные карты:

18,72м3/сут : 70 м3/сут = 0,3 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 0,3 га *0,25 = 0,07га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 2,5 га *0,35 = 0,1га

ИТОГО: 0,3 га +0,07+0,1= 0,47га

с.Новоеловка

Основные карты:

49,11м3/сут : 70 м3/сут = 0,7 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 0,7 га *0,25 = 0,18га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 2,5 га *0,35 = 0,2га

ИТОГО: 0,7 га +0,18+0,2= 1,08га

с.Гордеевка

Основные карты:

11,82м3/сут : 70 м3/сут = 0,17 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 0,17 га *0,25 = 0,04га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 0,17 га *0,35 = 0,06га

ИТОГО: 0,17 га +0,04+0,06= 0,27га

с.Усть–Гавриловка

Основные карты:

44,34м3/сут : 70 м3/сут = 0,6 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 0,6 га *0,25 = 0,16га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 0,6 га *0,35 = 0,21га

ИТОГО: 0,6 га +0,16+0,21= 0,97га

с.Горновое

Основные карты:

85,44 м3/сут : 70 м3/сут = 1,2 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 1,2 га *0,25 = 0,3га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 1,2 га *0,35 = 0,42га

ИТОГО: 1,2 га +0,3+0,42 = 1,92га

с.Талдинка

Основные карты:

17,56м3/сут : 70 м3/сут = 0,25 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 0,25 га *0,25 = 0,06га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 0,25 га *0,35 = 0,09га

ИТОГО: 0,25 га +0,06+0,09= 0,4га

Площадь общих полей фильтрации для Хайрюзовского сельсовета должна составлять 7,03га

Таблица № 1

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,98 | 0,01 | - | 0,99 | 1,00 | 0,01 | - | 1,01 | 1,07 | 0,01 | - | 1,07 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,81 | 0,01 | - | 0,82 | 0,83 | 0,01 | - | 0,83 | 0,87 | 0,01 | - | 0,87 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,39 | 0,00 | - | 0,39 | 0,42 | 0,002 | - | 0,42 | 0,43 | 0,002 | - | 0,43 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,57 | 0,00 | - | 0,58 | 0,61 | 0,004 | - | 0,62 | 0,66 | 0,004 | - | 0,67 |
| 5 | с.Горновое | 1,21 | 0,01 | - | 1,22 | 1,27 | 0,01 | - | 1,27 | 1,48 | 0,01 | - | 1,49 |
| 6 | с.Ельцовка | 1,00 | 0,01 | - | 1,01 | 1,02 | 0,01 | - | 1,03 | 1,38 | 0,01 | - | 1,39 |
| 7 | с.Талдинка | 0,22 | 0,00 | - | 0,22 | 0,23 | 0,002 | - | 0,23 | 0,27 | 0,002 | - | 0,27 |
| II. Общественные здания с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,13 | 0,0009 | - | 0,133 | 0,13 | 0,001 | - | 0,13 | 0,13 | 0,00 | - | 0,13 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,10 | 0,0004 | - | 0,098 | 0,10 | 0,000 | - | 0,10 | 0,10 | 0,00 | - | 0,10 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,02 | 0,0002 | - | 0,024 | 0,02 | 0,000 | - | 0,02 | 0,02 | 0,00 | - | 0,02 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,08 | 0,0003 | - | 0,085 | 0,08 | 0,000 | - | 0,09 | 0,08 | 0,00 | -- | 0,09 |
| 5 | с.Горновое | 0,25 | 0,0012 | - | 0,254 | 0,25 | 0,001 | - | 0,25 | 0,25 | 0,00 | - | 0,25 |
| 6 | с.Ельцовка | 0,08 | 0,0010 | - | 0,077 | 0,08 | 0,001 | - | 0,08 | 0,08 | 0,00 | - | 0,08 |
| 7 | с.Талдинка | 0,03 | 0,0001 | - | 0,027 | 0,03 | 0,000 | - | 0,03 | 0,03 | 0,00 | - | 0,03 |
| III. Общественные здания с центральным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,16 | 0,01 | - | 0,16 | 0,16 | 0,005 | - | 0,16 | 0,16 | 0,01 | - | 0,16 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,17 | 0,00 | - | 0,18 | 0,17 | 0,004 | - | 0,18 | 0,17 | 0,00 | - | 0,18 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,15 | 0,00 | - | 0,15 | 0,15 | 0,003 | - | 0,15 | 0,15 | 0,00 | - | 0,15 |
| 5 | с.Горновое | 0,13 | 0,00 | - | 0,13 | 0,13 | 0,003 | - | 0,13 | 0,13 | 0,00 | - | 0,13 |
| 6 | с.Ельцовка | 0,15 | 0,00 | - | 0,16 | 0,15 | 0,004 | - | 0,16 | 0,15 | 0,00 | - | 0,16 |
| 7 | с.Талдинка | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| IV. Производственные здания с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,37 | 0,00 | - | 0,37 | 0,37 | 0,000 | - | 0,37 | 0,37 | 0,00 | - | 0,37 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,12 | 0,00 | - | 0,12 | 0,12 | 0,000 | - | 0,12 | 0,12 | 0,00 | - | 0,12 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,03 | 0,00 | - | 0,03 | 0,03 | 0,000 | - | 0,03 | 0,03 | 0,00 | - | 0,03 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,36 | 0,00 | - | 0,36 | 0,36 | 0,000 | - | 0,36 | 0,36 | 0,00 | - | 0,36 |
| 5 | с.Горновое | 0,37 | 0,00 | - | 0,37 | 0,37 | 0,000 | - | 0,37 | 0,37 | 0,00 | - | 0,37 |
| 6 | с.Ельцовка | 1,13 | 0,00 | - | 1,13 | 1,13 | 0,000 | - | 1,13 | 1,13 | 0,00 | - | 1,13 |
| 7 | с.Талдинка | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением | - | 5,19 | 0,04 | - | 5,23 | 5,37 | 0,04 | - | 5,41 | 6,16 | 0,04 | - | 6,20 |
| ИТОГО Общественные здания с индивидуальным печным отоплением | - | 0,69 | 0,00 | - | 0,70 | 0,69 | 0,00 | - | 0,70 | 0,69 | 0,00 | - | 0,70 |
| ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением | - | 0,76 | 0,02 | - | 0,78 | 0,76 | 0,02 | - | 0,78 | 0,76 | 0,02 | - | 0,78 |
| ИТОГО Производственные здания с индивидуальным печным отоплением | - | 2,38 | 0,00 | - | 2,38 | 2,38 | 0,00 | - | 2,38 | 2,38 | 0,00 | - | 2,38 |
| ИТОГО по Хайрюзовскому сельсовету | - | 9,02 | 0,06 | - | 9,08 | 9,19 | 0,07 | - | 9,26 | 9,99 | 0,07 | - | 10,05 |

Расходы  газа по населенным пунктам

(существующее положение)                                                            Таблица №2

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 23,4 | 63,8 |
|  | ГРП2 | 70,7 | 192,0 |
|  | ГРП3 | 385,1 | 254,1 |
|  | ГРП4 | 43,1 | 121,1 |
|  | ГРП5 | 59,4 | 153,0 |
|  | ГРП6 | 24,6 | 69,1 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 96,3 | 255,5 |
|  | ГРП2 | 68,9 | 186,1 |
|  | ГРП3 | 57,9 | 171,5 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 35,5 | 104,3 |
|  | ГРП2 | 23,3 | 69,9 |
|  | ГРП3 | 41,9 | 127,0 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 72,8 | 191,9 |
|  | ГРП2 | 40,8 | 109,1 |
|  | ГРП3 | 49,3 | 141,4 |
|  | ГРП4 | 48,8 | 120,9 |
| с.Горновое | ГРП1 | 163,3 | 460,5 |
|  | ГРП2 | 147,3 | 432,1 |
|  | ГРП3 | 106,8 | 322,4 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 27,1 | 75,2 |
|  | ГРП2 | 134,8 | 390,5 |
|  | ГРП3 | 202,5 | 505,9 |
|  | ГРП4 | 66,2 | 179,8 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 35,9 | 104,2 |
|  | ГРП2 | 16,3 | 47,3 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2042,0 | 4848,7 |

Расходы газа по населенным пунктам  (первая очередь)

Таблица №3

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 23,8 | 64,8 |
|  | ГРП2 | 71,8 | 195,0 |
|  | ГРП3 | 391,1 | 258,1 |
|  | ГРП4 | 43,7 | 123,0 |
|  | ГРП5 | 60,4 | 155,4 |
|  | ГРП6 | 25,0 | 70,2 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 98,1 | 260,4 |
|  | ГРП2 | 70,2 | 189,6 |
|  | ГРП3 | 58,9 | 174,8 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 37,9 | 111,5 |
|  | ГРП2 | 25,0 | 74,7 |
|  | ГРП3 | 44,7 | 135,8 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 77,7 | 205,0 |
|  | ГРП2 | 43,6 | 116,6 |
|  | ГРП3 | 52,7 | 151,1 |
|  | ГРП4 | 52,1 | 129,2 |
| с.Горновое | ГРП1 | 170,5 | 480,7 |
|  | ГРП2 | 153,8 | 451,1 |
|  | ГРП3 | 111,5 | 336,6 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 27,7 | 76,7 |
|  | ГРП2 | 137,5 | 398,2 |
|  | ГРП3 | 206,5 | 515,9 |
|  | ГРП4 | 67,5 | 183,4 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 36,9 | 107,1 |
|  | ГРП2 | 16,8 | 48,6 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2105,5 | 5013,4 |

Расходы газа по населенным пунктам (перспективный срок)

Таблица №4

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 25,5 | 69,3 |
|  | ГРП2 | 76,8 | 208,5 |
|  | ГРП3 | 418,0 | 275,8 |
|  | ГРП4 | 46,7 | 131,5 |
|  | ГРП5 | 64,5 | 166,1 |
|  | ГРП6 | 26,7 | 75,0 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 102,8 | 273,0 |
|  | ГРП2 | 73,7 | 198,8 |
|  | ГРП3 | 61,8 | 183,2 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 39,4 | 116,0 |
|  | ГРП2 | 26,0 | 77,7 |
|  | ГРП3 | 46,6 | 141,2 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 83,8 | 221,1 |
|  | ГРП2 | 47,0 | 125,7 |
|  | ГРП3 | 56,8 | 162,9 |
|  | ГРП4 | 56,2 | 139,3 |
| с.Горновое | ГРП1 | 199,8 | 563,4 |
|  | ГРП2 | 180,2 | 528,7 |
|  | ГРП3 | 130,7 | 394,5 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 37,3 | 103,3 |
|  | ГРП2 | 185,2 | 536,5 |
|  | ГРП3 | 278,2 | 695,1 |
|  | ГРП4 | 90,9 | 247,0 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 43,7 | 127,0 |
|  | ГРП2 | 19,9 | 57,6 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2418,3 | 5818,1 |

| Расчет водопотребления c. Хайрюзовка Троицкого района Алтайского края Таблица №5 |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Хайрюзовка |
| 1 | Объекты соцкультбыта | чел. | 9900 | 6300 | 3600 | - | - | - | 9900,0 | 6300,0 | 3600 | - | - | 10068,94 | 10068,94 | 3661,43 | - | - | 10474,4 | 6665,53 | 3809,53 |
| 2 | Жилье | чел. | 70320 | 70320 | - | 586,00 | - | - | 70320,0 | 70320,0 | - | 596,00 | - | 71520,00 | 71520,0 | - | 620,00 | - | 74400,0 | 74400,0 | - |
|  | Итого по населению |  | 80220,0 | 76620,0 | 3600,0 | - | - | - | 80220,0 | 76620,0 | 3600,0 | - | - | 81588,94 | 81588,94 | 3661,43 | - | - | 84874,4 | 81065,53 | 3809,53 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 588000 | 588000 | - | - | - | - | 588000,0 | 588000,0 | - | - | - | 598034,13 | 598034,13 | - | - | - | 622116,04 | 622116,04 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 5880 | 5880 | - | 196,00 | - | - | 5880,0 | 5880,0 | - | 196,00 | - | 5980,34 | 5980,34 | - | - | - | 6221,16 | 6221,16 | - |
|  |  | свиньи | 1960,00 | 1960 | - | 196,00 | - | - | 1960,0 | 1960,0 | - | 196,00 | - | 1993,45 | 1993,45 | - | - | - | 2073,72 | 2073,72 | - |

| Расчет водопотребления c. Усть-Гавриловка Троицкого района Алтайского края Таблица №5 |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Усть-Гавриловка |
| 1 | Объекты соцкультбыта | чел. | 4400 | 3200 | 1200 | - | - | - | 4400,00 | 3200,00 | 1200 | - | - | 4782,61 | 3478,26 | 1304,35 | - | - | 5181,15942 | 3768,12 | 1413,04 |
| 2 | Жилье | чел. | 33120 | 33120 | - | 267,0 | - | - | 33120,0 | 33120,00 | - | 300,00 | - | 36000,00 | 36000,0 | - | 325,00 | - | 39000 | 39000,0 | 0,00 |
|  | Итого по населению |  | 37520,0 | 36320,0 | 1200,0 | - | - | - | 37520,0 | 36320,00 | 1200,0 | - | - | 40782,61 | 39478,26 | 1304,35 | - | - | 44328,92 | 42911,15 | 1417,77 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 276000 | 276000 | - | - | - | - | 276000, | 276000,0 | - | - | - | 300000,00 | 300000,00 | - | - | - | 325000 | 325000,00 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 2760 | 2760 | - | 92,00 | - | - | 2760,0 | 2760,0 | - | 92,00 | - | 3000,00 | 3000,00 | - | - | - | 3250 | 3250,00 | - |
|  |  | свиньи | 920,00 | 920 | - | 92,00 | - | - | 920,0 | 920,000 | - | 92,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | - | - | - | 1083,333333 | 1083,33 | - |

| Расчет водопотребления c. ТалдинкаТроицкого района Алтайского края Таблица №7 |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Талдинка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 1750 | 1250 | 500 | - | - | - | 1250,00 | 1250,00 | 500 | - | - | 1283,19 | 1283,19 | 513,27 | - | - | 1482,30 | 1482,30 | 592,92 |
| 2 | Жилье | чел. | 13560 | 13560 | - | 113,00 | - | - | 13560,00 | 13560,00 | - | 116,00 | - | 13920,00 | 13920,00 | - | 134,00 | - | 16080,00 | 16080,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 15310,00 | 14810,00 | 500,00 | - | - | - | 14810,00 | 14810,00 | - | - | - | 15203,19 | 15203,19 | 513,27 |  |  | 17562,30 | 17562,30 | 592,92 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 141000 | 141000 | - | - | - | - | 141000,00 | 141000,00 | - | - | - | 144743,36 | 144743,36 | - | - | - | 167203,54 | 167203,54 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 1410 | 1410 | - | 47,00 | - | - | 1410,000 | 1410,000 | - | 47,00 | - | 1447,43 | 1447,43 | - | - | - | 1672,04 | 1672,04 | - |
|  |  | свиньи | 470,00 | 470 | - | 47,00 | - | - | 470,000 | 470,000 | - | 47,00 | - | 482,48 | 482,48 | - | - | - | 557,35 | 557,35 | - |

| Расчет водопотребления c. Новоеловка Троицкого района Алтайского края Таблица №8 |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Новоеловка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 5700 | 3900 | 1800 | - | - | - | 5700,00 | 3900,00 | 1800 | - | - | 5794,02 | 3964,33 | 1829,69 | - | - | 5993,81 | 4101,03 | 1892,78 |
| 2 | Производство |  | 15000 | 15000 | - | - | - | - | 15000,00 | 15000,00 | - | - | - | 15247,42 | 15247,42 | - | - | - | 15773,20 | 15773,20 | - |
| 3 | Жилье | чел. | 26000 | 26000 | - | 485,00 | - | - | 26000,00 | 26000,00 | - | 510,00 | - | 26428,87 | 26428,87 | - | 510,00 | - | 27340,21 | 27340,21 | - |
|  | Итого |  | 46700,00 | 44900,00 | - | - | - | - | 46700,00 | 44900,00 | 1800,00 | - | - | 47470,31 | 45640,62 | - | - | - | 49107,22 | 47214,43 | 1892,78 |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 597000 | 597000 | - | - | - | - | 597000,00 | 597000,00 | - | - | - | 606847,42 | 606847,42 | - | - | - | 627773,20 | 627773,20 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 5970 | 5970 | - | 199,00 | - | - | 5970,000 | 5970,000 | - | 199,00 | - | 6068,47 | 6068,47 | - | - | - | 6277,73 | 6277,73 | - |
|  |  | свиньи | 1990,00 | 1990 | - | 199,00 | - | - | 199,000 | 199,000 | - | 199,00 | - | 202,28 | 202,28 | - | - | - | 209,26 | 209,26 | - |

| Расчет водопотребления c. Ельцовка Троицкого района Алтайского края Таблица №9 |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Новоеловка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 8000 | 5200 | 2800 | - | - | - | 8000,00 | 5200,00 | 2800 | - | - | 8116,09 | 5275,46 | 2840,63 | - | - | 8759,89 | 5693,93 | 3065,96 |
| 2 | Производство |  | 9096 | 9096 |  | 758,00 | - | - | 9096,00 | 9096,00 | - | 769,00 | - | 9228,00 | 9228,00 | - | 830,00 | - | 9960,0 | 9960,0 | - |
| 3 | Жилье | чел. | 17096,00 | 14296,00 | 2800,00 | - | - | - | 17096,00 | 14296,00 | 2800,00 | - |  | 17344,09 | 14503,46 | 2840,63 | - | - | 18719,89 | 15653,93 | 3065,96 |
|  | Итого |  | 753000 | 753000 |  | - | - | - | 753000,00 | 753000,00 | - | - | - | 763927,44 | 763927,44 | - | - | - | 824525,07 | 824525,07 | - |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 2760 | 2760 |  | 92,00 | - | - | 2760,000 | 2760,000 | - | 92,00 | - | 2800,05 | 2800,05 | - | - | - | 3022,16 | 3022,16 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 920,00 | 920 |  | 92,00 | - | - | 920,000 | 920,000 | - | 92,00 | - | 933,35 | 933,35 | - | - | - | 1007,39 | 1007,39 | - |
|  |  | свиньи | 920,00 | 920 |  | 92,00 | - | - | 920,000 | 920,000 | - | 92,00 | - | 933,35 | 933,35 | - | - | - | 1007,39 | 1007,39 | - |

| Расчет водопотребления c. Горновое Троицкого района Алтайского края Таблица №10 |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Новоеловка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 4700 | 3000 | 1700 | --- | - | - | 4700,00 | 3000,00 | 1700 | -- | - | 4872,96 | 3110,40 | 1762,56 | --- | - | 5038,4 | 3216,0 | 1822,4 |
| 2 | Производство |  | 75000 | 75000 | - | 625,00 | - | - | 75000,00 | 75000,00 | - | 648,00 | - | 77760,00 | 77760,00 | - | 670,00 | - | 80400,00 | 80400,0 | - |
| 3 | Жилье | чел. | 79700,0 | 78000,0 | 1700,0 | --- | - | - | 79700,00 | 78000,00 | 1700,0 | --- | - | 82632,96 | 80870,40 | 1762,56 | --- | - | 85438,40 | 83616,0 | 1822,4 |
|  | Итого |  | 855000 | 855000 | - | --- | - | - | 855000,00 | 855000,00 | - | --- | - | 886464,00 | 886464,00 | - | --- | - | 916560,0 | 916560,0 | - |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 8550 | 8550 | - | 285,00 | - | - | 8550,000 | 8550,000 | - | --- | - | 8864,64 | 8864,64 | - | --- | - | 9165,6 | 9165,6 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 4275,0 | 4275 | - | 285,00 | - | - | 4275,000 | 4275,000 | - | ---- | - | 4432,32 | 4432,32 | - | --- | - | 4582,8 | 4582,8 | - |
|  |  | свиньи | 4275,0 | 4275 | - | 285,00 | - | - | 4275,000 | 4275,000 | - | ---- | - | 4432,32 | 4432,32 | - | --- | - | 4582,8 | 4582,80 | - |

| Расчет водопотребления c. Гртрдеевка Троицкого района Алтайского края Таблица №11 |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующее положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Новоеловка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 1540 | 1100 | 440 | --- | - | - | 1540,00 | 1100,00 | 440 | --- | - | 1648,59 | 1177,56 | 471,03 | --- | - | 1707,82 | 1219,87 | 487,95 |
| 2 | Производство |  | 9120 | 9120 |  | 156,00 | - | - | 9120,00 | 9120,00 | - | 167,00 | - | 9763,08 | 9763,08 | - | 173,00 | - | 10113,85 | 10113,85 | - |
| 3 | Жилье | чел. | 10660,00 | 10220,00 | - | --- | - | - | 10660,00 | 10220,00 | 440,00 | - | - | 11411,67 | 10940,64 | 471,03 | --- | - | 11821,67 | 11333,72 | 487,95 |
|  | Итого |  | 21000 | 21000 | -- | --- | - | - | 21000,00 | 21000,00 | - | --- | - | 22480,77 | 22480,77 | - | --- | - | 23288,46 | 23288,46 | - |
| 1 | Полив приусадебных участков | чел | 210 | 210 | - | 7,00 | - | - | 210,000 | 210,000 | - | 7,00 | - | 224,81 | 224,81 | - | --- | - | 232,88 | 232,88 | - |
| 2 | Скот личного пользования | коровы | 140,00 | 140 | - | 14,00 | - | - | 140,000 | 140,000 | - | 14,00 | - | 149,87 | 149,87 | - | --- | - | 155,26 | 155,26 | - |
|  |  | свиньи | 140,00 | 140 | - | 14,00 | - | - | 140,000 | 140,000 | - | 14,00 | - | 149,87 | 149,87 | - | --- | - | 155,26 | 155,26 | - |

Таблица №12

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние чел./% | Первая очередь 2019 гг. | Расчетный срок 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Хайрюзовка | тыс. кВт/час | 557 | 566 | 589 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с.Новоеловка | тыс. кВт/час | 461 | 468 | 485 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Гордеевка | тыс. кВт/час | 148 | 159 | 164 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Усть-Гавриловка | тыс. кВт/час | 262 | 285 | 309 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Горновое | тыс. кВт/час | 594 | 616 | 637 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Ельцовка | тыс. кВт/час | 720 | 731 | 789 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Талдинка | тыс. кВт/час | 107 | 110 | 127 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 8610 | 8796 | 9042 |

Таблица  №13

| Тип дома |  | Количество домов / квартир | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество квартир | Удельная нагрузка (кВт/квартиру) | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок 2014-2034 гг. | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок 2014-2034 гг. |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Хайрюзовка | 1 | 6 | 244/289 | 247/292 | 255/300 | 1734 | 1752 | 1800 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Новоеловка | 1 | 6 | 204/241 | 207/244 | 212/249 | 1446 | 1464 | 1494 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Гордеевка | 1 | 6 | 80/95 | 84/99 | 86/101 | 570 | 594 | 516 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Усть-Гавриловка | 1 | 6 | 150/169 | 158/177 | 166/185 | 1014 | 1062 | 1110 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Горновое | 1 | 6 | 234/283 | 242/291 | 249/298 | 1698 | 1746 | 1788 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Ельцовка | 1 | 6 | 257/308 | 261/312 | 281/332 | 1848 | 1872 | 1992 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Талдинка | 1 | 6 | 47/50 | 48/51 | 54/57 | 300 | 306 | 342 |
|  |  |  | ИТОГО | 8610 | 8796 | 9042 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной | 9551,5 |  |  |

Электрические нагрузки объектов производственной зоны          Таблица №14

| Наименование | Общая вместимость | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок 2019-2034 гг. | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок 2019-2034 гг. |
| Крупный рогатый скот (голов) | 350 | 350 | 350 | 153 | 153 | 153 |
| Производство щебня (тонн/м.куб.) | 35420/ 25300 | 35420/ 25300 | 35420/ 25300 | 232760 кВт. час. | 232760 кВт. час. | 232760 кВт. час. |
| с.Хайрюзовка |
| Водонапорные башни (шт) | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Котельная (шт) | 3 | 3 | 3 | 52 | 52 | 52 |
| с.Ельцовка |
| Водонапорные башни (шт) | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 |
| Котельная (шт) | 4 | 4 | 4 | 99 | 99 | 99 |
| с.Талдинка |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| с.Усть-Гавриловка |
| Водонапорные башни (шт) | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Котельная (шт) | 2 | 2 | 2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| с.Новоеловка |
| Водонапорные башни (шт) | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Котельная (шт) | 2 | 2 | 2 | 42 | 42 | 42 |
| с.Гордеевка |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Котельная (шт) | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 |
| с.Горновое |
| Водонапорные башни (шт) | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Котельная (шт) | 3 | 3 | 3 | 52 | 52 | 52 |
| Итого: | 519,4кВт | 519,4кВт | 519,4кВт |
| Производство щебня (тонн/м.куб.) | Итого: | 232760 кВт. час. | 232760 кВт. час. | 232760 кВт. час. |

Электрические нагрузки объектов общественно-деловой зоны                                                                     Таблица №15

| Наименование | Общая вместимость | Удельная нагрузка | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок 2014-2034 гг. |  | Современное состояние | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчетный срок 2014-2034 гг. |
| с.Хайрюзовка |
| МОУ «Хайрюзовския СОШ» | 320 учащ. | 320 учащ. | 320 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 80 | 80 | 80 |
| ФАП | 15 чел. | 20 чел. | 20 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 | 7,2 | 7,2 |
| Детский сад | 60 мест | 60 мест | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Дом культуры | 110 мест | 110 мест | 110 мест | 0,46 кВт/место | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Библиотека | 587 м. кв. | 587 м. кв. | 587 м. кв. | 0,054 кВт/м кв | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 163 м. кв. | 163 м. кв. | 269,1 м. кв. | 0,23 кВт/м .кв. | 37,5 | 37,5 | 61,893 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| ПБО, кафе | - | - | 4р.м., 12 мест | 0,46 кВт/место | - | - | 5,52 |
| с.Горновое |
| ФАП | 15 чел. | 15 чел. | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| МОУ «Горновская СОШ» | 180 учащ. | 180 учащ. | 180 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 45 | 45 | 45 |
| Детский сад | 35 мест | 35 | 36 | 0,46 кВт/место | 13,8 | 13,8 | 16,56 |
| Дом культуры | 50 мест | 50 мест | 50 мест | 0,46 кВт/место | 23 | 23 | 23 |
| Библиотека | 134 м. кв. | 134 м. кв. | 134 м. кв. | 0,054 кВт/м кв | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 94 м. кв. | 94 м. кв. | 290,8 | 0,23 кВт/м .кв. | 21,6 | 21,6 | 66,884 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| ПБО, кафе | - | - | 5р.м., 13 мест | 0,46 кВт/место | - | - | 5,98 |
| с.Ельцовка |
| ФАП | 15 чел. | 15 чел. | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Библиотека | 354 м.кв. | 354 м.кв. | 354 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Ельцовская СОШ» | 180 мест | 180 мест | 180 мест | 0,25 кВт/учащ. | 45 | 45 | 45 |
| Детский сад | 40 мест | 40 мест | 57 мест | 0,46 кВт/место | 18,4 | 18,4 | 26,22 |
| Дом культуры | 90 мест | 90 мест | 90 мест | 0,46 кВт/место | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Почта | 49 м.кв. | 49 м.кв. | 49 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Пожарная часть | 385 м.кв. | 385 м.кв. | 385 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Магазин | 181,7 м.кв | 181,7 м.кв | 359,5 | 0,23 кВт/м .кв. | 41,8 | 41,8 | 82,685 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Талдинка |
| ФАП | 5 чел. | 5 чел. | 5 чел. | 0,36 кВт/чел. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Дом досуга | 60 мест | 60 мест | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Магазин | 85 м.кв. | 85 м.кв. | 85 м.кв. | 0,23 кВт/м .кв. | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| с.Усть-Гавриловка |
| МОУ «Усть-Гавриловская СОШ» | 180 учащ. | 180 учащ | 180 учащ | 0,25 кВт/учащ. | 45 | 45 | 45 |
| ФАП | 5 чел. | 10 чел. | 10 чел. | 0,36 кВт/чел. | 1,8 | 5,4 | 5,4 |
| Дом культуры | 30 мест | 30 мест | 30 мест | 0,46 кВт/место | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Библиотека | 59,4 м.кв | 59,4 м.кв | 59,4 м.кв | 0,054 кВт/м кв | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 93 м.кв | 93 м.кв | 141 | 0,23 кВт/м .кв. | 21,4 | 21,4 | 32,43 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Новоеловка |
| МОУ «Новоеловская СОШ» | 320 учащ. | 320 учащ. | 320 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
| ФАП | 15 чел. | 15 чел. | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Дом культуры | 70 мест | 70 мест | 70 мест | 0,46 кВт/место | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| Библиотека | 580 м.кв. | 580 м.кв. | 580 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 100 м.кв | 100 м.кв | 221,3 | 0,23 кВт/м .кв. | 23 | 23 | 50,899 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Гордеевка |
| ФАП | 5 чел. | 5 чел. | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 1,8 | 1,8 | 5,4 |
| Дом досуга | 60 мест | 60 мест | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Магазин | 50 м.кв | 50 м.кв | 75кв.м. | 0,23 кВт/м .кв. | 11,5 | 11,5 | 17,25 |
|  |  |  |  | Итого: | 893,4 | 898,2 | 1079,721 |

Приложение 2
Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Социальная сфера |
| с. Хайрюзовка |
| 1.1 | ФАП | ул.Советская | 20 посещений/смену | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
| 1.2 | МОУ «Хайрюзовская СОШ» | ул. Школьная, 5 | 320 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2016-2019 |
| 1.3 | Детский сад | ул. Школьная, 11 | 60 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.4 | Дом культуры, библиотека, администрация | ул. Советская, 54 | 587 м2 | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 1.5 | Стадион | юго-западная часть села | 0,7 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.6 | Рекреационная зона с детской площадкой | юго-западная часть села | 1,2 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.7 | Мультифункциональный центр (предприятие бытового обслуживания, кафе, торговые площади) | ул.Советская | 4 рабочих места 12 посад. мест 100 м2торг.площади | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.8 | Магазин смешанной торговли | ул.Советская | 89,9 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.9 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул.Советская | 0,006га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2034 |
| 1.10 | Парк | юго-западная часть села | 1,1га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| с. Новоеловка |
| 1.11 | ФАП, Дом культуры, библиотека, администрация | ул. Елютина, 14б | 580 м2 | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 1.12 | МОУ «Новоеловская СОШ» Детский сад | ул. Елютина, 148 | 320 мест 26 мест дошкольного образования | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция с совмещением с детским садом | 2020-2034 |
| 1.14 | Стадион (школьный) | ул. Елютина | 0,5 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 1.15 | Детская площадка | ул. Елютина | 0,5 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.16 | Мультифункциональный центр (предприятие бытового обслуживания, кафе, торговые площади) | ул. Елютина | 5 рабочих мест 14 посад. мест 50 м2торг.площади | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.17 | Объекты торговли (2 магазина смешанной торговли) | ул. Елютина | 62 м2 торг.площади 62,3 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.18 | Парк | ул.Рабочая | 0,5 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2021 |
| 1.19 | Место отдыха | на поселковом пруду | 0,5 га | строительство | 2014-2019 |
| с. Гордеевка |
| 1.20 | Дом досуга, ФАП | ул. Алтайская, 35а | 68 м2 | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.21 | Спортивная площадка | пересечение ул. Алтайская и ул.Сибирская | 0,7 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.22 | Магазин смешанной торговли | ул. Алтайская | до 25,1 м2 | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 1.18 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Алтайская | 0,033 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022 – 2034 |
| с. Усть-Гавриловка |
| 1.23 | ФАП | ул. Школьная | 10 посещений/смену | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.24 | МОУ «Усть-Гавриловская СОШ» | ул. Школьная, 42 | 180 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.25 | Дом культуры, библиотека, администрация | ул. Школьная, 40а | 81 м2 | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 1.26 | Детская площадка | ул. Школьная | 0,5 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.27 | Спортивная площадка | ул.Молодёжная | 0,5 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.28 | Предприятие бытового обслуживания, Предприятия общественного питания (кафе) | ул. Школьная | 2 рабочих мест 7 посад. мест | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.29 | Магазин смешанной торговли | ул. Школьная | 61 м2 | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.30 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Школьная | 0,019га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2034 |
| 1.20 | Место отдыха | на поселковом пруду | 0,5 га | строительство | 2014-2019 |
| с. Горновое |
| 1.31 | ФАП | ул. Молодежная, 17 | 15 чел., 365,6 м2 | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 1.32 | МОУ «Горновская СОШ» | ул. Молодежная, 21 | 180 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.33 | Детский сад | ул. Молодежная, 26 | до 36 мест | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
| 1.34 | Дом культуры, библиотека, администрация | ул. Молодежная, 36 | 50 мест, 432 м2 | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 1.35 | Стадион | ул. Молодежная (на участке школы) | 0,7 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.36 | Детская площадка | ул.Чкалова | 0,4 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.37 | Мультифункциональный центр (предприятие бытового обслуживания, кафе, торговые площади) | ул. Молодежная | 5 рабочих мест 13 посад. мест 60м2 торг.площади | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.38 | Объекты торговли (2 магазина смешанной торговли) | ул. Молодежная, ул.Заречная | 60м2 торг.площади 52,8м2 торг.площади | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.39 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул.Чкалова | 0,0336 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2034 |
| с. Ельцовка |
| 1.40 | ФАП, библиотека, администрация | ул. Ленина, 98 | 15 чел., 354 м2 | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 1.41 | МОУ «Ельцовская СОШ» | ул. Ленина, 69 | 180 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.42 | Детский сад | ул. Ленина | 57 мест | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.43 | Дом культуры | ул. Ленина, 103 | на 90 мест | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 1.44 | Детская площадка | ул. Ленина | 0,4 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.45 | Спортивная площадка | ул.Молодежная | 1,6 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.46 | Мультифункциональный центр (предприятие бытового обслуживания, кафе, торговые площади) | ул. Ленина (у пруда) | 7 рабочих мест 19 посад. Мест 60м2 торг.площади | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.47 | Объекты торговли (3 магазина смешанной торговли) | ул. Ленина (2 шт), ул.Заречная | 70м2 торг.площади 88,2м2 торг.площади 70м2 торг.площади | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.48 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Ленина | 0,0159 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022 - 2034 |
| 1.19 | Парк | ул.Ленина (около СДК) | 0,5 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.20 | Место отдыха | на поселковом пруду | 0,5 га | строительство | 2014-2019 |
| с. Талдинка |
| 1.49 | Дом досуга, ФАП | ул. Центральная, 40а | 68 м2 | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.50 | Спортивная площадка | ул. Центральная | 0,4 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.51 | Магазин смешанной торговли | ул. Центральная, 37а | 58,2 м2 (расширение на 30,2м2) | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 1.52 | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | ул. Центральная, 41б | 0,0159 га | капитальный ремонт | 2020-2021 |
| 2.Жилищная сфера |
| 2.1 | Жилые дома | с. Хайрюзовка | 3 дома,180 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | 8 домов, 480 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.2 | Жилые дома | с. Новоеловка | 3 дома, 180 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | 14 домов, 840 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.3 | Жилые дома | с. Гордеевка | 4 дома, 240 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | 2 дома, 120 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.4 | Жилые дома | с. Усть-Гавриловка | 8 домов, 480 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | 16 домов, 960 м | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.5 | Жилые дома | с. Горновое | 8 домов, 480 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | 17 домов, 1020 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.6 | Жилые дома | с. Ельцовка | 4 дома, 240 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | 44 дома, 2640 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.7 | Жилые дома | с. Талдинка | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | 6 домов, 360 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 3.Сельское хозяйство |
| 3.1 | Плодово-ягодный сад | с. Хайрюзовка, у юго-западной границы | 14,9 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
| 3.2 | Животноводческий комплекс | с. Горновое, на север от границы села | до 500 голов | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
| 3.3 | Ферма КРС | с. Горновое, на северо-запад от границы села | до 100 голов | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 3.4 | Свиноферма | с. Ельцовка, на север от границы села | до 500 голов | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 3.5 | Ферма КРС | с. Ельцовка, на север от границы села | до 500 голов | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 3.5 | Ферма КРС | с. Новоеловка, на юго-восток от границы села | до 500 голов | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 3.6 | Овцеферма | с. Ельцовка, на юго-восток от границы села | до 5000 голов | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2034 |
| 3.7 | Свиноферма | с. Хайрюзовка | до 500 голов | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 3.8 | Убойный пункт | с. Хайрюзовка | до 50 тонн/ сутки | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 3.9 | Убойный пункт | с. Гордеевка | до 50 тонн/ сутки | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 3.10 | Убойный пункт | с. Ельцовка | до 50 тонн/ сутки | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 3.11 | Убойный пункт | с. Горновое | до 50 тонн/ сутки | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 4.Производство |
| 4.1 | Цех по производству кормов для животных | с. Талдинка | по проекту | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 4.2 | Цех по фасовке меда и производству побочных продуктов пчеловодства | с. Усть-Гавриловка | по проекту | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 4.3 | Цех по переработке лекарственных растений | с. Хайрюзовка | по проекту | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Асфальтобетонное покрытие дороги регионального значения | от границы с Кипешинским СС до границы с Целинным районом | 48 км | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 5.2 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | с.Хайрюзовка | 2,7 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.3 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | с.Гордеевка | 3 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.4 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | с.Усть-Гавриловка | 3 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.5 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | с.Горновое | 4,6 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.6 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | с.Талдинка | 2 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.7 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | с.Новоеловка | 4,4 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.8 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | с.Ельцовка | 2,8 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.9 | Остановочные комплексы для межмуниципальных маршрутов | с.Хайрюзовка, с.Гордеевка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка, с.Ельцовка | 6 шт | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.10 | Объездная автодорога | с.Хайрюзовка, западная граница | 3,5 км | строительство | 2020-2034 |
| 5.11 | Автомобильные мосты | с.Хайрюзовка | 1 шт | капитальный ремонт | 2014-2019 |
|  |  |  | 1 шт | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 5.12 | Автомобильный мост | с.Новоеловка, ул.Заречная | 1 шт | реконструкция | 2014-2019 |
| 5.13 | Автомобильный мост | с.Гордеевка | 3 шт | капитальный ремонт | 2014-2019 |
| 5.14 | Пешеходный мост | с.Гордеевка | 1 шт | капитальный ремонт | 2014-2019 |
| 5.15 | Автомобильный мост | с.Ельцовка | 1 шт | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 5.16 | Дамбовые сооружения | с.Ельцовка | 2 шт | капитальный ремонт | 2014-2019 |
| 5.17 | Автомобильные мосты | с.Горновое | 3 шт | реконструкция | 2020-2034 |
| 5.18 | АЗС, СТО | с.Горновое | 1 пост | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водонапорные башни | с.Хайрюзовка, с.Гордеевка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Талдинка, с.Новоеловка, с.Ельцовка | 2 шт 1 шт 3 шт 2 шт 1 шт 3 шт 3 шт | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
| 6.2 | Водозаборная скважина с водонапорной башней | с.Ельцовка | 1 шт | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.3 | Сети водоснабжения | с.Хайрюзовка | 14,6 км 1 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.4 | Сети водоснабжения | с.Гордеевка | 10,5 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
| 6.5 | Сети водоснабжения | с.Горновое | 12,7 км 0,8 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.6 | Сети водоснабжения | с.Усть-Гавриловка | 9,6 км 1,2 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.7 | Сети водоснабжения | с.Талдинка | 6,5 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
| 6.8 | Сети водоснабжения | с.Новоеловка | 13,1 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
| 6.9 | Сети водоснабжения | с.Ельцовка | 12,4 км 1,3 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2020-2034 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.10 | Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (до 1,2 МПа) | от границ Хайрюзовского сс. с ответвлением на ГГРП Хайрюзовского сс., а также с ответвлениями на ГГРП с.Новоеловка и ГГРП с.Гордеевка | 21,5 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.11 | Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (до 0,6 МПа) | от ГГРП Хайрюзовского сс. до с.Горновое с ответвлениями на с.Ельцовка, с.Хайрюзовка, с.Краснояры | 31,9 км 3 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.12 | Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (до 0,6 МПа) | от с.Хайрюзовка до с.Усть-Гавриловка, от с.Ельцовка до с.Талдинка | 9 км 8,4 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.13 | Внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа) | с.Хайрюзовка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Талдинка, с.Ельцовка | 6 км 3 км 2,3 км 0,7 км 2,2 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.14 | ГРПШ, с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (до 0,6 МПа) до низкого(0,0022 МПа) | с.Хайрюзовка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Талдинка, с.Ельцовка | 6 шт, 3 шт. 4 шт 2 шт 4шт | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.15 | Внутрипоселковые газопроводы среднего давления (0,3 МПа) | с.Новоеловка с.Гордеевка | 2,3 км 2 км | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.16 | ГРПШ с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (1,2 МПа) до среднего (до 0,3 МПа) | с.Новоеловка с.Гордеевка | 3шт. 3шт. | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.17 | Газопровод «Алтай» | территория МО Хайрюзовский сельсовет | 32,5 км | строительство | 2020-2034 |
| 6.18 | Вышка сотовой связи | с.Горновое | 1 шт | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 6.19 | Вышка сотовой связи | с.Новоеловка | 1 шт | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 7. Охрана окружающей среды |
| 7.1 | Скотомогильник с биологическими камерами | между с. Хайрюзовка и с. Усть-Гавриловка | 0,06 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 7.2 | Скотомогильник с биологическими камерами | между с. Новоеловка и с. Ельцовка | 0,06 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 7.3 | Полигон ТБО (для с. Хайрюзовка и с. Усть-Гавриловка) | между с. Хайрюзовка и с. Усть-Гавриловка | 0,07 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 7.4 | Полигон ТБО (для с. Новоеловка, с.Гордеевка, с. Талдинка и с.Ельцовка) | между с. Новоеловка и с. Ельцовка | 0,13 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 7.5 | Полигон ТБО | у с.Горновое | 0,04 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 7.6 | Поля фильтрации | с. Ельцовка | 7,03 га | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 7.7 | Скотомогильники с захоронением в ямах | с. Ельцовка с. Горновое с.Талдинка | 0,06га 0,06га 0,06га | консервация, ликвидация | 2014-2019 |
| 7.8 | Несанкционированные свалки ТБО | с. Хайрюзовка с. Новоеловка с. Усть-Гавриловка с. Ельцовка с. Талдинка с. Горновое | 6 шт | ликвидация, рекультивация нарушенных земель | 2014-2019 |

Приложение 3.

Картографические материалы по положению о территориальном  планировании.

3.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Гордеевка.

3.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Горновое.

3.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Ельцовка.

3.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Новоеловка.

3.5. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Талдинка.

3.6. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с. Усть-Гавриловка.

3.7. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с. Хайрюзовка.

3.8. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Горновое.

3.9. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Гордеевка.

3.10. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Ельцовка.

3.11. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Усть-Гавриловка.

3.12. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Новоеловка.

3.13. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Талдинка.

3.14. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Хайрюзовка.

3.15. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Хайрюзовский сельсовет.

3.16. Карта границ населенных пунктов МО Хайрюзовский сельсовет.

3.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Гордеевка

3.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Горновое

3.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Ельцовка

3.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Новоеловка

3.5. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с.Талдинка

3.6. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с. Усть-Гавриловка

3.7. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Объекты водоснабжения с. Хайрюзовка

3.8. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Горновое

3.9. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Гордеевка

3.10. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Ельцовка

3.11. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Усть-Гавриловка

3.12. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Новоеловка

3.13. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Талдинка

3.14. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Хайрюзовка

3.15. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Хайрюзовский сельсовет

3.16. Карта границ населенных пунктов МО Хайрюзовский сельсовет

# Footnotes

по данным Администрации Хайрюзовского сельсовета

Данные в таблице соответствуют корректировке материалов почвенного обследования Троицкого района Алтайского  края ФГУП «Алтайгипрозем» 2003 г.

При расчете проектной численности населения на 1 очередь показатели Вп и Пп приняты в соответствии с существующим положением. Показатель Тп - сокращен на 5%, поскольку высока доля населения предпенсионного возраста, увеличен показатель Мп

Нормативная потребность мест в школе, а так же в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания рассчитана с учетом населения с. Талдинка

Нормативная потребность мест в школе и детском саду, а так же в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания рассчитана с учетом населения с. Гордеевка

Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 60 м2; средний размер проектируемого участка – 10 соток

Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 60 м2

ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

При проектном устройстве твердого покрытия как минимум на 50%  внутрипоселковых улиц, и увеличения площадей, занимаемых скверами на 20% от существующих